# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（风电部分）

建设单位（盖章）：  启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司

编制日期：                    2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（风电部分） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-130800-89-01-317144 |
| 建设单位联系人 | 杨子豪 | 联系方式 | 13131****** |
| 建设地点 | 河北省承德 市 围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡 |
| 地理坐标 | 1#升压站中心坐标（北纬42度56分13.912秒，东经117度21分47.431秒） 2#升压站中心坐标（北纬41度54分6.132秒，东经118度02分49.912秒）。 |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-90陆上风力发电4415-其他风力发电 | 面积（m2） | 54052 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 承德市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 承审批核字〔2023〕39号 |
| 总投资（万元） | 253156.95 | 环保投资（万元） | 526 |
| 环保投资占比（%） | 2.08 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其他符合性分析 | 一、市场准入负面清单符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的第一类（鼓励类）第五分类（新能源）第1条目（氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用）。根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，本项目符合性见下表。 表1-1项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目号 禁止或许可事项 事项编码 禁止或许可准入措施描述 符合性分析 一、禁止准入类 1 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 100001 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件） 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业属于D4415风力发电，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于禁止类。 2 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 100002 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建 禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项 经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于第一类、鼓励类-五、新能源-氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用，不属于限制类、淘汰类；项目不涉及汽车投资。 3 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 100003 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项 对照《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目为风力发电项目，风力发电为围场满族蒙古族自治县现有主导产业，因此本项目不在此负面清单之列。 下面分别对上述三项禁止准入类事项进行分析判定。 （1）法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定的分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4415风力发电，根据《市场准入负面清单（2022年版）》与市场准入相关的禁止性规定，无本项目相关行业的禁止措施。 故本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性事项。 （2）国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为的分析 1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类、鼓励类一农林业-18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程），不属于淘汰类、限制类，符合国家产业政策。 2）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批），项目所用设备和产品不在上述目录内。 3）对照《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，项目生产工艺及所用设备不属于该名录中淘汰类工艺及设备。 4）对照《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目为风力发电项目，风力发电为围场满族蒙古族自治县现有主导产业，因此本项目不在此负面清单之列。 5）本项目已取得了“承德市行政审批局关于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（风电部分）核准变更建设内容的批复”，批复文号为承审批核字〔2023〕39号。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 （3）禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求的分析 对照《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目为风力发电项目，风力发电为围场满族蒙古族自治县现有主导产业，因此本项目不在此负面清单之列，且项目的建设符合《河北省主体功能区规划》《承德市生态功能区划》及《承德市城市总体规划》要求，且符合《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》的相关要求。 （4）《市场准入负面清单（2022年版）》中许可准入负面清单符合性分析 经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》中许可准入负面清单可知，共有21大类许可准入类项目，本项目行业属D4415风力发电，不在21大类许可准入类项目之中，不属于许可准入类项目。 综上所述，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》许可准入类项目。因此，项目符合相关政策要求。 综上所述，该项目建设符合国家及地方产业政策要求。 二、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环评[2016]150号），对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下： 1.生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目风电机组分布于承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡，根据“围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局关于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（风电部分）项目用地是否涉及生态保护红线的情况说明”（见附件），项目地块范围内不占生态保护红线。因此，本项目的建设符合生态保护红线的相关要求。 2.环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 ①环境空气 根据《2022年承德市生态环境状况公报》中围场满族蒙古族自治县大气常规污染物数据，围场满族蒙古族自治县属于环境空气质量达标区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。 施工期：本项目施工期废气为施工过程中产生的大气污染物主要为施工扬尘、车辆扬尘以及施工机械及车辆产生的尾气，施工期通过各种治理措施及加强施工管理，可以使得施工扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。随着施工的结束，这些影响也将消失，因此不会对周围环境产生较大的不利影响。 运营期：本项目运营期产生的废气主要为食堂油烟，经高效油烟净化器处理后，通过其专有烟道排放。项目产生的废气采取相应的措施后，经大气环境影响分析满足相应的环境质量要求，符合环境质量底线要求。 ②水环境 项目区域内流经河流主要是蚁蚂吐河（滦河支流），根据《2022年承德市生态环境状况公报》，滦河共布设地表水常规监测断面6个，2022年，大权子(一)、潘家口水库断面水质类别为1类，郭家屯、兴隆庄、上板城大桥、偏桥子大桥断面水质类别为M类。滦河流域总体水质状况为优，与2021年相比继续保持优的水质。 本项目生活用水取自企业厂区内的自备水井，本项目管理区生活污水经化粪池处理(食堂废水经隔油池处理)后经地埋式一体化污水处理设备处理达标后作为厂区地面抑尘、绿化使用，不外排。不会对区域地表水环境产生影响。 ③声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目运行期的噪声主要是风机运转噪声和升压站运行噪声，升压站主变压器选用低噪声变压器设备、安装减振器、铺设橡胶减震垫，厂界四周设置绿化带；选用低噪声风机设备，项目周边敏感点均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中1级标准中的昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)的要求。 ④固体废物 本项目营运期固废主要为职工办公生活垃圾、污水处理站污泥、储能装置产生的废磷酸铁锂电池、废铅酸蓄电池、机组维修产生的废矿物油及废油桶。其中，废铅酸蓄电池、废润滑油、废油桶集中收集在危险废物贮存间内后，委托有资质的单位定期转运及处置，危险废物贮存间位于升压站内，占地55m2，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗；储能装置产生的废磷酸铁锂电池由储能厂家回收处理，不存储；办公人员的生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处理；污水处理站污泥定期清掏用作农肥。本项目的固体废物得到妥善处置，同时对周围环境的影响可接受。 因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，本项目不会改变评价范围内环境空气质量，不会突破项目所在地区的环境质量底线。 3.资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目利用风能进行发电，运营期间仅员工生活及绿化消耗少量电能及水源，不会达到资源利用上限。 4.环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》的通知，本项目不在《市场准入负面清单（2022 年版）》之列，运营过程中不使用国家明令禁止淘汰类和限制类仪器和设备，符合国家产业政策。 本项目对比河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行））》（冀发改规划[2017]248号）中河北省围场满族蒙古族自治县国家重点生态功能区产业准入负面清单： 表1-2《河北省围场满族蒙古族自治县国家重点生态功能区产业准入负面清单》管控要求 序号 门类 大类 中类 小类 产业存在状况 管控要求 备注 限制类 18 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 44电力、热力、生产和供应业 441电力生产 4414风力发电 现有主导产业 1.新建项目仅限布局在草地、未利用地、盐碱地、荒山荒坡等区域且符合风电发展规划。 2.全县风力发电发展规模不超过总装机容量660万千瓦。 3.新建项目对生态植被造成破坏的，自竣工后限期一个年度内对破坏的林草植被进行恢复。 4.现有项目对生态造成破坏的，立即治理恢复。 《指导目录》允许 本项目为河北省2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目计划内项目，未超过全县风电发展规模及容量。本项目占地为农用地，已取得承德市自然资源和规划局建设项目用地预审与选址意见书，同时取得围场满族蒙古族自治县发展和改革局以及生态环境局对项目选址的意见。本项目建设的同时及时对风机周边及升压站周边进行生态修复，补植当地适宜树种同时对裸露地表及时播撒草籽。本项目符合《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中“围场满族蒙古族自治县产业准入负面清单”管控要求。 5.承德市“三线一单”生态环境准入清单 《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。其中，①优先保护单元，主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区及其他重要生态功能区等一般生态空间；②重点管控单元，主要包括城市规划区、省级以上产业园区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等；③一般管控单元，优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 各管控单元分类管控要求如下： ①优先保护单元。 严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 ②重点管控单元。 城镇重点管控单元：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。 农业农村重点管控单元：优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用。 ③一般管控单元。严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 对照《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及承德市环境管控单元图，本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县棋盘山镇、广发永乡境内，根据2021年6月18日承德市生态环境局发布的《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，项目所在地编号ZH13082810002、ZH13082810009、ZH13082831479，项目环境管控单元准入清单符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-3 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 省 市 县 涉及乡镇 管控类型 环境要素类别 维度 管控措施 工程情况 符合性 ZH13082831479 河北省 承德市 围场满族蒙古族自治县 牌楼乡、道坝子乡、半截塔镇、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇 一般管控单元 一般生态空间； 部分区域涉及农用地优先保护区 空间布局约束 1.严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2.农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求 1.①本项目风力发电工程与风电制氢项目，属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中鼓励类项目。项目严格执行了国家和省关于产业准入的要求。②本项目运营期无总量控制指标排放，不用设置总量控制指标。2.本项目占地不涉及占用农用地优先保护区。 符合 污染物排放管控 风险环境防控 资源利用效率 ZH13082810002 河北省 承德市 围场满族蒙古族自治县 牌楼乡、半截塔镇、道坝子乡、克勒沟镇、银窝沟乡 优先保护单元 生态保护红线部分区域为水环境优先保护区 空间布局约束 1、执行承德市总体准入清单中生态保护红线准入要求 本项目为风电场项目，风机点位占地为点状占地，本项目取得了“围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局关于承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目(风电部分)项目用地是否涉及生态保护红线的情况说明”（见附件），项目地块范围内不占生态保护红线 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 ZH13082810009 河北省 承德市 围场满族蒙古族自治县 棋盘山镇、广发永乡 优先保护单元 一般生态空间 空间布局约束 1、执行承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求 本项目选址位于水源涵养型一般生态空间，本项目为风电制氢项目，不会破坏生态系统水源涵养功能；本项目制氢站除盐水系统排水用于厂区绿化、车辆冲洗和场地、道路泼洒抑尘；升压站食堂废水经隔油处理后与办公人员的生活污水排入污水一体化处理设施处理后用于绿化、洒水抑尘。项目采取因地制宜、总体设计、全面布局、科学配置措施减少对原地貌和植被的破坏面积，建设过程注重生态环境保护，不会造成区域生态环境的恶化。 符合 污染物排放管控 风险环境防控 资源利用效率 图1-1 承德市环境管控单元图 由以上分析结果可知，项目符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18日发布）的环境管理要求。 经分析，本项目符合“三线一单”要求。 三、规划符合性分析 1.《河北省主体功能区规划》 根据《河北省主体功能区规划》张家口市张北、沽源、康保、尚义、承德市丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县属于坝上高原山地区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分，被划为国家重点生态功能区。 国家重点生态功能区功能定位为：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。京津冀重点风沙源治理和生态恢复保护区，重点生物多样性保护区和风景旅游区。发展方向：加强天然草场保护和人工草场建设，加大沿边沿坝防护林带、退耕还林、京津风沙源治理、巩固退耕还林成果规划项目等国家和省重点生态工程建设力度。转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧和划区轮牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加强对内陆河流的规划和管理，保护内流湖淖和河流湿地，改善风口地区和沙化土地集中地区生态环境。控制高耗水农业面积和用水总量，保持水资源的供求平衡。 产业发展：大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区。 城镇建设和人口分布：加强骨干道路和河流沿线县城和重点镇建设，重点支持有条件的县城和二、三产业聚集区建设跨区域中心城镇，培育发展特色城镇，逐步建立与坝上区域特点相适应的城镇体系。有选择地发展重点镇和中心村，积极引导不具备居住条件的自然村人口向中心村、城镇、县城或区外转移，促进区内人口有序转移和合理分布。 公共基础设施：继续实施倾斜政策，大力支持坝上地区教育、医疗、文化、旅游等公共服务设施和农村交通、水利、电力、通讯等基础设施建设，重点推广风能、太阳能、沼气等清洁能源利用。 开发利用原则第三节新能源： 本项目为风能发电项目，且永久占地面积较小，及时对临时占地进行生态恢复，不会对当地生态环境产生较大影响。本项目在加强生态恢复的措施下，不会对区域环境产生重大影响，故本项目符合规划发展的生态建设发展方向。 2.《河北省生态环境保护“十四五”规划》 根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》，本项目为绿色发展的重点项目，项目的类型为可再生能源基地的建设，项目开挖土石用于场区附近低洼地段的填土，回填摊平后植草，不会对环境产生不利的影响，既避免了水土流失，又有利于植被的生长和生态环境的保护。符合“十四五”时期，生态环境保护主要目标： 绿色低碳转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位地区生产总值能源消耗和碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。 生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。 生态服务功能稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，自然保护地体系逐步完善，塞罕坝二次创业取得新成果，首都水源涵养功能区、京津冀生态环境支撑区建设取得明显成效。 环境风险得到有效控制。土壤污染风险得到有效控制，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。 本项目符合推动能源清洁高效利用，调整优化能源供给结构，控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体大力发展风能、太阳能、风能等可再生能源发电的要求。项目属于风力发电项目，符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。 3.《承德市城市总体规划》（2016-2030） 《承德市城市总体规划（2016-2030年）》指出：承德地区的发展战略为：树立“创新、绿色、协调、开放、共享”的发展理念，借助京津冀地区打造世界级城镇群的战略机遇，发挥生态、文化、资源、区位优势，大力加快工业化、提升产业化、打造生态化、加速城镇化、实现一体化。统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保实现“脱贫摘帽、全面小康”发展目标，建设山川秀美、富有活力、独具特色的生态强市，魅力承德。 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）中的生态功能区划将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。生态功能区27个。各功能区必须在满足其环境保护要求的前提下开展城乡建设。生态功能区划分表列表如下： 表1-4 承德市生态功能区划分表 承德坝上高原生态区I 坝上高原西部草原生态亚区I-1 承德坝上高原南部水源涵养、沙化防治功能区I-1-1 滦河源生物多样性保护、荒漠化控制功能区I-1-2 坝上高原东部森林草原生态亚区I-2 红松洼生物多样性、水土保持功能区I-2-1 塞罕坝生物多样性保护、沙化防治功能区I-2-2 御道口东部生物多样性保护、水源涵养功能区I-2-3 冀北及燕山山地生态区II 冀北山地森林生态亚区II-1 辽河北林牧、沙化防治功能区II-1-1 围场中部水源涵养、水资源保护与沙漠化防治功能区II-1-2 滦河上游生物多样性保护功能区II-1-3 滦河中上游水土保持、水源涵养功能区II-1-4 潮河流域水源涵养、水资源保护功能区II-1-5 滦平、隆化水土保持、矿山环境综合整治功能区II-1-6 七老图山森林灌草生态亚区II-2 承德东部水资源保护、水源涵养与生物多样性保护功能区II-2-1 承德县水源涵养、水土流失重点治理区II-2-2 辽河源生物多样性保护、水土保持功能区II-2-353 平泉东部生态农业区II-2-4 城市规划发展亚区II-3 滦平东部矿山环境综合整治区II-3-1 承德市生态城市建设区II-3-2 承德、平泉、宽城水源涵养、水土流失重点治理区II-3-3 鹰手营子矿区矿山环境综合整治区II-3-4 燕山山地南部林果生态亚区II-4 白草洼生物多样性保护、水源涵养功能区II-4-1 承德县西部水源涵养、水土保持功能区II-4-2 雾灵山生物多样性、长城历史遗产保护生态功能区II-4-3 兴隆县西南部长城保护与地质灾害防治功能区II-4-4 兴隆东部水源涵养、水土保持功能区II-4-5 千鹤山生物多样性保护、水源涵养功能区II-4-6 宽城南部矿山环境综合整治区II-4-7 宽城都山生物多样性保护、水土保持功能区II-4-8 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）承德市生态功能区图如下图所示： 图1-2承德市市域环境功能区划图 本项目选址位于半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡，项目选址所在功能区为辽河北林牧、沙化防治功能区II-1-1、围场中部水源涵养、水资源保护与沙漠化防治功能区II-1-2、滦河上游生物多样性保护功能区II-1-3。本项目为风力发电项目，将风能转化为电能，运营期仅有极少量的食堂油烟以及污水处理站臭气外排；项目占地位置不在禁建设区和限建区。在施工期结束后，土石方进行回填，回填后摊平种草，避免了水土流失。本项目在施工期的废水用于厂区地面泼洒抑尘，均不外排。项目的建设有利于推动围场县生态建设产业化发展，因此本项目符合所在功能区的环境保护要求。 4.《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》 根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区包含了承德市的双桥区、双滦区、平泉县、隆化县的全部，滦平县、承德县、丰宁县、围场县的大部分，宽城县、兴隆县的小部分。承德市重点水源涵养生态功能保护区总面积8015.92km2，占全市土地总面积的20.29%。保护区有7773.71km2的面积在承德市“燕山山地水源涵养重要区”内，占其总面积的26.84%；保护区中有4483.67km2的面积分布在承德市“京津水源地水源涵养重要区”内，占其总面积的30.18%。 根据承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（围场县）可知，本项目不在承德市重点水源涵养生态工程保护区内。 表1-5承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（围场县） 所属县 乡镇编号 乡镇名称 范围描述 面积（km2） 围场县 351.5km2 79 黄土坎乡 乡镇全部范围 250.03 78 四道沟乡 乡镇全部范围 101.47 图1-3承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图 由表1-6和图1-3可知，本项目不在承德市重点水源涵养生态功能保护区内。 5.《承德市生态环境保护“十四五”规划》 《承德市生态环境保护“十四五”规划》指出： 优化产业结构。严格大气环境准入，以区域性大气污染物排放标准引导产业布局优化，严格控制新上“两高一低”项目，严把新上项目关口；加快产业转型升级，大力发展能耗低、排放少的战略性新兴产业。大力压减过剩产能，彻底整治“散乱污”企业，以钢铁、焦化等行业为重点，突出抓好承钢、建龙等企业工业污染清洁治理。继续实施超低排放改造，加强工业炉密淘汰和污染物排放治理。积极推进生态产品价值转化，在全省率先开展林业碳汇试点，充分发挥风光水“绿电”富集、碳足迹小的优势，推动“风光储氢”一体化发展，打造“中国绿氢谷”，把风电光电、抽水蓄能电站集群等清洁能源作为碳达峰碳中和背景下率先突破的产业，让清洁能源产业在产业升级重构中产生出巨大的“乘数效应”。 项目属于风力发电项目，符合承德市生态环境保护“十四五”规划。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 围场满族蒙古族自治县，隶属于河北省承德市，位于河北省承德市北部，地理坐标为东经116°32′～118°14′，北纬41°35′～42°40′。县境东西长138公里，南北宽118公里，总面积9219平方公里。县辖14个镇、23个乡，共312个行政村。 承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目风电部分规划建设300MW风电，拟安装45台单机容量为5.56MW（轮毂高度113m）的风电机组和8台单机容量6.25MW（轮毂高度110m），规划建设规模300MW。承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目300MW风电项目场址呈不规则多边形，南北向长约45km，东西向宽约90km，风场面积约2487km²，海拔高度约700m～1900m。本项目拟新建2座220kV升压站，储能部分配套储能系统100MW/200MWh。风机点位坐标见下表2-12。 本项目选址位于承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡，永久占地为5.4052公顷，占地为农用地，其中升压站2座占地面积为2.84公顷，风机机组53台占地面积为2.5652公顷。1#升压站位于整个场区的中西部，位于牌楼乡，中心坐标为117°21′47.43″，41°56′13.9″，中西部风场布置于牌楼乡、道坝子乡、半截塔镇的24台（20*5.56MW+4*6.25MW）风机接入此站；2#升压站位于整个场区东部位置，位于银窝沟乡，中心坐标为118°02′49.9″，41°54′6.13″，东部区域分布于银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇的29台（25*5.56MW+4*6.25MW）风机接入此站；制氢站位于1#升压站东北侧，中心坐标为117°21′58.48″，41°56′18.11″（制氢站部分环评单独报批，本次环评不对此部分内容进行分析）。 表 2-1 1#升压站围墙四角坐标表 编号 X Y 1 117.3636762 41.93764338 2 117.3636709 41.93669807 3 117.3621318 41.93670294 4 117.3621372 41.93764825 表 2-2 2#升压站四角坐标表 编号 X Y 1 118.0464275 41.90220927 2 118.0473586 41.90239583 3 118.0478112 41.90113505 4 118.0468801 41.90094848 项目地理位置图见附图一，项目周边环境关系图见附图二。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目的基本情况 1.本项目情况 风力发电作为无污染绿色能源，可替代部分一次能源，优化能源结构。开发利用风能资源不仅可以提供新的电源，更重要的是能够减少二氧化碳和其他有害气体的排放，环境效益非常突出。 本项目规划建设300MW风电，拟安装45台单机容量为5.56MW的风电机组以及8台单机容量为6.25MW的风电机组。本项目拟新建2座220kV升压站，储能部分配套储能系统100MW/200MWh。储能部分布置于1#升压站内西侧东部风机所发电力经1#升压站汇集升压后拟以1回220kV线路送至2#升压站220kV母线侧，与2#升压站合并送出至系统规划建设的500kV牌楼变电站（外输线路不在本次环评内）。 2.工程一般特性 （1）项目名称：承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（风电部分） （2）建设单位：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 （3）建设地点：项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡。本项目拟新建2座220kV升压站。1#升压站位于整个场区的中西部，位于牌楼乡，中心坐标为117°21′47.43″，41°56′13.9″，中西部风场布置于牌楼乡、道坝子乡、半截塔镇的24台（20*5.56MW+4*6.25MW）风机接入此站；2#升压站位于整个场区东部位置，位于银窝沟乡，中心坐标为118°02′49.9″，41°54′6.13″，东部区域分布于银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇的29台（25*5.56MW+4*6.25MW）风机接入此站；制氢站位于1#升压站东北侧，中心坐标为117°21′58.48″，41°56′18.11″。 （4）建设性质：新建 （5）建设内容及规模：300MW风电＋100MW/200MWh储能系统，新建2座220kV变电站，配套建设集电线路。 （6）风电场经济指标：风电部分年上网发电量为82503.79×104kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2750.1h，平均容量系数为0.31。 （7）工程总投资：253156.95万元，其中环保投资526万元，占总投资的2.08%。 （8）劳动定员及工作制度：本项目全场劳动定员26人，每年工作365天，每天三班，每班8小时，负责升压站、风电场设备维护、检修以及制氢站的运行。1#升压站、2#升压站以及风电场运行时间为，每年工作365天，每天运行24小时。 （9）建设工期：18个月。 3.工程建设内容 项目建设内容一览表见表2-3、主要技术经济指标见表2-4。 表2-3主要建设内容一览表 名称 类别 工程内容 风电场 主体工程 本项目安装45台单机容量为5.56MW的风电机组以及8台单机容量为6.25MW的风电机组，风电场分为三个区域，分别为西部区域、中部区域及东部区域，其中西部15台、中部9台、东部29台，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由1.14kV升至35kV，风机—机组箱式变压器采用单元接线方式。风电场集电线路采用三芯电缆直埋敷设方式，经11回35kV地埋电缆送至新建1#220kV升压站、2#220kV升压站。 辅助工程 道路工程 本项目新建53台风电机组，新建进站道路80m；新建检修道路103.3km，改造利用原有检修道路49.9km。施工检修道路考虑永临结合，在施工期路面宽度按4.5m考虑，路基宽度5.5m。施工检修道路设计最小转弯半径为50m，竖曲线最小半径是200m，最大纵坡控制在16%以内，其他均参照相关规范标准进行设计。路面结构采用20cm厚粒料面层，就地取材，可选用山皮石。运维期间，预留3.5m宽施工道路作为检修道路，道路转弯半径应符合标准值。 1#升压站工程 建设位置 1#升压站位于牌楼乡，中心坐标：117°21′47.43″，41°56′13.9″ 建设占地 1#升压站占地面积为16800m2 工作制度 本项目全场劳动定员26人，每年工作365天，每天三班，每班8小时，负责升压站、风电场设备维护、检修以及制氢站的运行，所有人员办公生活均在1#升压站内 主体工程 升压站 本期新建220kV升压站1座，建设1台容量200MVA与1台容量为136MVA主变压器及其相应配电设施，项目预留光伏场接入。站内主要布置综合楼、附属用房35kV预制舱、SVG预制舱及电抗器、GIS预制舱及配电装置、主变压器、事故油池、站用变、接地变、独立避雷针、消防器材小间、一体化污水处理装置、停车场及篮球场等建（构）筑物。 储能站 升压站西侧布置100MW/200MWh储能设施，主要布置40组储能PCS及电池预制舱，另外布置有4个独立避雷针。 公用工程 1 给排水系统 给水：生活用水采取站内自备水井取水。 排水：生活污水经污水一体化处理设施处理后用于道路洒水抑尘。 2 供电系统 站内用电由风电场供给，事故时由站外10kV线路提供电源。 3 采暖系统 设备全部采用电暖器。在需要供暖的房间采用电暖器，卫生间采用防水型电暖器，蓄电池室采用防爆型电暖器。 4 消防工程 采用排油注氮灭火方式，不设置水喷雾消防系统。在变压器区域设置室外消火栓，并配置直流喷雾水枪；同时设置推车式干粉灭火器，防火砂箱1m3等灭火器材；变电站内设置蓄电池室，设室外消火栓、推车式灭火器、消防沙箱等 4 事故油池 容积50m3，事故状态时，废变压器油临时储存 5 危废间 建筑面积30m2，临时储存危险废物 6 道路工程 新建变电站进站道路全长约500m，路基宽度0.5m，路面宽度4m 7 排水沟 排水沟工程共布设长度675m。采用矩形断面，底宽0.4m，深0.4m 2#升压站工程 建设位置 2#升压站位于银窝沟乡，中心坐标：118°02′49.9″，41°54′6.13″ 建设占地 2#升压站占地面积为11600m2 工作制度 本升压站日常维护人员由1#升压站人员统一调配 主体工程 升压站 新建2#升压站，建设1台容量165MVA主变压器及其相应配电设施。站内主要布置二次预制舱、35kV预制舱、SVG预制舱及电抗器、GIS预制舱及配电装置、主变压器、事故油池、站用变、接地变、独立避雷针、消防器材小间、停车场等建（构）筑物。 公用工程 1 供电系统 站内用电由风电场供给，事故时由站外10kV线路提供电源。 2 采暖系统 设备全部采用电暖器。在需要供暖的房间采用电暖器，卫生间采用防水型电暖器，蓄电池室采用防爆型电暖器。 3 消防工程 采用排油注氮灭火方式，不设置水喷雾消防系统。在变压器区域设置室外消火栓，并配置直流喷雾水枪；同时设置推车式干粉灭火器，防火砂箱1m3等灭火器材；变电站内设置蓄电池室，设室外消火栓、推车式灭火器、消防沙箱等 4 事故油池 容积50m3，事故状态时，废变压器油临时储存 5 危废间 建筑面积30m2，临时储存危险废物 6 道路工程 新建变电站进站道路全长约300m，路基宽度0.5m，路面宽度4m 7 排水沟 排水沟工程共布设长度555m。采用矩形断面，底宽0.4m，深0.4m 集电线路 风电场集电线路采用三芯电缆直埋敷设与架空线路相结合方式，经11回35kV电缆送至新建1#220kV升压站、2#220kV升压站，其中中西部风场24台风机经5回地埋电缆接入光伏场区新建1#220kV升压站，每回分别串联4-5台风机；东部区域29台风机分别经6回地埋电缆接入风电场区新建2#220kV升压站，每回线路分别串联4台-5台风力发电机。风电场区35kV地埋电缆路径长度约为203.09km，集电线路采用直埋与架空线路相结合形式；2#220kV升压站至1#220kV升压站间的220kV汇集线路均采用单回路220kV架空，两站直线距离约为65km，220kV架空集电线路总长度约90.4km；1#升压站送出至系统规划建设的500kV牌楼变电站（外输线路以及两升压站之间线路需另行报批）。 环保工程 废气 施工期：主要为尾气排放的运输车辆、施工机械采用符合排放标准的设备；施工扬尘采用洒水降尘的方式处理；物料运输篷布遮盖 运营期：食堂油烟，经高效油烟净化器处理后排放 废水 施工期：生产废水沉淀后循环使用，不外排； 运营期：1#升压站运营期生活污水通过隔油池、化粪池经过永临结合的地埋式一体化污水处理设备处理后，进行洒水抑尘，可作为厂区绿化和道路喷洒用水，废水不外排；1#、2#升压站内的雨水排放沿站内道路按自然地势排出升压站外；2#升压站无生活污水产生 噪声 选用低噪声设备，设备进行基础减震 固废 施工期：主要为建筑垃圾和生活垃圾，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；建筑垃圾中土石方除回填外余方全部用于临时道路回填的借方以及场地平整，就近平铺在道路区及风机组周边，不会有弃方产生，其他建筑垃圾用于升压站道路建设等。 运营期：1#升压站内污水一体化处理设施污泥与职工生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处理；升压站产生的废铅酸电池属于危险废物，暂存于升压站的危废间，定期交给有资质单位处置；1#升压站内储能站使用的锂电池由生产厂家更换后运走回收处理；变压器事故时产生的废矿物油为危险废物，暂存于事故油池中，事故发生后及时交有资质单位处置；升压站产生的废铅酸电池属于危险废物，暂存于升压站危废间，及时交有资质单位处置； 防渗 重点防渗区 重点防渗区：包括升压站事故油池、升压站危废间，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s）；或参照GB18598执行。 一般防渗区 一般防渗区：包括升压站生活污水一体化处理设施、变电区域、主变压器基础、综合泵房、综合用房等，或参照GB16889执行。 简单防渗区 简单防渗区：厂区道路、综合楼等其他区域进行一般地面硬化。 绿化 风电场区施工结束后尽量保存原有场地植被的基础上，对场地种植适宜于当地条件的农牧草 生态保护 施工活动严格控制在占地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；对进场道路与施工道路进行统一规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 水保措施 水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防治措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。 表2-4主要技术经济指标表 名称 单位 数量 备注 风 电场场址 海拔 m 700m～1900m 年平均风速（轮毂高度） m/s 5.12～6.90 115m 风功率密度（轮毂高度） W/m² 139.76～334.00 115m 主要设备 风电场主要机电设备 风电机组 台数 台 53（45+8） 额定功率 kW 5560/6250 叶片数 片 3 风轮直径 m 200/190 方案一技术参数 风轮扫掠面积 m² 31415/28339 切入风速 m/s 2.5 额定风速 m/s 10.3 切出风速 m/s 20 安全风速 m/s 59.5 轮毂高度 m 113/110 发电机额定功率 kW 5800/6600 发电机功率因数 ±0.95 额定电压 V 10.5kV/1.14kV 风机标准 IEC-ⅠA及以上风机标准 升压站 升压站 座数 座 2 出线 出线回路数 1 电压等级 kV 220 土建 风电机组基础 台数 座 53 型式 钢筋混凝土灌注桩基础 箱式变电站基础 台数 座 53 型式 钢筋混凝土板式基础 经济指标 装机容量 MW 300 年上网电量 万kWh 82503.79 年等效满负荷小时数 h 2750.13 协议情况 本工程风机建设选址全部位于围场县境内，已取得当地政府、规划等相关部门的意见，协议情况统计如下表所示。 表2-5协议情况统计 序号 单位 意见 1 承德市自然资源和规划局 建设项目用地预审与选址意见书 2 围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局 项目地块范围不占生态保护红线 3 围场满族蒙古族自治县水务局 原则上同意该项目选址 4 河北省围场满族蒙古族自治县人民武装部 原则同上意选址 5 围场满族蒙古族自治县林业和草原局 项目选址不占有林地；不在国家级公益林、天保林等有林地内；不在自然保护区等各类自然保护地内；不在基本草原范围内。 4.项目组成 （1）风电场 风机区：项目建设安装45台单机容量为5.56MW的风电机组和8台单机容量6.25MW的风力发电机组及53台配套箱式变压器，箱变高压侧选用37kV，低压侧选用1.14kV，本风电场箱式变压器高低压侧均采用电力电缆敷设，箱式变电站低压侧采用13根/10根1.8/4kV（风机出口电压为1.14kV）铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆。电缆穿出风力发电机组基础时，采用穿管敷设。风力发电机组发出的电能经变压器就地升压后输送到场内集电线路上，通过11回35kV集电线路汇流后送到220kV升压站35kV母线侧。 本风电场发电机拟采用多极交流永磁同步电机，外转子结构、叶轮直接同发电机转子相连，发电机转速与叶轮转速同步，功率控制采用变桨距控制风电机。项目45台单机容量为5.56MW的风电机组和8台单机容量6.25MW的风力发电机组，轮毂高度分别为113m和110m，风轮直径分别为200m和190m。根据风机厂家所提供的技术数据和现场地质情况，本项目考虑采用桩基础，采用圆形承台。根据风机厂家荷载资料、地基土的标准冻结深度、地基土的物理力学性质和地下水的影响，项目风电机组基础埋深设计为4.0m，直径24m，基础底板边缘高度1.20m，基础坡高1.8m，台柱高1.5m，承台采用C40混凝土，基础垫层采用C15素混凝土，钢筋采用HRB400级。合计用地面积为327m2。风机基础设计图见附图。 吊装场：为满足风电机组的施工吊装需要，在每个风机基础旁，设一施工吊装场地，并与场内施工检修道路相连。实际每台风机的吊装场地尺寸为长70m、宽50m。施工期间可结合现场情况及吊装施工要求，合理调整。施工期间，先清除吊装平台表层腐殖土，后采用满足要求的回填料进行回填，回填完成之后吊装平台高程至少高于周边地面20cm，防止雨季对平台造成的水毁。施工期间吊车作业区域暂定铺设60cm厚建筑碎渣，满足吊车对地基承载力需求。 升压站 本项目拟新建2座220kV升压站。1#升压站位于整个场区的中西部，中西部风场24台风机接入此站，本工程配置的100MW/200MWh的储能设施也布置在该升压站内；2#升压站位于整个场区东部位置，东部区域29台风机接入此站；东部风机所发电力经2#升压站汇集升压后拟以1回220kV线路送至1#升压站220kV母线侧，与1#升压站合并送出至系统规划建设的500kV牌楼变电站。 ①1#升压站、储能站 1#升压站位于整个场区的中西部，升压站呈矩形型布置，东侧为生活区，西侧为生产区。站区设置一个出入口，布置在站区北侧。生活区内集中设置一座综合楼和辅助用房。综合楼布置在生活区中心，朝西布置。综合楼前设置开阔广场，广场设有停车位布置。危废间、污水处理设施布置在综合楼东侧，附属用房布置于综合楼东侧。中部生产区内从南向北依次布置有220kV出线架构、GIS预制舱及配电装置、主变压器、35kV预制舱、SVG预制舱及电抗器。整个站区生活区与生产区间设置铁艺栅栏进行分隔。 升压站西侧布置100MW/200MWh储能设施，主要布置40组储能PCS及电池预制舱，另外布置有4个独立避雷针。 综合楼：综合楼建筑面积为1753.92m2，为两层钢筋混凝土框架结构，按功能分为办公和生活两部分。一层层高3.6m，设有二次设备间、蓄电池室、厨房、餐厅、休息室、卫生间等，二层层高3.6m，设有集中控制室、活动室、办公室、资料室、会议室、卫生间、休息室等。 附属用房：附属用房为单层建筑，结构形式采用钢筋混凝土框架结构，屋面采用现浇钢筋混凝土屋面。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。该建筑为单层钢筋混凝土框架结构，轴线尺寸19.5m×8.0m，建筑面积为156.0m2。该建筑内设置有水泵房、备品备件间。该建筑内房间均采用水泥砂浆地面；内墙面和顶棚均采用乳胶漆涂料；外墙以环保型建筑涂料为主，局部采用外墙面砖，外墙保温用50厚岩棉板。备品备件间门采用铝合金门，水泵房门采用乙级防火门，窗户采用彩色断桥铝合金窗。屋面采用有组织排水，保温采用50厚聚苯板，屋面防水等级为I级。雨水管采用UPVC硬塑雨水管。 屋外配电装置：升压站内220kV出线门型架、主变架构等，架构柱为钢管结构，架构梁及地线柱也为钢管结构，地基采用天然地基，基础形式为钢筋混凝土独立基础。220kV避雷器支架、中性点设备支架、共箱母线支架、架构避雷针等设备支架均为钢管结构。独立避雷针为钢管结构，地基采用天然地基，基础形式为钢筋混凝土独立基础。GIS设备基础、主变压器基础及油坑、电抗器组基础均为钢筋混凝土结构。地基采用天然地基，基础形式为钢筋混凝土平板式基础。升压站土建部分的屋外配电装置构架、建筑、电缆沟、避雷针及所区道路等按最终规模一次完成设计并建成，设备支架及设备基础分期建设。深水泵坑、污水处理装置及事故油坑均为地下钢筋混凝土结构。 变压器：1#升压站设置双卷铜绕组有载调压油浸式变压器2台，主变型号为SFZ18-136MVA/220kV与SFZ18-200MVA/220kV，变比为230±8×1.25%/37kV，项目预留光伏场接入。主变及220kV进出线架构均采用直缝焊接圆钢管人字柱，直径300mm钢管，与框架螺栓连接。主变压器主变基础采用钢筋混凝土大块式基础，所有钢构件宜采用分段整体热镀锌防腐，所有外露铁件（包括接地扁钢）均采用热镀锌防腐。 储能系统：本工程储能系统建设安装总容量为100MW/200MWh，由40个分别独立的2.5MW/10MWh储能单元子系统组成，每个2.5MW/5MWh储能子系统配置1套2750kVA双绕组变压器变流器一体机和1个45尺标准集装箱储能电池集装箱。储能电池集装箱每套5MWh，主要包含：锂电池，电池控制柜，BMS系统，箱体及配套设施等。储能变流升压集装箱及EMS控制系统每套2.5MW，主要包含：储能变流器，升压变压器，本体控制器，箱体及配套设施等。 ②2#升压站 2#升压站位于整个场区的东部位置，升压站呈矩形型布置，升压站四周布置高为2.3m实体围墙，进站大门设置于北侧侧围墙，大门西侧为停车场，厂区南侧布置二次预制舱。站区内由北向南布置有SVG预制舱及电抗器、主变压器、事故油池、35kV预制舱、GIS预制舱及配电装置等。 变压器：2#升压站设置双卷铜绕组有载调压油浸式变压器1台，主变型号为SFZ18-165MVA/220，变比为230±8×1.25%/37kV。主变及220kV进出线架构均采用直缝焊接圆钢管人字柱，直径300mm钢管，与框架螺栓连接。主变压器主变基础采用钢筋混凝土大块式基础，所有钢构件宜采用分段整体热镀锌防腐，所有外露铁件(包括接地扁钢)均采用热镀锌防腐。 本项目在两个升压站分别设置事故油池。变压器事故情况下有废油产生，变压器事故主要为漏油、局部过热等，在定期维护情况下出现事故概率较小，万一发生泄漏，变压器油会透过地面进入事故油池。主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，贮油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50--80mm，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中，事故油池按照储油池和储水池双格设置，储油池容积按主变油量100%设置。平时雨水进入事故油池的储水池内，并由排水泵升压排至站外。事故油池及排油槽四壁及底面均采用防渗措施，防止废油渗漏产生污染。对事故油池采取全面防腐、防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚的其他人工材料(防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s)。油池底板及侧壁均为混凝土结构。主变事故油通过排油管道，排至总事故油池，事故后用专用车辆运至指定地点处理。 全站电缆沟为1.0mx1.0m与1.2mx1.2m，电缆沟纵向放坡均按3‰设置，生活污水经污水处理一体化装置处理后收集，所有地下管线均采用直埋。 集电线路 本工程为承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（风电部分）配套的35kV集电线路工程。依据各风机分布及发电规模，拟采用11回集电线路，将各风机的电能安全可靠地输送至升压站。 根据风机分布情况，本项目集电线路采用直埋与架空线路相结合形式。本工程集电线路电缆路径全长203.09km，本项目采用直埋敷设于地下电缆沟，预计电缆长度为112.8km，架空线路预计电缆长度90.29km。 表2-6风电集电线路情况 主变 35kV母线 回路数 汇集风机台数 架空线路型号 长度/km 地埋线路型号、长度 长度/km 东侧#1主变136MVA I段母线 1 4×5.56+1×6.25 28.49MW JL/G1A-150/25 3.8 YJLHY23-26/35-3×95 3.64 JL/G1A-300/40 7.45 YJLHY23-26/35-3×120 0.56 YJLHY23-26/35-3×240 1.05 YJLHY23-26/35-3×400 0.8 2×YJLHY23-26/35-3×240 1.2 2 5×5.5627.8MW JL/G1A-300/40 5.17 YJLHY23-26/35-3×95 1.35 YJLHY23-26/35-3×120 0.85 JL/G1A-300/40 5.17 YJLHY23-26/35-3×240 0.7 YJLHY23-26/35-3×400 1.8 3 4×5.56+1×6.25 28.49MW JL/G1A-150/25 2.1 YJLHY23-26/35-3×95 5.85 JL/G1A-240/30 3.8 YJLHY23-26/35-3×120 0.56 JL/G1A-300/40 2.75 2×YJLHY23-26/35-3×240 0.5 4 4×5.56+1×6.25 28.49MW YJLHY23-26/35-3×95 2.65 YJLHY23-26/35-3×120 4.35 JL/G1A-300/40 1.7 YJLHY23-26/35-3×240 2.7 2×YJLHY23-26/35-3×240 1.55 5 4×5.56 22.24MW YJLHY23-26/35-3×95 2.8 JL/G1A-240/30 1.35 YJLHY23-26/35-3×120 3.2 JL/G1A-300/40 9.6 YJLHY23-26/35-3×240 1.6 YJLHY23-26/35-3×400 0.1 6 4×5.56+1×6.25 28.49MW JL/G1A-300/40 23.4 YJLHY23-26/35-3×95 2.3 YJLHY23-26/35-3×120 9.2 YJLHY23-26/35-3×400 0.5 2×YJLHY23-26/35-3×240 0.26 西侧#1主变170MVA Ⅰ段母线 7 4×5.56+1×6.25 28.49MW YJLHY23-26/35-3×95 1.6 YJLHY23-26/35-3×120 0.8 JL/G1A-300/40 5.6 YJLHY23-26/35-3×240 0.65 YJLHY23-26/35-3×400 0.95 2×YJLHY23-26/35-3×240 5.1 8 2×5.56+3×6.25 29.87MW JL/G1A-150/25 1.7 YJLHY23-26/35-3×95 2.7 JL/G1A-240/30 3 YJLHY23-26/35-3×120 0.06 JL/G1A-300/40 4.85 YJLHY23-26/35-3×240 0.1 2×YJLHY23-26/35-3×240 0.8 9 4×5.56 22.24MW YJLHY23-26/35-3×95 0.6 JL/G1A-240/30 8.6 YJLHY23-26/35-3×120 1.1 YJLHY23-26/35-3×240 0.5 YJLHY23-26/35-3×400 0.9 10 5×5.56 27.8MW JL/G1A-150/25 2.4 YJLHY23-26/35-3×95 1.71 JL/G1A-240/30 0.93 YJLHY23-26/35-3×120 6.1 JL/G1A-300/40 12.7 YJLHY23-26/35-3×240 6.5 2×YJLHY23-26/35-3×240 2.6 11 5×5.56 27.8MW JL/G1A-150/25 0.9 YJLHY23-26/35-3×95 3.65 YJLHY23-26/35-3×120 0.7 JL/G1A-300/40 11 YJLHY23-26/35-3×240 0.5 2×YJLHY23-26/35-3×240 2.6 合计 112.8 90.29 表2-7集电线路回路分组情况 分组 风机号 数量 容量/MW A X140、X141、X142、X143、X144 5 28.49 B X129、X130、X131、X132、X133 5 27.8 C X118、X119、X120、X121、X124 5 28.49 D X116、X117、X122、X125、X126 5 28.49 E X134、X135、X136、X137 4 22.24 F X146、X147、X148、X150、X151 5 28.49 G X6、X7、X8、X9、X10 5 28.49 H X11、X12、X1-2、X1-3、X4 5 29.87 I X1-1、X2、X3-2、X3-1 4 22.24 J W21、W22、W23、W26、W27 5 27.8 K X17、X18、X19、W20、W15 5 27.8 临时施工区 本工程新建临时施工生产区总面积共计8000m2，本工程临时生产区布设在220kv升压站生活区内，主要布设布置设备材料综合仓库和辅助钢筋加工厂等，待工程建设完成后，对临时施工场地进行覆土整地、表土绿化。 道路围栏施工 本项目主要建设场地为疏林地，为保证箱变区与外部因素隔离，防止家畜等随意进入，以避免外部因素对箱逆变一体机造成的安全隐患，在箱变周围布设1.1米高的围栏，共计530米。 本项目施工及检修道路采用永临结合的原则。风电场共需新建及扩建场内临时施工道路兼永久检修道路全长约153.2km，其中改扩建原有道路约49.9km，新建施工检修道路约103.3km。施工道路按大件设备运输路宽计算，路基宽5.5m，平曲线最小转弯半径50m，竖曲线最小半径200m。检修道路与施工道路考虑永临结合，施工结束后作为检修道路用。 结合本项目的实际情况及设备厂家提供的设备参数，在风电场内采用平板车直运方案，采用该方案时机组采用整体运输，运输最长设备为叶片，对道路平面要求较高，在平面设计时保证行车安全且不增加工程造价情况下，尽量采用较大曲线半径，风电道路最小曲线半径为50m。当新建及改造道路平曲线半径≤250m时，在曲线内侧进行曲线加宽，曲线加宽值除按线路规范1类双车道加宽，同时还按满足设备运输对道路宽度要求进行加宽。道路设计纵坡最大值为16%；纵断面设计标高为路基边缘标高；最小竖曲线半径为200m，其曲线长度大于20m。 风电场道路：施工期间路基宽为5.5m，路面宽度为4.5m，并在弯道处依据半径不同而加宽，路面结构采用20cm厚粒料面层，就地取材，可选用山皮石。路面路基在弯道处路面进行加宽设计，加宽值按设备运输对道路的宽度要求计算而得。运维期间，预留3.5m宽施工道路作为检修道路。 （6）土石方平衡 建设过程中土石方主要来源于场地的平整、集电线路、风机基础等开挖填垫等。项目不设弃土场，所有开挖土方全部回填，土石方平衡见表2-8。 表2-8 本工程土方数量平衡表（万m3） 项目 总量 开挖 回填 调入 调出 数量 来源 数量 去向 风机区 风机基础 19.875 11.66 8.215 3.445 吊装场地 吊装平台 11.75 4.15 7.595 3.445 风机基础 小计 31.625 15.81 15.81 3.445 3.445 道路区 进站道路 0.02 0.01 0.01 施工检修道路 33.914 16.957 16.957 小计 56.46 28.23 28.23 集电线路 81.5 40.75 40.75 升压站 3.182 1.591 1.591 合计 183.624 90.087 93.532 3.445 3.445 5、项目占地 本项目分布在选址位于承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡，永久占地为5.4052公顷，占地为农用地，其中升压站2座占地面积为2.84公顷，风机机组53台占地面积为2.5652公顷。临时性用地包括施工期临时租地和长期占地，施工期临时租地包括风电机组安装场地、道路施工临时占地、集电线路施工临时占地；长期占地包括运营期检修道路占地及进站道路占地、集电线路杆塔占地。临时占地主要包括风电场占地、集电线路、施工生产区和检修道路 项目占地情况详见下表： 表2-9 工程占地一览表（m2） 序号 项目名称 永久性占地 （m²） 长期租地 （m²） 施工期租地 （m²） 备注 1 1#220kV升压站座 16800 2 2#220kV升压站 11600 3 风机及箱变基础 25652 4 进站道路 780.00 120.0 共80m 5 吊装平台 158600.0 6 集电线路 158000.0 地埋长度90.29km与架空线路塔基占地 7 临时施工场地 8000.0 8 新建检修道路 723100.00 258250.0 103.3km 9 改造检修道路 124750.00 49900.0 49.9km 10 合计 54052 848630.00 632870 6、公用工程及辅助设施 （1）给水 升压站给水由自备水井提供，年工作时间按365天计，全年运行小时数8760h。 生活用水：主要包括厂区职工日常冲厕、盥洗、食堂用水。本项目劳动定员26人，年工作365天，根据《河北省用水定额》（DB13/T5450.1-2021），生活用水参照18.5m3 /人·年的定额标准核算，每人每天生活用水量约为0.05m3 /d，则本项目生活用水量为1.3m3 /d（474.5m3 /a），全部为新鲜水。 项目用水取自自备水井。 （2）排水 升压站产生的废水主要为生活污水，粪便污水、食堂废水预处理后与其他生活污水一起排入地埋式生活污水处理装置处理，生活污水经污水一体化处理设施处理后用于升压站洒水抑尘。生活污水产生量排污系数以0.8计，则生活污水产生量为379.6m3/a，全部用于泼洒抑尘。 本项目无废水外排。 （3）供电 本工程施工期电源由附近通过的10kV农用线路引接施工电源，施工期间装设315kVA的降压变压器作为施工电源使用。各施工单位应自备50kW柴油发电机，解决风机机位处建筑、安装施工用电和线路施工用电。 本项目运营区用电部分由本升压站的站用电供电，储能系统电源由储能设备自供电，不占用站变容量。备用电源采用10kV站外电源，在工作电源失去后，站用电从地区取得备用电源，维持站用电重要的动力负荷供电。 （4）供热 设备全部采用电暖器。在需要供暖的房间采用电暖器，卫生间采用防水型电暖器，蓄电池室采用防爆型电暖器。 7、产品方案 项目规划建设300MW风电，拟安装45台单机容量为5.56MW的风电机组以及8台单机容量为6.25MW的风电机组。 风电部分年上网发电量为82503.79×104kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2750.1h，平均容量系数为0.31。生产运营期20年。 8、工程进度安排 根据本项目工程的建设规模和建设条件，以及当地气候条件和风电机组设备的供货进度，计划本项目的建设进度：工程施工建设总工期为18个月。 |
| 总平面及现场布置 | 1.升压站平面布置 1#升压站位于整个场区的中西部，升压站呈矩形型布置，升压站的出入口考虑一个，位于站区北侧，升压站出线方向朝西，进线方向为东侧。整个站区分为三大部分：生活区、生产区及储能区，三个区域均有独立围栏隔开。生活区布置在站区的东侧，储能区位于站区西部区域，生产区域位于站区中部区域。生活区内集中设置一座综合楼和辅助用房。综合楼布置在生活区中心，朝西布置。综合楼前设置开阔广场，广场设有停车位布置。危废间、污水处理设施布置在综合楼东侧，附属用房布置于综合楼东侧。中部生产区内从南向北依次布置有220kV出线架构、GIS预制舱及配电装置、主变压器、35kV预制舱、SVG预制舱及电抗器。 升压站西侧布置100MW/200MWh储能设施，主要布置40组储能PCS及电池预制舱，另外布置有4个独立避雷针。 升压站平面布置图见下图： 图2-1 1#升压站平面布置图 表2-10 1#220kv升压站主要工程参数 序号 名称 本期规模 1 风力发电机组 136.2MW 2 主变压器容量及数量 136MVA+200MVA 3 220kV主接线形式 单母线接线 220kV出线间隔回路数 3回 4 35kV主接线形式 双段单母线接线 35kV主变进线间隔回路数 1回/每段母线 35kV汇集进线间隔回路数 5回+9回（预留光伏场区接入） 5 35kV SVG -35Mvar~+35Mvar+2×（-25Mvar~+25Mvar） 2#升压站位于整个场区的东部位置，升压站呈矩形型布置，升压站四周布置高为2.3m实体围墙，进站大门设置于北侧侧围墙，大门西侧为停车场，厂区南侧布置二次预制舱。站区内由北向南布置有SVG预制舱及电抗器、主变压器、事故油池、35kV预制舱、GIS预制舱及配电装置等。 图2-2 2#升压站平面布置图 表2-11 2#220kv升压站主要工程参数 序号 名称 本期规模 1 风力发电机组 164MW 2 主变压器容量及数量 165MVA 3 220kV主接线形式 线变组接线 220kV出线间隔回路数 1回 4 35kV主接线形式 单母线接线 35kV主变进线间隔回路数 1回 35kV汇集进线间隔回路数 6回 5 35kV SVG （-40Mvar~+40Mvar） 风电场区布置 拟建风电场规划容量为300MW。风电项目分为三个区域，分别为西部区域、中部区域及东部区域，拟安装风力发电机组53台，其中西部15台、中部9台、东部29台。风电场区共建设安装45台单机容量为5.56MW的风电机组以及8台单机容量为6.25MW的风电机组，风电场为本工程的主体工程区，包括风机基础、箱式变压器和吊装场3个部分，风机基础占地为永久占地，本工程风机装设53台。每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由1.14kV升至35kV，风机—机组箱式变压器采用单元接线方式。风电场集电线路采用电缆直埋与架空相结合方式，经11回35kV地埋电缆送至新建1#220kV升压站、2#220kV升压站。 本项目风电机组布置和风机位坐标见下图和下表。 风机点位见下表所示。 表2-12 风机位布置坐标表（WGS84坐标系经纬度投影） 风电机组名称 经度 纬度 W20 117.4935808 41.85274168 W26 117.6059561 41.89577649 X122 118.0142318 41.93127146 X116 118.0378378 41.92942051 X147 118.2525932 41.82087119 X141 118.1406722 41.89214845 X131 118.0992391 41.8769554 X133 118.0973332 41.86645551 X125 118.0459504 41.96183029 X151 118.2805196 41.771459 W27 117.603432 41.89994771 X150 118.2767012 41.77478559 X124 117.9920989 41.94597695 W15 117.4429671 41.88927609 X17 117.4888289 41.88510809 X18 117.4923912 41.87954933 X19 117.4913927 41.87388842 W23 117.5405046 41.88448802 X118 117.9616695 41.94839571 X119 117.960027 41.93981933 X120 117.9573802 41.9317162 X121 118.014829 41.91744851 X142 118.1944256 41.88525907 X144 118.2283563 41.89304469 X146 118.239508 41.8170011 X134 118.0907896 41.81249426 X135 118.079162 41.80403517 X136 118.0587608 41.79355578 X137 118.0624684 41.78014827 X130 118.101757 41.88173377 X132 118.0989908 41.8725108 W22 117.5345593 41.84685921 W21 117.5352819 41.83820371 X143 118.2021049 41.88401538 W126 118.0366142 41.95872882 X148 118.263212 41.82180537 X117 118.0354543 41.92442735 X129 118.1044469 41.89378805 X140 118.1435536 41.88577976 X7 117.2896411 42.0222689 X3-2 117.287044 41.97616693 X4 117.2770041 41.96666767 X9 117.2980381 42.01206804 X1-1 117.275829 41.98508505 X2 117.2791566 41.98191792 X8 117.2940236 42.01715124 X10 117.3004383 42.00527638 X12 117.3279184 41.98052136 X6 117.2834204 42.03276824 X11 117.318625 41.98962308 X1-2 117.2732248 41.9763221 X1-3 117.2752255 41.97040598 X3-1 117.2916063 41.97550526 道路布设 根据本项目场址附近地区现有的公路交通条件，有大广高速、承围高速、G111 国道、S351 省道、四御线（县道级别）、X502 县道等多条高等级道路，且场内乡村道路纵横交错，局部路段经改造后，基本能够满足风电设备大件运输的基本运输要求。 运输车辆由高速公路网至风电场附近出高速，经现有道路到达规划场内道路入口后，进入项目范围。场内道路需结合外运道路进行设计。本项目场内施工检修道路均由现有道路接引，经规划场内道路到达机位。 本项目施工进场道路利用已有乡道、村道及防火通道，当宽度不能满足运输要求时，适当的加宽改造，以利用已有道路为第一原则。施工检修道路采用永临结合的原则，既要保证施工建设期设备、材料运输要求，又要满足生产运行期间道路的交通运输和方便维修保养。根据现场勘察，风电场区域内多为山地。在满足施工运输要求的情况下，应本着减少挖填方量的原则，尽量顺势等高线修建场内施工道路。 风电场共需新建及扩建场内临时施工道路兼永久检修道路全长约153.2km，其中改扩建原有道路约49.9km，新建施工检修道路约103.3km。施工道路按大件设备运输路宽计算，路基宽5.5m，平曲线最小转弯半径50m，竖曲线最小半径200m。运输时充分利用施工检修平台作为回转场地。运维期间，预留3.5m宽施工道路作为检修道路。 集电线路布设 本项目风电场共布置45台单机容量为5.56MW的风电机组以及8台单机容量为6.25MW，受生态红线及林草用地限制，项目采取电缆直埋敷设与线路架空相结合方式布置。 回路一电缆线路全长18.5km，其中架空线路11.25m，地埋线路7.25km，连接X140、X141、X142、X143、X144共5台风机，汇集28.49MW容量。 回路二电缆线路全长9.87km，其中架空线路5.17m，地埋线路4.7km，连接X129、X130、X131、X132、X133共5台风机，汇集27.8MW容量。 回路三电缆线路全长15.56km，其中架空线路8.65m，地埋线路6.91km，连接X118、X119、X120、X121、X124共5台风机，汇集28.49MW容量。 回路四电缆线路全长12.95km，其中架空线路1.7m，地埋线路11.25km，连接X116、X117、X122、X125、X126共5台风机，汇集28.49MW容量。 回路五电缆线路全长18.65km，其中架空线路10.95m，地埋线路7.7km，连接X134、X135、X136、X137共4台风机，汇集22.24MW容量。 回路六电缆线路全长35.66km，其中架空线路23.4m，地埋线路12.26km，连接X146、X147、X148、X150、X151共5台风机，汇集28.49MW容量。 回路一到六汇集至场区东侧2#升压站。风机点位与集电线路的平面布置图如下图所示： 图2-3 2#升压站集电线路平面布置图 回路七电缆线路全长14.7km，其中架空线路5.6m，地埋线路9.1km，连接X6、X7、X8、X9、X10共5台风机，汇集28.49MW容量。 回路八电缆线路全长13.21km，其中架空线路9.55km，地埋线路3.66km，连接X11、X12、X1-2、X1-3、X4共5台风机，汇集29.87MW容量。 回路九电缆线路全长11.7km，其中架空线路8.6km，地埋线路3.1km，连接X1-1、X2、X3-2、X3-1共4台风机，汇集22.24MW容量。 回路十电缆线路全长32.94km，其中架空线路16.03km，地埋线路16.91km，连接W21、W22、W23、W26、W27共5台风机，汇集27.8MW容量。 回路十一电缆线路全长19.35km，其中架空线路11.09km，地埋线路7.45km，连接X17、X18、X19、W20、W15共5台风机，汇集27.8MW容量。 回路七到十一汇集到场区西侧1#升压站。风机点位与集电线路的平面布置图如下图所示： 图2-4 1#升压站集电线路平面布置图 施工布置情况 （1）施工临建场地 由于风电场的机组为分散布置，机组点多，运输距离较远，因此，施工总布置在满足工程施工需要及环保与水保要求的前提下，根据工程规模、施工方案及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理及尽量少占耕地的原则，布置办公生活区、施工工厂、供电供水、材料堆场等施工场地。 依据施工总布置原则，结合本工程区地形地貌条件及风电工程特点，充分考虑永久和临时建筑的关系，进行施工工厂设施的布置。施工材料设备仓库、主要的附属加工厂、临时生活办公区等选择在地势较平坦、交通便利、方便取水取电处，宜靠近升压站。 1）钢筋加工厂：为了便于施工生产和管理，钢木加工厂集中布置在交通便利处。 2）综合仓库布置：本工程所需的综合仓库为材料设备仓库，集中布置在交通便利处。 （2）风电机组吊装场地 结合本项目所处地形条件及当地交通路况，考虑到本工程的单机容量，因此，吊装车辆采用1200t履带吊作为风机及塔架的主力吊装机械，150t汽车吊一台作为辅助机械，配合主吊车提升塔架和叶轮，使部件在吊装时保持向上位置，同时还可单独用于在地面组装叶轮。另外，还需配备1~2台5t的卡车吊车，用于在设备安装期间风场内搬运设备附件和重型工具。 根据风机布置情况及施工吊装的要求，并依托施工道路布置施工吊装平台，每台风电机组吊装场地暂按50m*70m考虑，具体吊装场地布置，结合各机位地形情况确定，原则是吊装场地靠近施工道路一侧，以减少项目投资方用的场地。 |
| 施工方案 | 施工方案与施工期工艺流程简述（图示）： 1.总施工工艺 图2-5 总施工工艺图 本项目风电场施工首先进行必要的施工准备，主要包括施工备料、场地平整以及供水、供电系统建设，施工准备完成之后进行临时道路修建，道路可以通车后进行风电机组及箱变基础施工，升压站建构筑物施工，基础施工的同时进行集电线路施工。待基础具备安装条件后，进行机组施工吊装和变压器安装，全部安装完毕后进行调试，正常运行后接入并网点，验收后正式投入运营。 2.升压站施工工艺流程 本工程施工准备阶段主要是施工备料，之后进行主体工程阶段的基础施工，包括表土剥离、场地平整、基础开挖、浇筑、回填等，施工完成后，对基面进行防护。工程竣工后进行工程验收，最后投入运营。储能电站位于升压站内，储能电站施工工艺简单，电站为集装箱式模块化电池组，拼接组装即可。升压站施工期工序流程见下图。 图2-6 升压站施工及运营流程图 3.集电线路施工工艺流程 图2-7 地埋线路施工流程图 图2-8 架空线路施工工艺流程图 本工程电缆采用直埋电缆与架空电缆相结合方式布置集电线路。 （1）地埋线路 地埋集电线路采用电缆沟、排水沟复合使用，下层为电缆沟，敷设软土、细沙，堆砌砖块回填掩埋，上层预制模板，做排水沟，电缆终端接头处设置电缆检修井。 沟内电缆上、下层的砂层厚度各10cm，防止电缆受冻胀机械力的破坏。 电缆弯曲半径不能小于20D（D：电缆外径）；该工程的电缆均为水平排列，电缆上层填砂后分别敷设电缆盖板警示，过道处再设保护板，然后回填，电缆外皮至地面深度，不得小于0.7m；当位于行车道或耕地下时，应适当加深，且不宜小于1.2m，并且沿电缆走向在耕地中布置警示牌，并按要求埋上电缆标示桩。电缆过道用热镀锌钢管，其管内径大于1.5倍电缆直径。 （2）架空线路 土方开挖、塔基施工：土方开挖前须先进行表土剥离。在丘陵及山区线路塔基开挖采用四基座分别开挖，以减小开挖面。所采用的基础型式不同，则施工工艺也不同。插入式基础和主柱配筋式基础开挖采用人工掏挖，塔基基础采用现场浇筑混凝土，机械搅拌，机械捣固。灌注桩基础采用机械钻孔，孔钻好以后，安装钢筋骨架，安装前设置定位钢环、混凝土垫块以保证保护层厚度，固定骨架，最后灌注混凝土。 挂线施工：工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，按需设置牵张场地。 各线路导、地线均采用张力放线施工方法，根据实际情况选择放线方式。导、地线在放线过程中应防止导、地线落地拖拉及相互摩擦。 附件安装、接地安装：线路架设后安装金属件等相关附件，并进行接地处理。 （3）调试、运行 项目建设完成后，线路带电进行调试，调试正常后验收。 4.风机电组及箱变基础施工 （1）风力发电机组基础工程施工包括基础土石方开挖和基础混凝土浇筑。风电机组基础采用圆形重力式扩展基础。 1）基础开挖前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。机组基础开挖土方用挖掘机，辅以人工修整基坑。基础土方开挖选用0.8m3/斗的反铲挖掘机，挖至距设计底标高0.3米处后，用人工清槽，避免扰动原状土。基础石方用人工以风钻钻孔爆破，人工及机械出渣。成形后须验槽，基础持力层是否符合设计要求。根据情况进行加强处理。验槽合格后，方可进行下一道工序的施工。预留回填土堆放在施工场地处，多余弃土用于修筑检修道路及施工场地和填土。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边要留足排水槽。 2）基坑清槽、绑筋、支模及预埋地脚螺栓模板及螺栓，须经监理验收合格后，进行基础混凝土浇筑。在施工场地集中设置出力为50m3/h的临时混凝土搅拌站，进行混凝土搅拌。混凝土浇筑用混凝土罐车运输，混凝土泵车浇灌，插入式混凝土振捣棒振捣(配一台平板振捣器用于基础上平面振捣)。每个基础的混凝土浇筑采用连续施工，一次完成，不留施工接缝，确保整体质量。 3）基础混凝土浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待混凝土达到设计强度后才允许设备吊装。 4）用推土机分层覆盖灰土砂石料，并碾压密实。若填土潮湿需晾晒或回填级配砂石料。位于坡度较大地点的基础用100毫米厚素混凝土罩，留伸缩缝做2%流水坡度。 （2）风力发电机组塔架、机舱、叶片吊装 结合风电场区域地形条件，根据吊装重量及起吊高度，吊装车辆采用1200t履带吊作为风电机组及塔架的主力吊装机械，150t液压汽车吊两台作为辅助机械，配合主吊车提升塔架和叶轮，使部件在吊装时保持向上位置，同时还可单独用于在地面组装叶轮。另外，还需配备1~2台5t的卡车吊车，用于在设备安装期间风电场内搬运设备附件和重型工具。 塔架吊装，用特种运输车辆将已制造和经过防腐处理的三节塔架由塔架制造厂运输到安装现场，摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔架的两端用方木垫起，并将塔架的两侧固定好，防止塔架发生滚动。塔架在吊装前要将电源控制柜、塔架内需布设的电缆及结构配件全部在塔架内固定完毕。每节塔架采用双机抬吊，塔架分别在空中进行组装。 机舱吊装，将1200t主吊车停在旋转起吊允许半径范围内，按照技术文件要求，将机舱的三个吊点专用工具与1200t吊车的吊钩固定好，并将用来调整和固定方向位置的人拉风绳在机舱两侧固定好后，先将机舱吊离地面10-20cm，检查吊车的稳定性、制动器的可靠性和绑扎点的牢固性。待上述工作完成并检查无误后，吊车起吊，空中与塔架顶法兰进行对接，当所有螺栓紧固力矩达到要求后，1200t吊车脱钩。 叶片吊装，叶片的包装运输到现场后，将叶片的包装卸到1200t吊车的起吊旋转半径范围内。按照技术文件要求，将三片叶片在地面进行组装，由于现场没有平整的场地可供使用，只需将放置叶片轮毂的地面整平，在每片叶片的中部用可调整支架将叶片支撑起来，然后进行调整和组装。 5.施工时序及施工工期 根据本项目工程的建设规模和建设条件，以及当地气候条件和风电机组设备的供货进度，计划本项目的建设进度：工程施工建设总工期为18个月。 本工程施工进度安排如下： 第1月到第3月施工准备期，主要完成水、电、场地平整及临时建筑等设施的修建及风电场内临时交通工程的施工； 第4月开始到第5月进行风电机组基础和箱式变压器基础施工； 第6月，开始升压站内所有建构筑物施工，第7月完成； 第8月到第9月，进行升压站内所有设备的安装和调试； 第10月到第11月，箱式变压器的安装； 第12月起进行风力发电机组的安装，第14月安装完成。从第15月起开始到第16月，进行电力电缆、通信及监控光缆的敷设； 第17月开始，进行机组调试，到第18月，机组正式投产发电。 二、运营期工艺流程及产排污情况 本项目发电工艺流程图如下： 图2-9 本项目发电流程及排污节点图 风力电是将风能通过风力发电机组转换为电能的过程，其工艺过程较为简单。其简述如下：风吹动风轮机的转子叶片，将风能首先转换为机械能，然后通过风轮机的齿轮箱带动发电机进行发电，从而实现风能向电能的转换。发电机所发出的电能通过配套变压器组升压，经集电线路集电后，送至升压变电站，汇入变电所，并入电网。 表2-13 运营期排污节点一览表 类型 序号 排污节点 主要污染物 措施及去向 噪声 N1 风机转动、发电噪声 设备噪声 基础减震、距离隔断 N2 变压器噪声 固体废物 S1 维修保养 废变压器油 由原生产厂家回收处理，若发生电解液泄漏则利用特有装置处理后由原生产厂家回收 S2 维护保养 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1.生态功能区规划 主体功能区规划：对照《河北省主体功能区划分》，项目属于该规划中附一“河北省优化开发、重点开发、限制开发区域名录”中限制开发区域中“坝上高原山地区”。本区自然条件差异较大，西部和北部的坝上高原地区为内流区，东部和南部的燕山山区为外流区，是滦河、潮河和白河的发源地。 坝上高原区位于冀北坝上高原地区，区域总面积为3.18万km2，占全省总面积的16.92%。该地区是森林向草原的过渡地带，生态敏感性评价结果表明，张北高原和冀北坝上表现为生态环境和土壤沙化高度敏感，该地区作为京津冀的主要风沙物源区，若超载放牧，则会致使该农牧交错带土壤沙化继续恶化，严重威胁当地的生物多样性保护。该区已明确定位为国家重点生态功能区，保障国家生态安全的重要区域、国家京津风沙源治理工程的重点治理区。今后应加强对土壤沙化和草场退化的重点治理，保护并维持当地的森林草原系统和生物多样性，在今后应以打造环京津生态旅游为其主要的发展方向。 本项目属于基础设施建设项目，风电场的建设有利于改善地区电源结构充分利用承德市风能资源，发展风电，可较大幅度提高承德电网中的可再生能源比重，调整能源结构，有利于区域环境保护。项目占地已取得承德市自然资源和规划局建设项目用地预审与选址意见书。 根据围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局关于红线的意见以及围场满族蒙古族自治县林业和草原局关于是否占用各级风景名胜区、自然保护区的意见可知，项目选址不占生态保护红线，不占有林地；不在国家级公益林、天保林等有林地内；不在自然保护区等各类自然保护地内；不在基本草原范围内。 2.土地利用现状 本项目区域多为山地地貌，项目在工程选址选线、地质选址选线等综合考虑下，已避让生态保护红线、自然保护区等敏感区域。项目评价范围内主要为农用地，项目占地已取得承德市自然资源和规划局建设项目用地预审与选址意见书。 3.植被类型现状 围场满族蒙古族自治县植物资源丰富，共有高等植物约998种。围场满族蒙古族自治县在大窝铺林区建立了面积335.5平方千米的省级自然保护区（国家级正在申报中，已通过初审）辽河源自然保护区。保护区共有大型真菌29科85种，高等植物4门135科454属988种，其中高等植物占河北省物种总数的42%。共有野大豆、大花杓兰、核桃楸、蒙古黄耆、刺五加国家级野生珍稀濒危、重点保护植物25种，有锦带花、党参等河北省级重点保护植物12种。特别是保护区核心区内集中连片分布的33.07平方千米天然油松林。围场满族蒙古族自治县的森林植被属温带落叶阔叶林、常绿针叶林带，为河北植物区系，同时受邻近几个植物区系影响，保存了种类繁多的生物资源。据调查，项目及周边区域共有7个植被型29个群系，植被生长茂盛，主要乔木树种为油松、山杏、刺槐等，灌木种类主要有荆条、平榛、绣线菊等，草木植物主要有禾本科杂草、蒿类等。 围场满族蒙古族自治县林业资源丰富，全县森林面积达到17.3万公顷，森林覆盖率达到52.2%，活立木蓄积量达到375.8万立方米。围场满族蒙古族自治县地形地势复杂，具有垂直分布带的“立体”结构特征，又有水平分布带的镶入，而且土壤种类繁多，立地条件层次不一。因而形成了植被类型的多种多样，据不完全统计，围场满族蒙古族自治县境内共有乔木树种100余种，主要代表植物油松、落叶松、桦树、山杨、柞树、椴树、柏树、刺槐、杨树、柳树、榆树、枣树、苹果、梨、山楂等；灌木树种120多种，主要代表植物有荆条、绣线菊、照山白、映山红、六道木、胡枝子、胡榛子、山枣等。 本项目拟建场区地形地貌属中~低山，山势一般较缓，冲沟较发育，高程一般在1400~1550m之间，顶部山丘多呈脊状、浑圆状，坡度略缓，一般在10~35°之间；山上草植被发育一般，以杂草为主。 4.动物现状 围场满族蒙古族自治县动物资源丰富，脊椎动物260种，国家级一、二级保护动物33种。围场满族蒙古族自治县在大窝铺林区建立了面积335.5平方千米的省级自然保护区（国家级正在申报中，已通过初审）辽河源自然保护区。保护区共有脊椎动物5纲29目74科166属260种，其中金鵰、黑鹳和豹等国家一级重点保护动物3种、大天鹅、小天鹅、鸳鸯、秃鹫等国家二级保护动物30种，国家保护的有益或有重要经济、科学价值的陆生野生脊椎动物171种。河北省重点保护动物49种。 根据现场调查，工程区域内没有国家和省级重点保护动物。常年生活的野生动物主要为较小的动物和鸟类，如田鼠、土拨鼠、山兔、獾、黄鼬、麻雀等。 二、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据承德市生态环境局2023年5月发布的 《2022年承德市生态环境状况公报》中围场县的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，2022年围场满族蒙古族自治县环境空气质量达到和好于二级天数为342天，首要污染物为臭氧。围场县环境空气质量监测结果见下表。 表3-1 围场县2022年环境空气质量监测结果一览表（μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准浓度 占标率 （%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 42 70 60.00 达标 PM2.5 18 35 51.43 达标 SO2 9 60 15.00 达标 NO2 17 40 42.50 达标 CO 第95百分位数24h平均浓度 0.8 4.0 20.00 达标 O3 第90百分位数8h平均浓度 131 160 81.88 达标 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3 2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 根据监测数据可知PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 三、地表水环境质量现状 项目区域内流经河流主要是蚁蚂吐河（滦河支流），滦河发源于丰宁县大滩镇孤石村界牌梁，向西北流经张家口市沽源县转北称闪电河，经内蒙古自治区正蓝旗转向东南，经多伦县南流至丰宁县外沟门子又进入承德市境内。滦河干流流经我市丰宁县、隆化县、滦平县、双滦区、双桥区、高新区、承德县、兴隆县、宽城县，于唐山市迁西县汇入潘家口水库，流经大黑汀水库，于唐山市乐亭县注入渤海，滦河干流全长888公里，境内干流全长486公里、流域面积2.86万平方公里，共布设地表水常规监测断面6个。2022年，大权子(一)、潘家口水库断面水质类别为1类，郭家屯、兴隆庄、上板城大桥、偏桥子大桥断面水质类别为M类。滦河流域总体水质状况为优，与2021年相比继续保持优的水质。 四、声环境 项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡。本项目风电场部分施工地点50m范围内无居民点，均为农用地、山坡草地。项目所在地区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区声环境质量标准。本项目风力发电机组、升压站、施工及检修道路等工程所在区域内无工矿企业、无工业噪声污染源，主要为居民住宅区。区域噪声主要为生活噪声，声环境背景值较低，区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 五、地下水环境质量现状 项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A所列34、其他能源发电，为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作，因此不进行地下水环境质量现状调查。 六、土壤环境质量现状 项目属于《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A所列Ⅳ类项目，不进行土壤评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建风力发电项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。本项目不包括送出线路及升压站的辐射影响分析，送出线路及升压站电磁辐射部分单独进行环境影响评价。 |
| 生态环境保护目标 | 1.环境空气保护目标 根据现状调查，该项目区周边附近无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本项目主要环境保护目标及其保护级别见表所示： 表3-2 大气生态环境保护目标 环境 要素 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m N E 环境 空气 六十棵树 41°57′1.12″ 117°22′36.43″ 居民 大气 环境 《环境空气质量标准》(GB30957-2012)及其修改单二级标准要求 升压站北侧 493 麻家营村 41°56′41.61″ 117°22′17.8″ 居民 升压站 195 2.水环境保护目标 本项目生活污水经地埋式污水处理设备处理后用于厂区绿化、洒水抑尘，无废水外排。水环境保护目标如下表所示： 表3-3 水环境保护目标一览表 序号 敏感目标 敏感点位置 保护目标 保护要求 地下水 类型 方位 距离(m) 1 区域地下水 总体满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，地下水质量不低于现状；不破坏现有地下水使用功能。 孔隙水和裂隙水 2 地表水 蚁蚂吐河 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准 3.其他环境保护目标 其他生态环境保护目标如下表所示： 环境要素 敏感目标 方位 距离/m 保护级别 生态 植被、生物等 / / 不占生态保护红线，不对区域生态产生明显影响 生态保护红线 / / 土壤 占地区域 / / 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 表3-4其他生态环境保护目标 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095(2012)及修改单中的二级标准，具体质量标准限值详见下表： 表3-5环境空气质量标准一览表 类别 评价因子 标准值 备注 环境空气 SO2 1小时平均 500μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单标准 24小时平均 150μg/m3 NO2 1小时平均 200μg/m3 24小时平均 80μg/m3 CO 1小时平均 10mg/m3 24小时平均 4mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 NOX 1小时平均 250μg/m3 24小时平均 100μg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见下表： 表3-6地表水环境质量标准一览表（单位：mg/L PH除外） 类别 pH COD BOD5 氨氮 Cr6+ 铁 石油类 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤5 ≤1.0 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.1 （3）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；详见下表： 表3-7地下水环境质量标准一览表（单位：mg/L PH除外） 项目 pH 总硬度 硫酸盐 F- Cu- Fe Cl- 浓度 6.5～8.5 ≤450 ≤250 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.3 ≤250 （4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，详见下表： 表3-8声环境质量标准一览表 类别 标准值 标准来源 声环境 昼间≤55B（A） 夜间≤45dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 二、污染物排放标准 （1）废气排放标准 施工期扬尘执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值，详见下表： 表3-9废气排放标准 阶段 类别 污染物 监测点位 度限值* 达标判定依据 （次/天） 标准来源 建设阶段 废气 PM10 80ug/m3 ≤2次/天 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中的扬尘排放浓度限值 注：*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度大于150ug/m3时，以150ug/m3计。 （2）噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中噪声限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，详见下表： 表3-10噪声排放标准 项目 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准来源 建筑施工场界 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 厂界 55 45 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 （3）污染物控制标准 一般废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正版）中第四章“生活垃圾”中的相关内容；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定和要求。 |
| 其他 | 本项目不包含本项目不包括送出线路及升压站的辐射影响分析，送出线路及升压站电磁辐射部分单独进行环境影响评价。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目施工过程中产生的大气污染物主要为施工扬尘、车辆扬尘以及施工机械及车辆产生的尾气。 （1）施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生的风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。因此，本项目施工过程中，必须严格按照《河北省扬尘污染防治办法》《河北省建筑施工扬尘防治标准》《河北省建筑施工扬尘防治强化措施十八条》《关于印发<河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知>（冀建质安函〔2023〕105号）等要求采取洒水、苫盖、围挡等扬尘治理措施，减少扬尘污染，确保施工场地颗粒物浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中扬尘（PM10）排放浓度限值的要求。由于施工区无居民，采用洒水、围挡等管理措施控制后，对周围环境影响不大。 （2）施工机械和运输车辆等废气 施工机械和运输车辆基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、TOC、NOX 等大气污染物及一些有毒有害气体，影响施工区大气环境质量。由于污染源较分散，且每天排放量相对较少，对区域大气环境影响较小。 （3）敏感点附近大气环境影响分析 部分施工区域距离村庄较近，施工扬尘和施工车辆废气会对附近居民造成一定的影响，为减少施工期对居民的影响，对临近敏感点区域施工提出以下要求：施工前及时通知影响范围内居民；不在大风天气施工；增加临近居民侧围挡高度；增加临近居民处洒水抑尘次数；施工机械和车辆尽量避让居民居住区行驶。 项目施工期的环境监理机构由建设单位共同组成，由环保相关主管部门进行监督，共同进行施工期的环境监理。施工期通过各种治理措施及加强施工管理，可以使得施工扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。随着施工的结束，这些影响也将消失，因此不会对周围环境产生较大的不利影响。 2、声环境影响分析 施工噪声主要来自使用的各种机械和车辆，噪声值在70～100dB（A）之间，施工噪声一般具有声源位置不固定、源强波动较大等特点，不可避免的对区域的声环境造成影响。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB，一般不会超过10dB（A）。通过选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的标准要求，即：昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55dB（A）。 施工期产生噪声的施工项目，主要为风机基础土方开挖和回填、基础浇筑、机组设备运输安装等。主要产生噪声的施工机械有翻斗机、推土机、装载机、挖掘机、平地机、空压机、振捣棒、砼输送泵、动力锯等。这些噪声源的噪声级分别在50dB（A）~91dB（A）之间。主要施工机械设备的噪声值见表4-1。 表4-1 主要机械设备噪声值及达标距离 施工阶段 机械设备 噪声值dB（A） 距声源距离（m） 达标距离（m） 执行标准 土石方 翻斗机 89 1 50 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 推土机 90 1 60 装载机 86 1 40 挖掘机 85 1 35 基础施工 平地机 86 1 37 空压机 50 1 1 结构施工 振捣棒 91 1 64 砼输送泵 89 1 55 动力锯 91 1 64 施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工机械的施工场地达标边界距离。声环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的省级，分别按下式计算。 Lp（r）=LW+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源的规定方向的级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸引引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—声屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 经计算，施工边界噪声达标衰减距离最大为64m，按本项目风电机组分布，与本项目最近的村庄为升压站附近最近的居民区，距离本项目距离为195m，因此，施工期施工机械产生的噪声不会对附近各村庄居民产生明显影响。 3、施工期污水 施工期污废水主要有机械修配和汽车冲洗含油废水以及施工人员生活污水。 （1）机械修配和汽车冲洗废水 ①废水概况：工程机械修配厂及综合加工系统集中布置在升压站附近。机械修配和汽车冲洗废水主要是由机械修配、汽车冲洗等产生的含油废水，因废水性质相似，可集中统一处理。废水中主要含油石油类和悬浮物，修理和保养过程中石油类污染物的浓度可达10～20mg/L。工程机械修配厂主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，废水量相对较小，约10m³/d，汽车冲洗废水约5m³/d，则废水总量为15m³/d，高峰时废水量约6m³/h。 ②处理目标： 废水中主要污染物为石油类，废水经处理后回用于生产。 ③处理方案和工艺：考虑机械修配和汽车冲洗废水量相对较小，工程仅采用隔油沉淀处理工艺。 设置隔油沉淀池1座，沉淀和隔除含油废水中的泥沙和浮油，后接清水池1座，处理后的废水回用于生产。沉淀的污泥运至工程设置的指定场所，隔除的浮油交由有资质的单位统一处理。含油废水处理工艺流程如下： 图4-1含油废水处理工艺流程 2生活污水 ①污染源分析 施工人员生活污水主要包括食堂废水、粪便污水、洗涤及淋浴废水等，所含 污染物主要有BOD5、CODCr、SS和石油类，各种污水混合后，BOD5浓度约200mg/L， CODCr浓度约400mg/L，石油类浓度约15mg/L，SS浓度约400mg/L。本工程施工期平均人数100人，高峰人数120人，生活用水量按150L/人·d计，污水量取用水量的80%，则生活污水产生量平均为12m³/d，高峰期为14.4m³/d。 ②处理目标 生活污水经处理后尽量回用于生产或场内道路冲洗，多余废水达到《污水综 合排放标准》（GB8978）一级标准后排放。 ③处理方案和工艺 根据生活污水特征，采用生化处理工艺。设置隔油池1座、地埋式生活污水 处理装置1套。粪便污水、食堂废水预处理后与其他生活污水一起排入地埋式生 活污水处理装置处理。考虑施工临时生活区与升压站布置较近，地埋式生活污水 处理设备考虑营运期继续使用，永临结合。生活污水处理工艺流程如下： 图4-2生活污水处理工艺流程 因此，施工期对水环境的影响较小。 4、施工期固废 施工期的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾经集中收集后，清运至当地的垃圾收集点，送至生活垃圾填埋场，对当地环境影响较小。建筑垃圾运至指定的场所处理，不随意丢弃，对环境的影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 ①生物多样性 项目区由于人类活动较为频繁，已多年没有发现重点保护动物出现，项目的施工区小而分散，施工量较小，破坏植被面积较小，并且施工不影响动物主要栖息地的林地。永久占地不会切断动物迁徙通道。因此工程不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 ②对植被影响 施工期间，项目开挖地基时将原有草皮铲除、挖土石临时堆放场地对植被造成挖占和压埋，车辆和施工机械及施工人员在施工期碾压、践踏植被，风机基础等永久性占地铲除植被等。工程占地区植被组成主要为草本、灌木等植物，没有国家和省级重点保护的野生植物分布，尽管工程占地和施工活动将破环原地表植被，对植被有一定的影响，但涉及的种类较少，不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内消失。施工结束后通过异地补偿种草绿化、原有草皮覆盖、撒播草籽、场内道路两侧种植行道树等措施，使项目区域内植被覆盖率高于现状，因此，施工对区域内植被破坏影响较小。 ③对动物影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。各种施工机械，如运输汽车、挖掘机等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工机械属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声影响范围及影响程度较大。经过对当地的调查，本项目场址内没有大型野生动物出没，不涉及保护动物，动物主要是鼠、兔等常见小型动物，分布广，适应能力强，由于同类生境在附近易于找寻，受施工影响的动物将暂时迁往附近同类生境。因此施工期对野生动物的影响有限。 ④水土流失影响 项目采取因地制宜、总体设计、全面布局、科学配置措施减少对原地貌和植被的破坏面积，建设过程注重生态环境保护，设置临时性防护措施，做到定点取土，采取护坡、土地整治、绿化等防治措施，施工中做到边挖、边运、边整治，重点治理与综合防治相结合，使新增的水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。项目建设过程中水土流失仅为区域内的小范围局部迁移，只要及时采取措施，强化监督管理，是可以恢复破坏的水土保持功能的，在实施水土保持综合防治措施后，能有效防治工程建设期间造成的水土流失，不会造成区域生态环境的恶化。 ⑤土地利用变化分析 本项目在施工建设阶段，土石的开挖以及回填会对区域土地利用的现状格局将会产生一定影响，会使局地区域内土地利用现状结构发生一定程度的改变。施工结束后及时清理施工场地，对临时施工场区进行生态恢复，恢复原有的生态功能。 ⑥施工扬尘对草场的影响 施工扬尘在有风天气下容易对区域生态产生影响，必须进行严格管理和防护。由于施工期扬尘产生量不大、影响范围较小，少量扬尘在影响范围内可完全被草场生境容纳和吸收，不会影响草场的正常生长。 ⑦施工期景观的影响 工程采用围挡作业、分段施工等措施，尽快恢复植被，可将施工期造成的景观影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期大气环境影响分析 （1）废气污染源调查 风能作为无污染的可再生能源，不仅可以提供新的电源，更重要的是能够减少二氧化碳和其他有害气体的排放，环境效益非常突出。风力发电是将风能转换为电能，在转换过程中没有废气排放，集电线路地埋与架空相结合，故风电场区和集电线路区无生产废气产生，基本不会对周边环境产生影响。正常生产期间升压站不设锅炉等热源，采用电取暖，项目主要废气为食堂油烟及污水处理站恶臭，饮食油烟由升压站配备的油烟净化装置处理，污水处理站采取地埋式，各池体加盖，并定期投放除臭剂。 （2）源强核算 ①污水处理站产生的恶臭气体 污水处理站恶臭气体中主要含有H2S、NH3和臭气浓度，污水处理站占地43m2。本项目污水处理设施处理能力为1m3/h，废水来源为职工生活污水，规模较小，污水处理过程中只会产生少量的恶臭废气，并采取地埋式，各池体加盖，并定期投放除臭剂等环保措施，因此该废气产生量较小，故本评价不做定量分析。 ②食堂油烟 本项目1#升压站设有职工食堂，设2个标准灶头，每天运营3小时，就餐人数26人。根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中对餐饮规模的划分方法，本项目食堂属于小型规模，食堂灶头安装一台风量为3000m3/h，处理效率大于60%的油烟净化器。 类比餐饮企业的调查数据，人均日耗色拉油量约30g，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。本项目就餐人数26人，按照日烧炸3小时计。根据以上资料计算可得，本项目年耗色拉油约0.285t，油烟产生量约0.008t/a，油烟机净化效率60%，处理后其油烟排放量为0.003t/a（0.003kg/h），排放浓度为0.981mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求。 （3）污染治理设施可行性 污水处理站采取地埋式，各池体加盖，并定期投放除臭剂，本项目污水处理站处理规模很小，处理措施技术成熟、购置方便、操作简易、成本低廉，措施可行。 食堂配备油烟净化器，油烟去除效率不低于60%。油烟净化器是治理食堂油烟的常用设备，技术成熟、购置方便、操作简易、成本低廉。 （4）自行监测要求 表4-2 自行监测要求 污染源类别 监测点位 监测频次 监测因子 执行标准 无组织废气 升压站厂界 年 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准 有组织废气 排气筒 年 油烟 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 小型相关要求 （5）大气环境影响评价结论 综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，运营期大气环境影响可以接受。 二、运营期水环境影响分析 风力发电在电能产生的过程中不需要水资源，在运行期间本项目无生产废水产生，项目运营期废水主要为职工生活污水及餐饮废水。 按劳动定员26人、职工生活污水及食堂废水产生系数为0.8计，升压站最大日生活用水量约为1.3m3/d，职工生活污水产生量为1.04m³/d，生活污水排入厂区防渗化粪池，食堂废水经隔油池隔油处理后排入厂区防渗化粪池。管理区生活污水经化粪池处理(食堂废水经隔油池处理)后排入污水调节池，后经地埋式一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中水质标准后，作为厂区地面抑尘、绿化使用，不外排。污水处理设备污水处理设施处理能力为1m3/h。 污水处理站的工艺流程如下图： 图4-3污水处理站工艺流程图 污水处理站水质情况如下： 表4-3污水处理站水质情况 名 称 CODmg/L BOD5mg/L NH3-Nmg/L 浊度NTU 总大肠菌群个/L 进水水质 300 200 30 200 100 出水水质 100 20 20 30 1 绿化标准 -- 20 20 10 3 由于升压站废水水质简单，处理工艺为生物接触氧化工艺，类比其他项目，处理设备工艺均比较成熟，出水水质均能满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的标准要求，因此，本项目升压站生活污水一体化处理措施可行。 综上，项目生活污水经处理后满足《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中水质标准，处理后废水用于厂区绿化，生产清洗废水用于场地绿化，不外排，对区域地表水环境影响可接受。 三、运营期声环境影响分析 本项目运营期的噪声主要来源于风力发电机组和变压器设备，根据厂家提供的资料及对同类型项目的调查，风电机组在运转过程中产生的噪声源于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。升压变电站的噪声主要是变压器电磁噪声。 （1）风机运转噪声 风电机组运行噪声主要来自机组内部的机械运转产生的噪声和叶片扫风时产生的噪声，对于同一风机，其噪声主要与风速有关，当风速增加时，风机噪声随之增大，本项目设置风机排距均超过风机相互之间的影响的距离（200m），一般不考虑风机群的噪声影响问题。本项目风机噪声源强最大声功率级暂按105dB（A）计算。由于风力发电机组相距较远，每个风机可视为一个点声源。因此，噪声预测采用自由声场点声源几何发散衰减公式进行计算，公式为： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-11 Lp（r） —预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考点位r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参考位置距声源的距离； 8 —附加衰减值。 表4-4 单台风机预测噪声贡献值 噪声源 个数 50m 80m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 风机噪声105dB(A) 1 60.0 55.9 50.5 48.0 46.0 43.5 43.1 42.0 由上表可知，当距离风电机300m时，风电机噪声的贡献值为43.5dB(A)。由于项目所在地区为农村，考虑到农村区域没有其他噪声源，环境本底值较低。因此，当距离风电机大于300m后，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，即昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A）。根据现状调查可知，距离风机360m内无敏感目标，因此单台风机产生的噪声对村庄居民造成影响较小。 （2）升压站 项目新建220kV升压站2座，其中1#升压站建设两台容量170MVA主变压器及其相应配电设施；2#升压站建设两台容量85MVA主变压器及其相应配电设施，本项目主变压器选用低噪声设备，噪声源强为70dB(A)，其与边界有一定的距离，忽略空气吸收、遮挡物的影响，经距离衰减后，升压站区边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区环境噪声排放限值。本项目投入运营后，预计对周边环境影响较小。 ④自行监测要求 噪声排放标准、监测要求见下表所示： 表4-5噪声排放标准、监测要求一览表 排放源 监测点位 监测因子 监测时间 排放标准 厂界噪声 厂界四周 LAeq 1次/季度 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 （3）声环境影响评价结论 设备应优先选用低噪声变压器，站内主变压器布局采取生产、生活分区布置，变压器布置于升压站内中部，距四周厂界均有一定距离。本项目距离风机360m内无敏感目标，升压站距最近村庄麻家营135m，距离较远，运营期风电场噪声不会对周围居民的生活产生影响。 四、运营期固体废物影响分析 （1）固体废物产生环节、名称、属性、主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式、处置方式和去向、利用或处置量 本项目营运期固废主要为职工办公生活垃圾、污水一体化处理设施污泥、废铅酸蓄电池、储能装置产生的废磷酸铁锂电池、变压器检修、更换以及发生事故产生的废矿物油及废油桶。 固体废物产生环节、名称、属性情况如下： 表4-6固废产生情况一览表 产生环节 名称 属性 编码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 处置方式及去向 利用或处置量t/a 职能生活 职工办公生活垃圾 / / / 固态 / 2.19 垃圾箱 定期委托 环卫部门 处理 2.19 污水处理 污水处理站污泥 / 900-999-61 / 固态 / 0.1 污泥 定期清掏 用作农肥 0.1 储能系统 废磷酸铁锂电池 一般固废 900-999-13 / 固态 / / / 由专业电 池回收单 位回收处 置 / 升压站其他电源运行过程 废铅酸蓄电池 危险废物 900-052-31 铅、酸 固态 T，C 0.3 危废间 暂存危废间，定期交由 有资质单 位处置 0.3 升压站 废矿物油 危险废物 900-217-08 矿物油 液态 T，I 0.3 危废间 0.3 废油桶 危险废物 900-249-08 矿物油 固态 T，I 0.05 危废间 0.05 ①生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，劳动定员26人，年工作365天，则生活垃圾产生量为4.745t/a，由环卫部门统一收集处置。 ②污水处理污泥 污水一体化处理设施污泥的产生量为0.2t/a，由吸粪车从污泥池吸出，由环卫部门统一收集处置。 ③磷酸铁锂电池 废锂电池：储能站共设置40套锂电池系统，为磷酸铁锂电池，约每10年更换一次，则废锂电池产生量约为40t/次，由生产厂家更换后运走回收处理，不在站区储存。 ④废铅酸蓄电池 电池寿命在8到10年之间，根据类比相似经验，主要为升压站其他电源运行过程产生，产生量约为0.3t/a，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ⑤废矿物油 变压器检修、更换以及发生事故时产生一定量的废矿物油，产生的废矿物油属于危险废物，危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，产生量约为0.3t/a，经收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位清运并处置。 ⑥废油桶 变压器检修、更换时会伴随产生废油桶，产生的废油桶属于危险废物，危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，产生量约为0.05t/a，经收集后，暂存于危废间，定期交由有资质单位清运并处置。 危险废物分析 1）危险废物判定及汇总 工程分析应结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、有害成分、理化性质及其产生、利用和处置量。 由本项目工艺流程分析可知，升压站其他电源运行过程会产生废铅酸蓄电池，固态，环境危险特性为T，C，处置不当会对周围环境造成很大影响，暂存危废间，委托有资质单位处理；变压器检修、更换以及发生事故时产生一定量的废矿物油、废油桶，处理不当会对周围环境产生影响，废矿物油和废油桶集中收集放置于危险废物贮存间内，由有资质的危废单位定期处理。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知：本项目产生的危险废物为废铅酸蓄电池、废矿物油、废油桶。 表4-7危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废油桶 HW08 900-249-08 0.05 浸润 固态 矿物油 矿物油 1年 T,In 集中收集暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 2 废矿物油 HW08 900-217-08 0.3 维修 液态 矿物油 矿物油 1年 T,I 3 废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31 0.3 升压站其他电源运行过程 固态 铅、酸 铅、酸 8年 T，C 2）危险废物贮存场所（设施） 建设单位拟建设危险废物贮存间，面积为55m2，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ④危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑥存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑧危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。 3）运输过程地环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 4）危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染地土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 一般工业固废储存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 5）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 6）污染防治措施技术经济论证 本项目危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，总投资约8.1万元，可通过企业自筹方式得到资金保障，经济可行。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中关于危险废物贮存设施的规定，本项目危险废物贮存间应符合如下要求： ①危险废物贮存间应进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐建设。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ④危险废物贮存间内必须有泄漏液体收集装置；要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑥应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/10。 ⑦不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑧危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑨《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的与本项目有关的其他要求。 本项目危险废物直接由危险废物产生地点运至危险废物贮存间内，运输距离较短；本项目危险废物利用专用容器进行收集、转运，转运过程中各危险废物均进行封闭处理，利用厂区员工进行运输；厂区配备了灭火器、消防沙、铁锨等应急物资，若厂内运输过程中发生泄漏事故，能够及时利用现有应急物资进行应急处置，且厂区地面为水泥混凝土硬化地面，散落的危险废物不会立即下渗。本项目危险废物厂内运输、厂外转运及处置的措施合理、可行。 建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-8危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废油桶 HW08 900-249-08 厂区综合楼内 55m2 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内 0.5t 1年 2 危废间 废润滑油 HW08 900-217-08 1t 1年 4 危废间 废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31 0.3t 8年 7）风险防范措施及应急预案的制定 （一）风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）以及本项目的特点，本报告提出的环境风险防范措施主要有以下几点： ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物贮存间。 ②危险废物利用符合规范要求的容器进行盛装，分区存放于危险废物贮存间内。 ③危险废物转运及暂存过程要做到轻拿轻放，避免因磕碰等原因造成危险废物遗洒或泄露。 ④危险废物暂存区应配套设置消防沙，并配置消防灭火器及铲子若干。 ⑤安排厂区职工对危险废物贮存间进行定期巡视，发现破损立即修复。 （二）应急预案的制定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，为确保本项目的安全运行、防止突发事件的发生、并保证能够在发生意外时通过事故鉴别及时采取具有针对性的措施控制事故的进一步发展、把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度，应制定风险事故应急预案。 应急预案应包含的主要内容见下表。 表4-9应急预案应包含的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 废物运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围 2 应急组织机构、人员 当地有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染的措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散、应急控制、撤离组织计划 事故现场及邻近区域受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息 五、运营期生态环境影响分析 （1）水土流失分析 本项目施工完成后将及时平整土地、播撒草籽、种植灌木、恢复植被，将有效地控制项目用地范围内的水土流失，运营期随着各类植物的成长，生态系统逐渐趋于稳定，造成的水土流失将逐渐减弱、稳定，达到轻度以下的水平，不会造成过多的水土流失。 （2）对野生动物的影响分析 本项目场址范围内无大型哺乳动物出没，小型动物多为鼠、兔类，预计项目建成后，随着后期生态的恢复，区域生存的动物种群便可以迁回，在风电场区设置围栏后，动物一般在风电场区外活动，风电场区周围生境基本相同，不会对动物生活产生大的影响，因此不会对其种类和数量产生不利影响。 （3）对植被生物量的影响分析 本项目施工结束后，会减少区域范围内草地的生物量。风电场区主要以杂草为主，施工结束后进行场地平整、播撒草籽、道路两旁种植灌木的措施，降低由于草地数量减少而带来的生物量减少的影响。因此，此本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 （4）对区域土地利用的影响分析 项目运营期需要对风电场进行植被的恢复，恢复土地原有的生态功能。 （5）生态系统的类型及完整性分析 评价区域内多为草地，为主要的草原生态系统，对区域景观美化、水土保持以及生物多样性的维持起到主导的作用。 在项目运营阶段，通过采用恢复植被的措施可对区域生态环境进行补偿，不会破坏生态系统的完整性。 景观影响分析 电站建成后可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，为单调的荒地增添了活力，具有明显的社会效益和经济效益。并且场区按规划有计划地实施防沙绿化，植草、种树，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态系统，不仅可以大大改变原来较脆弱的生态环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使风电站的生态环境向着良性循环的方向发展。 六、运营期土壤、地下水环境影响分析 本项目升压站产生食堂废水、生活污水收集并暂存于化粪池中，后经一体化污水处理设施处置后用于厂区降尘，为防止化粪池防渗层的破损，引起废水的下渗，对周边土壤、地下水产生的不利影响，升压站对该区域进行一般防渗，保证渗透系数≤1×10-7cm/s。 为避免升压站事故油对土壤、地下水造成污染影响，升压站实施分区防渗，其中事故油收集坑、危险废物贮存间属重点防渗区。事故油收集坑采用抗渗混凝土进行防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；危险废物贮存间防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10-7cm/s）)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；其他区域属简单防渗区，采取地面硬化。 在严格落实各防渗措施，并加强巡查检修，可有效控制污染物通过下渗污染土壤及地下水。因此对土壤、地下水环境影响可接受。 七、环境风险分析 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定，本项目涉及的风险物质为废机油、废机油桶。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质及临界量的比值Q值计算如下表： 表4-10 危险物质及其临界量的比值Q值计算 危险物质位置 物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） Q值 危废间 废润滑油 0.3 2500 0.00012 废油桶 0.05 2500 0.00002 废铅酸蓄电池 0.3 50 0.006 合计 0.00614 本项目危险物质及其临界量比值Q小于1，项目环境风险潜势为I，说明本场不存在重大风险源，只需进行简单评价即可。 （3）环境风险识别 本项目所产生的危险废物暂存于项目危废间内，根据企业的特点，在运输过程中可能发生的风险因素见下表： 表4-11生产过程中潜在风险 目标 事故类型 事故原因 影响分析 运输车 火灾、爆炸、泄漏 人为操作不当 废矿物油为可燃液体，泄漏时在高温下遇到明火或静电火花易引发火灾和爆炸。 火灾爆炸事故发生后，会产生CO、NOX，对大气环境造成影响，机油泄漏遇防渗层破损，下渗污染土壤或地下水。 （4）环境风险防范措施及应急要求 企业定期对从业人员进行安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其增强安全防范意识，掌握预防和处置初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。企业建立相应的兼职处置队伍，购置了处置泄漏事故的相关设备、器材(如安全防护服、防毒面具、检测仪器、工具等)，经常组织应急处置人员熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位生产工艺流程，使其掌握预防泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。 （5）环境风险分析结论 通过以上现有风险防范措施和应急预案处理，可以做到防患于未然，真正达到预防事故发生的目的。突发事故多属人为造成的，发生概率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。只要建设方在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急措施，本建设项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的风险是可控的。 八、电磁辐射分析 本项目不包括送出线路及升压站的辐射影响分析，送出线路及升压站电磁辐射部分单独进行环境影响评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）占地规划符合性 项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县半截塔镇、道坝子乡、银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇、牌楼乡。本项目拟新建2座220kV升压站。1#升压站位于整个场区的中西部，位于牌楼乡，中心坐标为117°21′47.43″，41°56′13.9″，中西部风场布置于牌楼乡、道坝子乡、半截塔镇的24台（20*5.56MW+4*6.25MW）风机接入此站；2#升压站位于整个场区东部位置，位于银窝沟乡，中心坐标为118°02′49.9″，41°54′6.13″，东部区域分布于银窝沟乡、克勒沟镇、新地镇的29台（25*5.56MW+4*6.25MW）风机接入此站。 项目已取得承德市自然资源和规划局建设项目用地预审与选址意见书，由现有选址意见可知，项目不在生态保护红线范围内，满足不占用生态保护红线范围的要求。 同时本项目用地范围内，未发现与县内风景名胜区、自然保护区存在重叠情况。项目的建设不会对其生态系统产生影响。 “三线一单”符合性分析 根据上文“其他符合性分析”的分析结果，本项目占地符合区域“三线一单”的要求。 项目对区域环境影响分析 ①对区域植被的影响 本项目占地区域破坏植被，使植被生物量降低；本项目不涉及基本农田和珍稀濒危植被的破坏。本项目建成后及时恢复道路等区域植被，同时对风电场区域内进行撒种、种树等植被恢复，恢复区域的植被的生物量。 ②对区域动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声会对野生动物造成一定的影响。经过对当地的调查，本项目场址内没有大型野生动物出没，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物，可以及时找到类似生境，因此施工期对野生动物的影响有限。 ③对非生物因素的影响 施工过程中使区域土壤结构、成分、养分发生变化。通过加强表土剥离及妥善保存，并用于后期植被恢复，保留土壤的原有养分，降低区域的生态影响。 ④水土流失的影响 项目建设中将扰动、破坏原地貌及其植被，特别是工程活动形成的开挖破损面以及倒运、堆放的松散弃渣极易产生新的土壤侵蚀和水土流失。要求建设单位严格按照水土保持方案设置保护措施，降低水土流失的影响程度。 ⑤景观影响 本项目施工期在该区域建设大面积的风电设备，虽然一定程度上改变了该区域原有的草地的自然景观，但建成后形成人与自然完美结合的景观，为这一区域增添色彩。 综上所述，项目建设对区域生态环境的影响较小，本项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期大气污染防治措施 （1）施工现场、运输扬尘治理措施 结合《河北省扬尘污染防治办法》《河北省建筑施工扬尘防治标准》（DB13/2934-2019），本项目施工期应严格执行如下扬尘治理措施： ①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 ②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工本项目围挡高度应不低于1.8m。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，并实现硬化率达100%，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑥施工现场易飞扬的细颖粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置：搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑦施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑧施工车辆进出道路要硬覆盖，同时限制运输车辆的行驶速度，防止物料撒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，以减少扬尘的产生量。利用道路清扫车对施工区附近的道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘产生。限制施工区内运输车辆的速度。 ⑨运输砂、石等材料的车辆应覆盖篷布，以减少撒落和飞灰。对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落。 ⑩施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。 项目施工期应开展环境监理，环境监理机构由建设单位共同组成，由环保相关主管部门进行监督，共同进行施工期的环境监理。 采取以上措施后，施工扬尘排放能够满足《施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。可使其对周围环境的影响降至最低。随着施工的完成，这些影响也将消失，因此不会对周围环境产生较大的不利影响。 （2）施工机械和运输车辆的尾气排放治理措施 本项目施工期采用密闭的运输车辆或对运输的施工材料采取遮盖措施；在容易产生二次扬尘的路段定时洒水，保持路面的清洁和湿润；限制运输车辆的车速，以尽量减少扬尘的产生；施工单位应尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，合理调配施工，进行严密的施工组织设计。 由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快的扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响；通过采取限制超载、限制超速、安装尾气净化器等措施，可以大大降低运输车辆及施工机械尾气对周围环境敏感点的影响。因此，机械施工和运输车辆所排放的尾气对周围环境影响较小。 二、施工期水环境防治措施 施工期污废水主要有机械修配和汽车冲洗含油废水以及施工人员生活污水。 施工期间的机械修配和汽车冲洗含油废水，主要污染物为SS、石油类，在施工现场设隔油池、清水池一座，处理后的废水循环使用，不外排。对当地水环境影响较小。 施工期生活污水主要包括食堂废水、粪便污水、洗涤及淋浴废水等，废水产生量较小，主要污染物为COD，SS，氨氮和石油类等，生活污水采取隔油池、永临结合的地埋式污水处理设备处理后，泼洒抑尘，就地蒸发，不外排。 通过以上保护措施后，项目建设阶段施工废水全部利用，不外排，对区域地表水环境的影响较小。 落实上述污染防治措施的前提下，施工期的水污染将得到有效防治，污染防治措施可行。 三、施工期声环境防治措施 本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： （1）施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （2）对施工区外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。压路机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基坑开挖等作业必须在短期内完成。 （3）为了最大限度地减少施工噪声对外环境的影响，昼间施工限制使用高噪声施工机械施工，夜间（22：00点到6:00点）禁止施工。 （4）为减少对临近居民的影响，钢筋调直机、钢筋切断机等非必须固定设备远离居民区进行生产加工，不在居民区附近设置固定的加工点，减少临近居民区区域的非必要车辆行驶，不在夜间和中午进行施工，以减少施工噪声对临近居民的影响。 通过以上控制措施，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的标准要求，即：昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55dB（A）。 四、施工期固体废物防治措施 对于施工过程中产生的土石处理： ①开挖土石方时，将场内表层土，选择妥善地点堆放，底层土也妥善堆砌。工程完毕后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层土覆盖； ②工程土石方开挖并回填后剩余的弃渣可作为场区附近低洼地段的填土，回填摊平后植草，既避免了水土流失，又有利于植被的生长和生态环境的保护； ③此外对于少量建筑垃圾和开挖块石弃渣，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运走，同生活垃圾一并运到附近指定的垃圾填埋点。 各电站内部均应设集中的固体废弃物收集箱定期清运，损坏的材料等，由于此部分材料中含有有害物质，应当返还厂家进行处理或再利用，不得随意丢弃。通过采取上述措施后，项目固体废弃物对环境影响较小。 五、施工期生态环境防治措施 1.防止水土流失措施 按照方案编制原则和指导思想，在实际调查基础上，根据地形地貌、水土流失强度以及项目建设的施工特点来划分水土流失防治分区，确定各分区的防治任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土流失防治措施提出工程、植物、土地整治措施的有关技术要求，实现水土保持方案的防治目标。 根据水土流失预测，结合主体工程的总体布局，针对本工程的水土流失特点，因地制宜，因害设防，合理布设水土保持工程措施、植物措施和临时措施，各防治区内措施具体如下： （1）风电机组区：主体工程设计在风机安装场地施工前剥离表土；本方案在风电机组安装场地边坡坡脚增设护脚墙，周边增设排水沟，排水沟出口处设沉砂池，施工期间对临时堆存表土采取临时覆盖措施，施工结束后对扰动区域进行覆盖土并撒播草籽。 （2）升压站区：主体工程设计中已设置了浆砌石排水沟，并对表土进行剥离，厂内未硬化区域进行绿化；本方案对开挖边坡增加植物措施，开挖边坡顶部设置截水沟，截水沟顺接场内排水沟在站内增设临时排水措施，排水沟出口设沉砂池，场内临时堆存表布设临时拦挡和临时覆盖措施。 （3）集电线路区：采用分段、分组施工，主体工程设计中在集电线路施工前进行表土剥离，为防止开挖后松散土石方流失，本方案对临时堆存的表土和回填土采取临时覆盖措施，施工完成后对扰动区域进行覆土并播撒草籽。 （4）交通道路区：主体工程设计中在道路施工前进行表土剥离，沿道路布设浆砌石排水沟；本方案在主体工程设计的基础上新增浆砌石护脚墙，高填方坡脚增设钢筋石笼护脚墙，沿主体已有排水沟沿线增设沉砂池、急流槽及消力池，沿开挖边坡顶部设置截水沟，截水沟顺接道路排水沟，道路边坡覆土后撒播草籽，部分边坡采用喷湿植生护坡、岩质陡坡进行垂直植物措施，施工临时道路后期种植行道树；为疏导施工范围内积水，施工期间结合永久排水沟布设临时排水沟，并对裸露边坡进行临时覆盖。 （5）施工生产生活区：本方案在施工前对表土进行剥离，在工程施工结束后对场区布设植物措施，沿场地四周增设临时排水沟，排水沟出口设沉砂池，对临时堆存表土采取临时拦挡和临时覆盖措施。 （6）表土堆存场区：对于不能堆存在场地周边的表土集中堆存至表土堆存场，并采取防护措施，表土堆体坡脚布设临时拦挡措施，周边设临时排水沟，排水沟出口设沉砂池，堆放完成后进行临时覆盖，取用完毕后进行植被恢复。 表5-1 本工程水土流失防治措施体系一览表 防治分区 措施类型 水土流失防治措施 风电机组区 工程措施 主体已有：风机安装场地施工前剥离表土；新增：周边增设排水沟，排水沟出口处设沉沙池 植物措施 新增：施工结束后对扰动区域进行覆盖土并撒播草籽。 临时措施 新增：对临时堆存表土采取临时覆盖措施 升压站区 工程措施 主体已有：场内设置浆砌石排水沟，施工前对表土进行剥离；新增：开挖边坡顶部设置截水沟，截水沟顺接场内排水沟，排水沟出口设沉沙池 植物措施 主体已有：场内绿化措施，方案新增：开挖边坡覆土后铺设草皮 临时措施 新增：站内增设临时排水措施，排水沟出口设沉沙池，场内临时堆存表布设临时拦挡和临时覆盖措施 集电线路区 工程措施 主体已有：施工前对表土进行剥离 植物措施 新增：施工结束后对扰动区域进行覆盖土并撒播草籽。 临时措施 新增：临时堆存表布设临时拦挡和临时覆盖措施 交通道路区 工程措施 主体已有：在道路施工前进行表土剥离，沿道路布设浆砌石排水沟新增：开挖边坡顶部设置截水沟，截水沟顺接道路排水沟：高填方坡脚增设钢筋石笼护脚墙，沿主体已有排水沟沿线增设沉沙池、急流槽及消力池 植物措施 新增：道路边坡覆土后撒播草籽，部分边坡采用喷湿植生护坡、岩质陡坡进行垂直植物措施，施工临时道路后期种植行道树 临时措施 新增：结合永久排水沟布设临时排水沟，并对裸露边坡进行临时覆盖 施工生产生活区 工程措施 新增：在施工前对表土进行剥离，排水沟出口设沉沙池 植物措施 新增：工程完成后进行覆土并种植乔灌草 临时措施 新增：场地四周增设临时排水沟，排水沟出口设沉沙池，对临时堆存表土采取临时拦挡和临时覆盖措施 表土堆存场区 工程措施 新增：排水沟出口设沉沙池 植物措施 新增：表土取用完毕后种植乔灌草 临时措施 新增：表土堆体坡脚布设临时拦挡措施，周边设临时排水沟，排水沟出口设沉沙池，堆放完成后进行临时覆盖 综上所述，项目的建设在建设期对当地水土流失稍有影响，但基本不改变土地利用结构，不改变周边植被分布与构成，在采取相应防治措施后，可有效控制当地内水土流失，使其影响降至最低。 2.对施工期的生态环境防护提出以下措施： （1）施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；对进场道路与施工道路进行统一规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 （2）风电组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 （3）施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 （4）在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土。 （5）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 （6）电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。 （7）施工结束后，对具备植被恢复条件的施工场地进行植被的恢复，选用优质草种进行绿化。 3.对施工期的植物保护措施： ①工程施工过程中应划定施工活动范围，加强监管，严禁踩踏施工区域外地表植被。 ②为保护地表植被，项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压。 ③施工便道的选线应避免和尽量减少对地表植被的破坏和影响。工程结束后立即对施工便道进行恢复。施工过程中，尽可能不破坏地形、地貌；施工完毕后，尽可能将施工地带地形、地貌恢复至施工前时的地形地貌。 ④加强环境管理，提高施工人员的环保意识。在开挖的工程中，不随意砍伐植物，不准破坏施工场地周围的植被。 4.对施工期的野生动物保护措施： 施工期间在占用草地的同时，人员活动、施工噪音、灯光等对两栖类、爬行类、哺乳类动物以及鸟类的生境有所影响，对此，应在施工现场设置警示或提示牌，警示或提示施工人员在施工过程中发现野生动物出没要自觉保护，严禁伤害与猎杀任何野生动物。施工期间还应在场地四周设置围挡、警示杆，避免野生动物或鸟类误入施工区造成动物或鸟类的伤亡。 5.景观保护措施 在施工期，由于土方的开挖、临时堆存、道路施工、物料运输造成的扬尘和施工人员的生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段分区施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 经采取措施，本工程施工期在采取上述措施后，可对评价区内的生态环境影响降至最低。 综上所述，本项目的施工区较短，采取了播撒草种等生态恢复措施。经过严密设计及多处实际工程的验证，本项目采取此措施能够有效降低区域的生态影响。施工结束后，将风电场占地区域内进行自然恢复植被，在道路两旁种植灌木，地埋电缆上方土地恢复为植被，使现状裸地也得到恢复，在一定程度上可以减少对生态环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期大气污染保护措施 风力发电是将风能转换为电能，在转换过程中没有废气的排放；正常生产期间升压站不设锅炉等热源，采用电取暖，项目主要废气为食堂油烟及污水处理站恶臭，饮食油烟由升压站配备的油烟净化装置处理，保证饮食油烟的排放情况满足《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)中相应要求；污水处理站采取地埋式，各池体加盖，并定期投放除臭剂，污水处理站恶臭气体经处理后满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准。 项目运营期各大气污染源均采取切实有效的污染防治措施后，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，运营期大气环境影响可以接受。 二、运营期水环境保护措施 本项目管理区生活污水经化粪池处理(食堂废水经隔油池处理)后经地埋式一体化污水处理设备处理达标后作为厂区地面抑尘、绿化使用，不外排。 综上所述，本项目运营期对水环境的影响较小。 三、运营期声环境保护措施 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声和升压站运行噪声，升压站主变压器选用低噪声变压器设备、安装减振器、铺设橡胶减震垫，厂界四周设置绿化带；选用低噪声风机设备。经过环境影响预测分析，项目运行过程中，距离风机300米处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)1类标准噪声，变压器经预测后贡献影响值即可符合噪声即可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1级标准，结合本项目敏感点分布情况，风机点位360m范围内没有敏感目标，升压站最近居民点为135m的麻家营村，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中1级标准中的昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)的要求。 四、运营期固体废物保护措施 本项目营运期固废主要为职工办公生活垃圾、污水处理站污泥、储能装置产生的废磷酸铁锂电池、废铅酸蓄电池、机组维修产生的废矿物油及废油桶。其中，废铅酸蓄电池、废润滑油、废油桶集中收集在危险废物贮存间内后，委托有资质的单位定期转运及处置，危险废物贮存间位于升压站内，占地55m2，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置防渗；储能装置产生的废磷酸铁锂电池由储能厂家回收处理，不存储；办公人员的生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处理；污水处理站污泥定期清掏用作农肥。 本项目的固体废物得到妥善处置，同时对周围环境的影响可接受。 五、运营期生态环境保护措施 1.施工期结束后对破坏土地进行平整修复，拆除临时生产区，种植草籽； 2.在项目运营期间严禁捕杀野生动物及鸟类，以保证物种的多样性； 3.风电场的工作人员要做好植被的养护工作，应定期观察周边植物的生长状况，以便及时进行植被修复； 4.在运检道路两侧播撒与当地情况相适应的草籽； 5.本项目运行后，要注意风电场内的植被恢复。 本项目运行期通过及时恢复占地区域内的植被及加强日常管理，保证区域内生态环境能够尽快实现恢复，减少对区域生态环境的影响。 |
| 其他 | 环境管理 从前述分析评价可知，本项目在施工期和营运期都会对周围的生态环境、自然环境带来一定的影响，为了及时有效的减轻或消除不利影响，就需要在项目施工建设期和营运期制定必要的环境保护管理制度。其主要目的是准确监测工程给环境带来真实影响；监督工程的各项环保措施得以实施。 （1）施工期生态保护环境管理 项目施工期的环境监理机构由建设单位和监理机构共同组成，由环保相关主管部门进行监督，共同进行施工期的环境监理。 重点环境监理点位：环境监理人员应随着主体工程的开展，选择具有代表性的部位进行全程监理。 （2）环境监理内容： 影响水土流失因子监理：主要包括地形地貌、土壤性质、植被覆盖率和降水、风等因子。 水土流失动态监理：包括水土流失类型、面积、强度和流失量变化，对下游及周边地区造成的危害和趋势。 生态环境监理：包括地形、地貌和水系变化情况，项目建设占地和扰动地表面积，挖填方数量和占地面积，弃土弃渣量、堆放形态和面积，临时堆土数量、时间、形态和面积，项目区林草覆盖率。 生态措施成效监理：各类生态措施的数量和质量，林草成活率、保存率、生长情况和覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况及效果。 （3）环保管理与监测机构 1）本项目应设置专门的环境保护管理机构，其人数以2人为宜，主要负责项目施工期的环境保护管理工作，其主要职责为： ①负责工程的环境管理。 ②督促和落实环保工程设计与实施及正常运营。 ③在承包合同中落实环保条款，提供施工中环保执行信息。 ④负责受影响公众的环保投诉。 ⑤积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。 2）本工程营运期的环境管理工作建议由本项目的管理部门承担，并设专人管理，主要负责项目一切环保工作。 3）项目施工与营运期的环境监测工作建议委托有关地方环境监测机构承担。 |
| 环保投资 | 根据国家有关法律法规，本项目对不利环境影响采取得各项生态保护、污染治理和环境风险防范等生态环境保护措施和设施等费用情况表，见下表。 表5-2项目环保投资一览表 项目 治理措施 投资（万元） 废气 扬尘 施工工地内堆放易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；运输车辆应减速慢行，运输建筑垃圾及土方时应采用篷布遮盖； 50 食堂油烟 高效油烟净化器 2 污水处理站恶臭 采用地埋式，定期投放除臭剂 4 废水 施工期生活废水 设置简易沉淀池，施工废水及生活污水经沉淀后用于泼洒抑尘 5 升压站生活污水 生活污水经新建污水处理站处理后用于厂区洒水抑尘 15 噪声 施工机械 合理安排施工时间，晚22:00-早06:00禁止施工，合理选择运输路线；选用低噪声设备 / 风场噪声 选用低噪声设备，在箱式变压器底座安装变压器减震器、在箱式变压器外侧加装隔音罩 30 固体废物 生活垃圾 集中收集委托环卫部门处理 / 污水处理站污泥 污泥定期清掏用作农肥 / 储能装置产生的废磷酸铁锂电池 厂家定期更换维修 20 废润滑油、废油桶、含油抹布及劳保用品、废铅酸蓄电池 暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处理 50 生态治理 ①风电场区内检修道路的植被恢复，种植灌木，施工场地的料堆等进行苫盖等，防止料堆等水土流失； ②施工临时生产区、临时堆土场的平整以及后期的植被修复，施工结束后清理施工痕迹，恢复原有地形和地貌；③风电组件下植被的种植及其周边的绿化 350 合计 / 526 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①对风电场区、线路占地进行合理规划；架空线路施工时，动土工程避开雨天，工程建设过程中的开挖土方在回填之前，做好临时的防护措施，集中堆放。 ②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业； ③项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压； ④施工优先采用环保型设备； ⑤施工生产临时生区、箱变、集电线路及施工检修道路施工期剥离的表土用于复耕，采用纱网覆盖临时堆土区域，减少水土流失和扬尘，播撒草籽种植树木恢复植被； ⑥减少大型机械施工，基坑开挖后，及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 ⑦土方采取分层剥离，分层取土，分层堆放，表土单独保存好，反序分层回填，不能利用或多余的土方在临时占地范围内平铺，线路工程未专设弃渣场，未产生二次污染。 | ①对风电场区、线路占地进行合理规划；架空线路施工时，动土工程避开雨天，工程建设过程中的开挖土方在回填之前，做好临时的防护措施，集中堆放。 ②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业； ③项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压； ④施工优先采用环保型设备； ⑤施工生产临时生区、箱变、集电线路及施工检修道路施工期剥离的表土用于复耕，采用纱网覆盖临时堆土区域，减少水土流失和扬尘，播撒草籽种植树木恢复植被； ⑥减少大型机械施工，基坑开挖后，及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。⑦土方采取分层剥离，分层取土，分层堆放，表土单独保存好，反序分层回填，不能利用或多余的土方在临时占地范围内平铺，线路工程未专设弃渣场，未产生二次污染。 | ①施工期结束后，拆除临时生产区，土地平整后，进行生态恢复，播撒草籽，种植灌木； ②本项目在运行期注意环境保护，对风电场进行植被恢复； ③检修道路两侧播撒草籽； ④定期对绿化场地进行养护和及时补种。 | ①施工期结束后，拆除临时生产区，土地平整后，进行生态恢复，播撒草籽，种植灌木； ②本项目在运行期注意环境保护，对风电场进行植被恢复； ③检修道路两侧播撒草籽； ④定期对绿化场地进行养护和及时补种。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工现场设隔油池、清水池一座，处理后的废水循环使用，不外排； ②生活污水采取隔油池、永临结合的地埋式污水处理设备处理后，泼洒抑尘，就地蒸发，不外排； ③施工期间严禁向集水池中倾倒建筑垃圾、生活垃圾； | ①施工现场设隔油池、清水池一座，处理后的废水循环使用，不外排； ②生活污水采取隔油池、永临结合的地埋式污水处理设备处理后，泼洒抑尘，就地蒸发，不外排； ③施工期间严禁向集水池中倾倒建筑垃圾、生活垃圾 | 生活污水经化粪池处理(食堂废水经隔油池处理)后经一体化污水处理设备处理达标后作为厂区、地面抑尘、绿化使用，不外排 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 分区防渗：化粪池、污水处理设备一般防渗处理；事故油池、危废间重点防渗，渗透系数K≤10-10cm/s；升压站内其他地区采取简单防渗 | / |
| 声环境 | ①选用低噪声设备，在规定时间内进行施工，远离居民区设置加工场； ②加强管理，运输车辆应减速、禁止鸣笛，建立围挡 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求 | 采用低噪声设备、在箱式变压器底座安装变压器减震器、在箱式变压器外侧加装隔音罩等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类功能区环境噪声排放限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工前及时通知 周边居民，在规定的施工期内完成施工，道路地面硬化，合理安排施工期； ②出入车辆设置车辆冲洗设备，渣土车辆密闭运输； ③适当增加施工场地内洒水抑尘的次数； ④物料加盖防风抑尘网。 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值 | 食堂油烟采用高效油烟净化器处理设施；污水处理站采取地埋式，各池体加盖，并定期投放除臭剂 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中饮食业单位小型规模限值要求；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界。 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后运往生活垃圾填埋场；少量建筑垃圾和开挖块石弃渣，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运走，同生活垃圾一并运到附近指定的垃圾填埋点。 | 合理处置 | 废矿物油、废油桶、废铅酸蓄电池暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集，委托环卫部门处理；污水处理站污泥定期清掏用作农肥；储能装置产生的废磷酸铁锂电池由厂家定期更换维修 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强对各种仪器设备的管理并定期检修，及时发现和消除火灾隐患；建立严格的环境管理制度，加强对施工人员和运行管理人员的防火意识和宣传教育，成立防火工作领导小组，进行定期和随机监督检查，发现隐患及时解决，并采取一定的奖惩制度机制，对引起火灾的责任者追究行政和法律责任。 为保证变压器检修时废润滑油不产生二次污染，本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2023)中相关要求新建一座危险废物暂存间。事故油池，采用抗渗混凝土进行防渗，防渗层渗透系数10-10cm/s。新建一制定突发环境事件应急预案。 | 危废间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2023)的相关要求；完成突发环境事件应急预案备案。 |
| 环境监测 | / | / | 升压站厂界噪声监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 其他 | / | / | 本工程风电发电区的施工作业全部在风电场内完成，集电线路开挖过程中收集少量的表土不在单独另设表土堆场，均堆存在施工作业带内，施工作业全部在施工作业带内进行，且在远离生态红线的一侧。施工作业带使用完毕后全部进行生态恢复。 |

# 七、结论

本项目对环境的影响及建设的可行性结论： 项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合“三线一单”控制要求，符合国家及地方相关的产业政策要求。项目施工期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，项目具有环境可行性。

# Text boxes

项目所在地

本项目所在地

项目所在地

预留1台主变压器位置，本次不安装

风机位置

图例

图例

比例尺：1:288895