建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 全钒液流电池储能系统生产线项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 承德围钒储能科技有限公司 |
| 编制日期： | 2023年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	20

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、 主要环境影响和保护措施	36

五、 环境保护措施监督检查清单	56

六、 结论	57

附表	58

建设项目污染物排放量汇总表	58

环境风险专项评价报告	59

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目周边关系图

附图3项目平面布置图

附图4项目与生态保护红线位置关系图

附图5检测车间施工图

附件

附件1营业执照

附件2项目备案

附件3引用环境质量监测报告

附件4未批先建不予处罚决定书

附件5委托书

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 全钒液流电池储能系统生产线项目（一期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2309-130828-89-05-681661 |
| 建设单位联系人 | 陈俊东 | 联系方式 | 1323077**** |
| 建设地点 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区 |
| 地理坐标 | （117度51分48.583秒，41度50分31.241秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3849其他电池制造 | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业38”中“77、电池制造384”-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 围场满族蒙古族自治县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 围审批备字﹝2023﹞158号 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.2% | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 2024年3月19日，承德市生态环境局依法对承德围钒储能科技有限公司擅自开工建设的违法行为出具了不予行政处罚决定书，文号为“承围环不罚决〔2024〕3号”。自处罚之日起至今，除现场已建的部分工程内容外，建设单位已停止关于备案内容的建设。 | 用地（用海） 面积（m2） | 12981m²（租用厂房面积） |
| 专项评价设置情况 | 1.1专项评价设置分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”的规定，本项目属于“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目”，需开展环境风险专项评价工作。 |
| 规划情况 | 1.2项目所在区规划情况调查 规划名称：《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 1.3项目所在区规划环境影响评价情况调查 规划环评：《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》 审批机关：河北省生态环境厅 审批文号：冀环环评函〔2023〕1602号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.4项目所在区规划及规划环境影响评价符合性分析 1.4.1项目与《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》符合性分析 根据《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》，本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，属于南部现代工业商贸物流区中的智能制造产业组团，占地性质为工业用地，其规划符合性判定如下： 智能制造产业组团产业发展方向为主要发展电气机械和器材制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等，辅助发展非金属矿物制品业，本项目为电气机械和器材制造业38”中“77、电池制造384”—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），符合《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》中智能制造产业组团产业发展方向。 智能制造产业组团市政工程规划符合性分析如下表所示。 表1.4-1 智能制造产业组团市政工程规划符合性分析一览表 规划内容 相关要求 符合性分析 供水 智能制造产业组团规划给水设施为现状龙头山供水厂，龙头山供水厂最大可供水量为4万立方米/日，目前使用量约为1.5万立方米/日，余量可满足经济开发区使用。近期在自来水供水能力不能满足开发区用水需求条件时，使用自备井地下水供水，远期待自来水供水条件成熟时，开发区内企业接入自来水作为生产生活用水，自备井逐步关停。 本项目所在园区未铺设供水管网，采用自备水井供水，符合规划要求。 排水 智能制造产业组团产生的污水近期排至天澄污水处理厂，远期排至规划四合永工业园区污水处理厂进行处理。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期抽运至天澄污水处理有限公司，符合规划要求。 供热 智能制造产业组团近期采用电、燃气等供热方式，远期有条件后接入腰站镇供热管网，热源为规划腰站供热厂。 本项目采用空气能取暖，符合规划要求。 供电 智能制造产业组团电力电源为四合永110KV变电站。 本项目园区电力电源为四合永110KV变电站，符合规划要求。 供气 智能制造产业组团使用四合永LNG气化站。 本项目不涉及供气，符合规划要求。 图1.4-1 项目与围场经济开发区位置关系图 1.4.2项目与《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》符合性分析 根据《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》，本项目位于南部现代工业商贸物流区中的智能制造产业组团，智能制造产业组团产业发展方向为主要发展电气机械和器材制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等，辅助发展非金属矿物制品业。 表1.4-2 项目与《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》符合性分析一览表 园区规划环评污染物管控清单 本项目情况 符合性判定 序号 清单类型 管控要求 1 开发区总体生态环境准入清单 空间布局 约束 1、在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施；禁止在规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动；禁止违规占用河道管理范围及国家重点公益林； 2、涉风险物质企业应在建设项目环评、安评阶段进一步详细论证其风险状态下的影响范围，新增风险源的大气毒性终点浓度-1范围内不得有常驻居民，具体控制距离根据项目环评的风险分析结论确定； 3、开发区位于弱包气防护性能区，入区企业应按照污染物类型、污染控制难易程度等设置重点防渗区或一般防渗区； 1.本项目涉及风险物质为电解液，主要成分为水、硫酸和硫酸氧钒，根据环境风险专项评价报告分析，本项目在严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，处于可接受水平。 2.本项目已采取分区防渗措施，电解液储存区和危废间属于重点防渗区，其他区域属于简单防渗区。 符合 2 污染物排放管控 1. 污染物排放： 废气：污染物允许排放量：颗粒物99.566t/a、二氧化硫84.012t/a、氮氧化物183.142t/a、VOCS341.411t/a、氨4.347t/a、硫化氢0.125t/a、甲醛1.872t/a、酚类0.641t/a；存量源削减量：颗粒物0.558t/a、二氧化硫5.879t/a、氮氧化物7.951t/a、VOCS69.239t/a；新增源控制量：颗粒物76.575t/a、二氧化硫70.031t/a、氮氧化物143.904t/a、VOCS254.265t/a，氨4.206t/a、硫化氢0.113t/a、TVOC30.654t/a、甲醛1.553t/a、酚类0.472t/a 废水：污染物允许排放量：COD134.338t/a、氨氮13.434t/a、总磷1.343t/a、汞0.003t/a、砷0.269t/a、氰化物1.343t/a；存量源削减量：COD49.269t/a、氨氮4.927t/a、总磷0.493t/a、汞0.001t/a、砷0.098t/a、氰化物0.492t/a；新增源控制量：COD85.069t/a、氨氮8.507t/a、总磷0.851t/a、汞0.002t/a、砷0.171t/a、氰化物0.851t/a 碳排放及强度：碳排放强度0.723t/万元工业增加值； 污染物排放强度： 淀粉工业（待最新清洁生产或行业政策发布后，按最新要求实施）：废水产生量（末端处理前）≤4.0m3/t；化学需氧量产生量（末端处理前）≤24kg/t；氨氮产生量（末端处理前）≤0.24kg/t。 白酒工业（待最新清洁生产或行业政策发布后，按最新要求实施）：废水产生量（末端处理前）≤18m3/kL（清香型）、≤24m3/kL（浓/酱香型）；化学需氧量产生量（末端处理前）≤100kg/kL（清香型）、≤120kg/kL（浓/酱香型）；BOD5产生量（末端处理前）≤55kg/kL（清香型）、≤65kg/kL（浓/酱香型）；固态酒糟（末端处理前）≤5t/kL（清香型）、≤7t/kL（浓香型）、≤9t/kL（酱香型）。 2、现有源提标升级改造及新增源排放标准要求： ①污染治理水平应满足排污许可证申请核发技术规范相关行业要求的可行技术； ②严格执行区域大气污染物特别排放限值（无特别排放限值的除外），其中锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020），水泥制品行业执行《水泥工业大气污染物超低排放标准（DB13/2167-2020）》；工业炉窑废气执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）要求，涉 VOCs 排放工业企业污染物排行应达到河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放标准要求； ③开发区进一步提高对VOCS排放的管控，切实保障VOCS废气稳定达标排放； ④鼓励排污单位实施生产工艺提升改造、治理设施提标改造、清洁能源替代等重点减排工程； 3、开发区内各企业污水需通过自建污水处理设施处理满足行业相关要求后排入集中污水处理； 4、涉及含重金属生产废水企业应在车间配套建设废水处理措施，确保车间排放口一类污染物达标。 1.本项目废气为管道热熔焊接废气，污染物为非甲烷总烃，排放量为0.0005t/a，符合污染物允许排放量要求。 本项目废水为生活污水，污染物为COD 和氨氮，产生量较少，经化粪池处理后由天澄污水处理有限公司进行处理，属于间接排放，经核算COD间接排放量为0.011t/a，氨氮间接排放量为0.001t/a，符合污染物允许排放量要求。 2.本项目非甲烷总烃排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 3.本项目废水为生活污水，水质简单，能够符合天澄污水处理有限公司进水指标。 4.本项目不涉及重金属排放。 符合 3 环境风险防控 1、涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求，设置危险品泄漏自动报警系统。入区项目应做好应急预案的制定、备案、修订等工作，严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，并定期进行演练。 2、合理布置产生有害因素的生产单元，入区项目选址需满足环境风险预测有毒有害物质毒性浓度1范围内无敏感点。 3、严格落实建设项目环评及其批复、规划环评及其批复文件要求的环境风险防范措施。 4、产生危险废物的单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息应当通过固体废物管理信息系统进行申报，确保实现闭环管理，鼓励采用电子地磅、视频监控、电子标签等集成智能监控手段，推动实现危险废物全过程监控和信息化追溯，做到全过程监管。 5、各企业做好分区防渗，强化土壤及地下水环境监管。 6、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 7、限制建设排放《有毒有害水污染物名录》、《有毒有害气体大气污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。限制建设《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 1.本项目建成后将设置危险品泄漏自动报警系统。做好应急预案的制定、备案、修订等工作，严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，并定期进行演练。 2.本项目已合理布置产生有害因素的生产单元，风险评价中大气环境风险物质排放量较小，不会涉及到环境保护目标。 3.本项目建成后将严格按照环评及其批复、规划环评及其批复文件要求的做好环境风险防范措施。 4.本项目建成后运营期产生的危险废物将按照国家有关规定进行管理，做到危险废物全过程监控和信息化追溯，做到全过程监管。 5.本企业已做好分区防渗设计。 6.本项目建成后将严格按照规划环评及其批复文件要求的做好环境风险防范措施。 7.本项目不涉及排放有毒有害污染物，不涉及“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 符合 4 资源开发 利用要求 1、规划入区项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标达到清洁生产先进水平。 2、开发区土地资源上线（工业用地282.33hm2）、地下水资源上线（374.063万m3/a）、能源利用上线（综合能耗10.8737万tec）。 3、新建耗煤项目应严格执行煤炭减量替代；在建耗煤项目年煤炭消耗量应满足河北省发展和改革委员会节能中心下达的要求。 4、入区项目应符合水资源管理制度的要求。 5、开发区新入驻项目（淀粉企业、白酒企业）取水量应达到《清洁生产标准 淀粉工业》（HJ/T445-2008）、《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）中二级及以上标准要求，即淀粉工业取水量≤4.5m3/t，白酒（清香型）工业取水量≤20t/kL、白酒（浓/酱香型）工业取水量≤30t/kL。（待最新清洁生产或行业政策发布后，按最新要求实施） 1.本项目运营期不产生生产废水，废气为管道热熔焊接废气，产生量很小，项目年生活用水量为462m3/a，年用电量为200万kWh/a，租用园区厂房，符合清洁生产水平。 2.本项目租赁园区厂房，用水量较少，不涉及煤炭资源，不属于淀粉、白酒企业，符合相关要求。 5 其他 1、严格落实国家、河北省及承德市最新产业目录准入要求； 2、原则上禁止建设不符合开发区产业发展方向或上下游产业的项目； 3、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 4、开发区入园项目严格遵守规划产业布局及用地布局要求； 5、开发区入园项目应充分考虑环境保护要求，控制好与周边敏感点之间的防护距离； 6、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。 1.本项目符合国家、河北省及承德市产业目录准入要求。 2.本项目建设符合开发区发展方向。 3.本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂。 4.本项目符合园区规划产业布局及用地布局要求。 5.本项目不排放有毒有害污染物，不需设置防护距离。 6.本项目建设严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。 符合 6 规划环评其他要求 装备制造产业应满足《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》的相关要求（新标准发布后按新要求执行）。 1.本项目运营期不产生生产废水，废气为管道热熔焊接废气，产生量很小，项目年生活用水量为462m3/a，年用电量为200万kWh/a，租用园区厂房，符合清洁生产水平。 符合 7 开发区生态环境准入清单 空间 布局约束、 污染 物排 放管 控、环 境风 险防 控、资 源利 用效 率 承德市“三线一单”准入要求： 1.严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2.农用地优先保护区执行承德市总体准入清单要求。 规划环评建议补充的准入要求： 3.禁止新建《产业结构调整指导目录》属于限制和淘汰类的建设项目及工艺设备；禁止建设《市场准入负面清单》中的禁止准入类项目；禁止“两高”（高耗能、高排放）类项目入 驻。 4.禁止违规占用河道管理范围及国家重点公益林占地。 5.新材料产业：禁止化工类新材料项目、冶炼类新材料项目准入。 6.医药产业：禁止化学药品原料药、化学药品制剂制造、兽用化学药品、生物药品制品制造等项目准入。 7.食品加工企业选址应满足《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相关要求。 8.装备制造产业应满足《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》的相关要求（新标准发布后按新要求执行）。 1.根据市场准入符合性分析，本项目符合市场准入相关要求；本项目采取相应措施后，能够满足总量控制和污染物排放标准等管控要求。 2.本项目未占用农用地优先保护区。 3.本项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制和淘汰类的建设项目及工艺设备；本项目不属于两高项目。 4.本项目未占用河道和公益林。 5.本项目不属于化工项目。 6.本项目不属于医药产业。 7.本项目不属于食品加工业。 8.本项目所用生产设备为国内先进生产设备，生产过程中不涉及废水排放，废气为管路焊接废气，排放量微少，能够达标排放，符合清洁生产要求。 综上所述，本项目符合《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》中环境准入相关要求。 1.4.3项目与《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析 表1.4-3 项目与《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表 序号 审查意见 本项目情况 符合性判定 1 落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接。 根据本章节规划符合性分析和三线一单符合性分析，本项目符合国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控相关要求 符合 2 推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区产业结构，引导产业健康低碳发展，提升工业能效：推进能源消费绿色低碳化转型，严格控制煤炭消费总量，加快燃气基础设施建设，扩大电气化终端用能设备使用比例，大力发展新能源；推动形成绿色低碳运输方式等。 本项目不涉及煤炭资源的消耗，符合园区产业规划相关要求。 符合 3 严格环境准入条件，落实生态环境准入要求。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和现有企业环境管理要求；严格落实地表水环境减缓对策及措施，进一步降低规划实施对地表水环境的影响；推进区域水资源集约节约利用，逐步增加再生水使用比例，严格控制新水用量；强化现有及入区企业污染物及碳排放控制要求，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。 根据规划环评符合性分析，本项目符合规划环评相关要求，本项无生产废水产生，生活污水经污水处理厂处理后间接排放，符合相关要求。 符合 4 严格空间管控要求，进一步优化空间布局。结合国土空间总体规划最新成果以及“三线一单”生态环境分区管控要求进一步强化空间管控。禁止在规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动；禁止违规占用河道管理范围及国家重点公益林，加强对开发区周边生态保护红线等环境敏感区的保护，合理布局入区污染企业，严格遵守其相关管理要求；落实开发区内沙化土地开发前、建设过程中、开发后三阶段的防沙治沙措施；合理控制周边建设项目布局，确保开发区内企业与敏感点保持足够的环境风险防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。 本项目符合国土空间管控要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目不占用绿地、河道、生态保护红线等环境敏感区域。通过与河北省“三线一单”中全省沙化土地对比，本项目未占用沙化土地。符合相关要求。 符合 5 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及承德市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，严格落实《报告书》提出的污染物排放管控要求，制定并落实开发区污染物减排方案，采取有效措施减少污染物排放量，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。 本项目符合规划环评中污染物排放管控相关要求，污染物能够达标排放，符合相关要求。 符合 6 统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。根据发展时序逐步完善基础设施及配套管网建设，满足企业入园进区需求。结合取水证使用时限及当地水务部门管理要求，逐步有序关停企业自备水井；加快推进县城污水处理厂（鑫汇污水处理厂天澄污水处理有限公司及规划污水处理厂）再生水回用设施和再生水管网建设，提高区域再生水回用率，控制新水取用量处于水资源承载力以内；开发区内各企业污水需通过自建污水处理设施处理满足行业相关要求后排入集中污水处理厂，现有污水处理厂适时进行提标改造，提高污水处理效率，减轻污水处理厂出水对蚁蚂吐河和伊逊河水质的影响；根据开发区发展情况，适时建设区域集中供热设施。 本项目所在园区暂未配套供水管网，用水取自园区水井，待供水管网建设完成后，用水取自市政供水管网。本项目不产生生产废水，生活污水由天澄污水处理有限公司进行处理，符合相关要求。 符合 7 优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例，优化区域运输方式，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。 本项目不属于重点用车企业，运输量较少，符合相关要求。 符合 8 健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤生态环境等环境要素的监控体系；落实开发区及区域三级环境风险防控设施及应急处置措施，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。 根据项目特点，本项目已采取了相应的环境风险防范措施，风险防范措施包括在风险源设置围堰、导流槽、事故池，在园区设施事故废水、消防水、初期雨水收集池，并采取分区防渗措施，重点单元采用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗，再用20cm厚水泥+抗渗剂硬化，防渗系数小于等于1.0×10-10 cm/s，保证事故发生后不会对环境空气、地表水、地下水、土壤产生影响，符合相关要求。 符合 综上所述，本项目符合《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.5市场准入符合性分析 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，许可准入类共20项，禁止准入类涉及生态环境保护的3项，不涉及许可准入类与本项目相关内容，如下表所示。 表 1.5-1《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项 项目号 禁止或许可事项 事项编码 禁止或许可准入措施描述 一、禁止准入类 1 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 100001 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件） 2 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 100002 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建 禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项 3 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 100003 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项 注：该表只列出涉及生态环境保护的3项禁止准入类事项。 下面分别对上述三项禁止准入类事项和许可准入类事项进行分析判定。 （1）法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定的分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拟建工程行业属于C3849其他电池制造，根据《市场准入负面清单（2022年版）》中与市场准入相关的禁止性规定，电池制造未列入禁止性规定，因此项目不属于法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性事项。 （2）国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为的分析 ①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建工程不属于第二类限制类、第三类淘汰类项目，符合国家产业政策； ②对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批），项目所用设备和产品不在上述目录内。 ③对照《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部，2021年第25号），项目生产工艺及所用设备不属于该名录中淘汰类工艺及设备。 ④围场满族蒙古族自治县行政审批局已于2023年9月25日出具了承德围钒储能科技有限公司全钒液流电池储能系统生产线项目备案信息，备案编号为“围审批备字〔2023〕158号”。 由以上分析可知，拟建工程不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 （3）禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求的分析 ①对照《河北省主体功能区规划》，该区域产业发展方向为大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区。本项目建设全钒液流电池储能系统，主要用于风力发电、光伏发电项目的储能，项目建设有助于当地风力发电、光伏发电项目建设，符合规划要求。 ②对照河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准人负面清单（试行）》的通知，重点生态功能区包括围场县，本项目属于C3849其他电池制造，围场县C3849其他电池制造不属于限制类和禁止类项目，满足管控要求。 因此本项目建设符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求。 （4）许可准入类符合性分析 本项目属于C3849其他电池制造，制造业许可准入要求共20条，经比对本项目不涉及其中许可准入事项，因此符合许可准入相关要求。 （5）总结 综上所述，拟建工程不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目，同时，经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，许可准入项共20项，拟建工程符合许可准入类项目相关要求。因此，拟建工程建设符合市场准入要求。 1.6“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）。要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。拟建工程与“三线一单”的符合性分析如下： 1.6.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，厂址中心地理坐标为东经117度51分48.583秒，北纬41度50分31.241秒，属于燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线区域，根据《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线〉的通知》及承德市生态保护红线最终成果，并将工程四厂界与生态保护红线范围核对，项目占地不占用生态保护红线范围，东侧距离生态保护红线最近，距离为821m，项目与河北省生态保护红线位置关系图见下图。 图1.6-1 项目与河北省生态保护红线位置关系图 1.6.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 （1）环境质量现状达标符合性分析 环境空气质量现状：项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，拟建工程位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，根据《2022年承德市生态环境状况公报》（2023年5月，承德市生态环境局）中围场县环境空气中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，围场县环境空气中的基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目其他污染物环境质量现状数据引用承德神奥新能源科技有限公司智慧储能、智能电气、临电科技项目中的监测数据，引用监测因子为非甲烷总烃，经监测非甲烷总烃污染物满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。 水环境质量现状：项目东侧河流为不澄河，不澄河为伊逊河支流，根据《2022年承德市生态环境状况公报》（2023年5月，承德市生态环境局）中伊逊河唐三营、李台断面监测数据，水质类别均为Ⅱ类。伊逊河流域总体水质状况为优，与2021年相比水环境质量有明显改善。 （2）运营期环境质量达标符合性分析 运营期环境空气质量：运营期排放的特征因子为非甲烷总烃，为PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，经核算VOCs可达标排放，不会突破大气环境质量底线。 运营期水环境质量：运营期无生产废水产生，生活污水由污水处理厂处理，不会突破地表水环境质量底线；通过采取源头控制，对重点单元进行防渗，本项目不存在地下水污染途径，不会突破地下水环境质量底线。 运营期土壤环境质量：通过采取源头控制，对重点单元进行防渗，本项目不存在土壤污染途径，不会突破土壤环境质量底线。 综上所述，拟建工程建设满足国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，不会突破环境质量底线。 1.6.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目选址位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，项目不属于高污染、高消耗型企业，项目租用园区已有厂房，生产过程中不使用水资源，不会突破资源利用上线。 1.6.4环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 （1）与承德市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 根据2021年6月21日承德市生态环境局发布的《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，识别拟建工程所在区域环境管控单元类别，拟建工程所在区域环境管控单元识别图见下图。 图1.6-2 项目所在区域环境管控单元识别图 根据识别结果，拟建工程涉及的环境管控单元编号包括ZH13082831479，属于一般管控单元。本项目与《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（2021年6月）管控要求、“承德市‘三线一单’生态环境准入清单”符合性对比见下表，判定内容见下表： 表1.6-1 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 管控类别 环境要素 维度 管控措施 拟建工程符合性 ZH13082831479 一般管控单元 一般管控区 空间布局约束 严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要。 根据市场准入符合性分析，本项目符合市场准入相关要求；本项目采取相应措施后，能够满足总量控制和污染物排放标准等管控要求。 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 （2）与国家重点生态功能区产业准入负面清单符合性分析 对照河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准人负面清单（试行）》的通知，重点生态功能区包括围场县，本项目属于C3849其他电池制造，围场县C3849其他电池制造不属于限制类和禁止类项目，满足管控要求。 1.6.5结论 综上所述，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18发布）中相关要求。 1.7相关规划符合性分析 1.7.1《河北省主体功能区规划》 根据《河北省主体功能区规划》，河北省主体功能区划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区、重点生态功能区）、禁止开发区域。承德市围场县位于《河北省主体功能区规划》限制开发区域中的国家重点生态功能区，属于坝上高原山地区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分。 产业发展方向为大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区。 本项目建设全钒液流电池储能系统，主要用于风力发电、光伏发电项目的储能，项目建设有助于当地风力发电、光伏发电项目建设，符合规划要求。 1.7.2承德市城市总体规划（2016-2030年）》 根据《承德市城市总体规划（2016-2030年）》，承德市按空间管制要求，划分为禁止建设区、限制建设区、适宜建设区。 （1）禁止建设区 指基本农田保护区；行洪河道；水源地一级保护区；风景名胜区核心区；自然保护区核心区和缓冲区；文物保护单位保护范围；重要生态培育、生态建设地区；矿产采空区等均为禁止建设区。管控要求为原则上禁止任何建设活动，严格遵守国家、省、市有关法律、法规和规章。现状不符合保护要求的项目要逐渐搬迁。 （2）限制建设区 指地表水源二级保护区，地表水准保护区，地下水源二、三级保护区；地下水防护区、风景名胜区非核心区、自然保护区非核心区、森林公园非生态保育区、文物地下埋藏区、地质灾害易发区。一般农田保护区；林业用地区；河流湿地的生态控制区；文物保护单位的建设控制地带等。管控要求为严格控制各类开发建设活动，从严控制项目的性质、规模和开发强度。 （3）适宜建设区 指城镇建设用地优先选择的区域，主要包括中心城区、县城和各乡镇的规划城镇建设用地区域、乡村居民点等范围。管控要求为须明确划定规划建设用地范围，加强规划执行力度，高效集约利用土地资源，根据资源条件和环境容量，科学合理的确定开发模式和开发强度。 拟建工程位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，不在禁止建设区和限制建设区范围内，工程占地为工业用地，符合《承德市城市总体规划（2016-2030年）》空间管制要求。 根据《承德市城市总体规划（2016-2030年）》，承德市生态功能区共分为一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。生态功能区27个，具体情况如下表所示。 表1.7-1 承德市生态功能区划分表 承德坝 上高原 生态区 I 坝上高原西部 草原生态亚区I-1 承德坝上高原南部水源涵养、沙化防治功能区 I-1-1 滦河源生物多样性保护、荒漠化控制功能区 I-1-2 坝上高原东部 森林草原生态 亚区 I-2 红松洼生物多样性、水土保持功能区 I-2-1 塞罕坝生物多样性保护、沙化防治功能区 I-2-2 御道口东部生物多样性保护、水源涵养功能区 I-2-3 冀北及 燕山山 地生态 区 II 冀北山地森林 生态亚区 II-1 辽河北林牧、沙化防治功能区 II-1-1 围场中部水源涵养、水资源保护与沙漠化防治功能区 II-1-2 滦河上游生物多样性保护功能区 II-1-3 滦河中上游水土保持、水源涵养功能区 II-1-4 潮河流域水源涵养、水资源保护功能区 II-1-5 滦平、隆化水土保持、矿山环境综合整治功能区 II-1-6 七老图山森林 灌草生态亚区 II-2 承德东部水资源保护、水源涵养与生物多样性保护功能区 II-2-1 承德县水源涵养、水土流失重点治理区 II-2-2 辽河源生物多样性保护、水土保持功能区 II-2-353 平泉东部生态农业区 II-2-4 城市规划发展 亚区 II-3 滦平东部矿山环境综合整治区 II-3-1 承德市生态城市建设区 II-3-2 承德、平泉、宽城水源涵养、水土流失重点治理区 II-3-3 鹰手营子矿区矿山环境综合整治区 II-3-4 燕山山地南部 林果生态亚区 II-4 白草洼生物多样性保护、水源涵养功能区 II-4-1 承德县西部水源涵养、水土保持功能区 II-4-2 雾灵山生物多样性、长城历史遗产保护生态功能区 II-4-3 兴隆县西南部长城保护与地质灾害防治功能区 II-4-4 兴隆东部水源涵养、水土保持功能区 II-4-5 千鹤山生物多样性保护、水源涵养功能区 II-4-6 宽城南部矿山环境综合整治区 II-4-7 宽城都山生物多样性保护、水土保持功能区 II-4-8 拟建工程位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，项目所在的功能区划为“冀北及燕山山地生态区II—冀北山地森林生态亚区 II-1—围场中部水源涵养、水资源保护与沙漠化防治功能区 II-1-2”，本项目为C3849其他电池制造，项目生产运行阶段只在园区内生产，通过做好地面硬化工作，园区种植绿色植被，对生态环境进行补偿，项目的建设不会对区域生态环境产生较大影响，符合相关功能区要求。 图1.7-1 承德市市域环境功能区划图 1.7.3河北省生态环境保护“十四五”规划 规划指出“深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。” 本项目管路加工废气为PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，经核算VOCs可达标排放，符合规划的要求。 1.7.4承德市生态环境保护“十四五”规划 规划指出“大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进重点行业领域挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代，加强重点行业工艺过程无组织排放控制和末端废气治理，提升企业生产工艺和VOCs污染防治水平，完善挥发性有机物污染源自动监测体系。” 本项目管路加工废气为PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，经核算VOCs可达标排放，符合规划的要求。 1.7.5与《全国防沙治沙规划（2021-2030 年）》符合性分析 根据国家林业和草原局等七部委《关于印发<全国防沙治沙规划（2021-2030年）>的通知》（林规发〔2022〕115号），围场满族蒙古族自治县坝上部分属于“半干早沙化土地类型区”，本区是全省防沙治沙重点区域，任务繁重。按照以草先行、草灌乔相结合的生态治理模式，大力推进草原修复，不断优化林分结构，有效提升森林质量，科学开展防沙治沙工作。在造林模式上，推广灌草结合模式，充分考虑树种生态习性和树种间生态互补性，营造混交林，避免营造大面积纯林。采用混交造林模式，优先选用深根系树种和浅根系树种混交、乔木树种和灌木混交、针叶树种和阔叶树种混交。混交方式可采用带状混交、块状混交、不规则混交或网格混交。在预防措施上，根据土地沙化和草原退化现状，加强现有植被管护，严格实行禁牧、禁垦、禁樵制度，沙区开发建设项目要同步实施防沙治沙措施。通过“退、封、造、改、限、舍”等多种途径，补植补造和退化林修复等多种措施，恢复、重建沙区林草植被，初步建成带网片结合、乔灌草搭配、多层次多功能的综合生态屏障，遏制土地沙化、减轻风沙危害，有效保护农牧业生产。在治理工作上，继续实施禁牧政策，积极引导舍饲圈养，结合自然保护地和湿地保护与恢复建设，采取封山（滩）育林（草）措施，加大沙生植被保护力度；进一步加强重点公益林保护工作，对枯死树比例超过半数的杨树退化防护林采取采伐更新、择伐抚育造林等方式进行更新，提高其防风固沙能力；对适宜造林的荒山、荒沙、荒滩及水库、道路等重要基础设施周围的沙化土地进行人工造林；建立科学的用水制度，推广应用节水措施，合理安排工农业生产和人民生活用水，保证湿地生态用水；生态脆弱地区，有步骤的实行生态移民，减轻生态压力。 图1.7-2 项目与沙化土地位置关系图 本项目选址为河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，依据“河北省“三线一单”信息管理平台”中全省沙化土地矢量文件，本项目未占用沙化土地，因此项目建设符合规划要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目背景 承德围钒储能科技有限公司成立于2023年09月11日，注册地位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，法定代表人为魏疆。经营范围为储能技术服务；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。发电业务、输电业务、供（配）电业务。2023年9月25日承德围钒储能科技有限公司在围场满族蒙古族自治县行政审批局备案了全钒液流电池储能系统生产线项目，备案号为围审批备字〔2023〕158号，主要建设规模及内容为分期建设全钒液流电池储能系统生产线（含检测单元），一期100MW/400MWh产能，二期100MW/400MWh产能，三期50MW/200MWh。采购5000立方电解液。本次评价只对一期100MW/400MWh产能进行评价，不包括二期100MW/400MWh产能、三期50MW/200MWh产能及采购5000立方电解液建设内容。 2.1.2工程概况 项目名称：全钒液流电池储能系统生产线项目 建设单位：承德围钒储能科技有限公司 建设地点：河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区 周边关系：厂区北侧为空地；西侧215米为碑亭子村；南侧和东侧为园区厂房。 平面布置：本项目租赁园区办公楼和厂房，园区入口位于西北角，入口北侧依次为综合楼、园区展厅、办公楼，入口南侧依次为产品检测车间和钒电池生产车间。 主要建设规模及内容：本次评价为项目一期工程，租用园区12981平方米厂房，购置年产100MW/400MWh全钒液流电池储能系统生产线，配套建设全钒液流电池储能系统检测单元。 占地面积：本项目占地面积为12981平方米，占地性质属于工业用地。 劳动定员：总定员人数21人。 工作制度：年工作365天，每天1班，每班8小时。 建设周期：本项目存在未批先建行为，承德市生态环境局于2024年3月19日依法对承德围钒储能科技有限公司擅自开工建设的违法行为出具了不予行政处罚决定书，文号为“承围环不罚决〔2024〕3号”。自处罚之日起至今，除现场已建的部分工程内容外，建设单位已停止关于备案内容的建设，预计2024年5月开始建设，2024年10月完工，建设周期6个月。 项目总投资：30000万元，其中环保投资60万元，占项目总投资的比例为0.2%。 2.1.3建设内容 项目建设内容如下表所示。 表2.1-1 主要建设内容一览表 类别 工程组成 建设内容 备注 主体工程 检测车间 楼层共3层，本项目租用1层（1楼），混凝土结构，建筑面积1792m2，主要布设硫酸钒补液储液罐4个（每个储罐20m3），硫酸钒电极储液罐16个（每个储罐8m3），储能系统检测台4个，控制室1个，配电区域、合格产品储存区等。硫酸钒补液储液罐配套建设围堰（长30m、宽5m、高0.7m）、事故池（长2.5m，宽4m，深1.7m），用于收集事故状态下的废电解液；硫酸钒电极储液罐区配套建设导流槽（深0.15m，宽0.3m），导流槽坡向事故池，与事故池采用排水管连接（材质为PVC-U，管径De110），用于收集事故状态下的废电解液。具体设计见附图5检测车间平面布置图。 租赁 生产车间 楼层共3层，混凝土结构，建筑面积11188m2；1层建筑面积4442m2，主要布设集装箱组装区，大电控柜和小电控柜配线区，阀门及零件储存区，电堆存储及检测区，产品储存区，物料装卸区；2层建筑面积3410m2，主要布设生产管理办公室和会议室，耗材分区仓库、阀门分区仓库、电控柜分区仓库，管道加工区。3层建筑面积3336m2，为预留未规划区域。具体设计见附图6生产车间平面布置图。 租赁 辅助工程 办公楼 楼层共6层，本项目租用1层，混凝土结构，租用面积1000m2，主要包括办公区、接待区，会议室等。 租赁 展厅 租用展厅内1个展位，用于产品展示。 租赁 危废间 占地面积20m2，位于生产车间内西南侧，用于贮存生产过程中产生的危险废物。 新建 储运工程 仓储区 位于生产车间和检测车间内，主要存储原料、产品。 租赁 公用工程 给水 园区自备水井 排水 本项目生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池处理后，定期抽运至天澄污水处理有限公司进行处理。 供热 本项目采用空气能供热。 供电 由市政供电系统提供。 环保工程 废气 管路焊接废气 PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放。 新建 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后，定期抽运至天澄污水处理有限公司进行处理。 新建 噪声 设备噪声 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强机械设备维护、定期保养。 新建 固废 生活垃圾 集中收集，定期由环卫部门清运。 新建 废电线、废PVC管和管件 集中收集，定期外售给废品回收公司。 新建 不合格电堆 集中收集，返回生产厂家。 新建 废润滑油 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 新建 废油桶 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废铅酸蓄电池 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废电解液 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废电解液桶 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 风险 电解液 检测车间电解液储罐区应设置围堰、导流槽和事故池，围堰、导流槽和事故池应做防腐、防渗处理。 电堆检测平台每个300L的电解液储罐应设置围堰，围堰应采取防腐、防渗处理，围堰容积不应小于300L。 新建 2.1.4主要设备 项目主要设备清单见下表。 表2.1-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 检测线系统 1 储/补液罐用电动阀门 ZF4-G1/2-DC24V-1kpa 20 台 2 阀门 UPVC，CPVC，PPH，PVDF DN15-DN200 52 台 3 连接管 PVC DN32，DN80 72 米 4 弯头 PVC DN32，DN80 100 个 5 三通 PVC DN32，DN80 25 个 6 储/补液罐排气电磁阀 ZF4-G1/2-DC24V - 3kpa 20 台 7 储/补液罐液位传感器 / 20 个 8 储液罐前温度传感器 / 32 个 9 储液罐前压力传感器 / 32 个 10 储液罐前流量传感器 / 16 个 11 变频器 / 4 台 12 PLC / 4 个 13 空调 / 1 台 14 控制室用电脑 / 7 台 15 控制室用监控显示屏 ZC-LED25NSX 4 台 16 视频监控系统 / 1 套 17 叉车 额定载荷：16t 1 台 18 补液罐 PPH，20m3 4 个 19 储液罐 PPH，8m3 16 个 20 磁力泵 QHX-F-667.5CSV5V38CFO 4 台 21 换热器 氟塑料PVDF管材 8 台 22 PCS / 2 台 23 干式变压器 SCB13-1250/380-550Dyn11 2 台 24 箱式变压器 SCB11-1600kVA 2 台 25 低压开关柜 / 9 台 集成线系统 26 AGV叉车 AGV 3 台 27 导轨系统 规格LH16/3T-9M 起重量：16/3T 2 台 28 电子标签打印机 / 1 台 29 取放料平台 / 2 个 30 无线条码扫描设备 / 4 台 31 PDA数据采集终端 / 2 套 32 刀片切割机 / 3 台 33 人工叉车 / 2 台 34 配电箱 / 2 个 35 湿度传感器 / 3 个 36 压力传感器 / 16 个 37 温度传感器 / 16 个 38 流量传感器 / 8 个 39 PLC机柜 / 2 台 40 视频监控系统（含摄像头） / 1 套 41 控制室用电脑 / 7 套 42 LCD 显示器 / 4 台 43 机柜 / 2 台 44 服务器 / 2 台 45 交换机 / 12 台 46 智能通信系统 / 1 套 47 UPS电源 主机在功率容量30KVA/24KW。 1 台 48 铅酸蓄电池 12V/100AH免维护蓄电池品牌； 与UPS主机同品牌。 48 个 49 UPS配电柜 / 3 台 50 空气能热泵 / 1 台 51 泄漏报警装置 / 1 套 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗如下表所示。 表2.1-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 消耗量 单位 备注 1 集装箱 200 个 外购，每个集装箱根据客户实际输出功率组装相应的电堆，年集装箱使用量为估计值。 2 传感器 1400 个 外购 3 电控柜 400 个 外购 4 PVC管道 85000 米 外购，PVC管道为DN80和DN32的，DN80的为61000米，每米重约1.86kg，总重约为113t，DN32的为24000米，每米重约1.26kg，总重约为30t，则PVC管道总重为143t。 5 电堆 800 个 外购，每个电堆由大约180节电池组成，实际生产过程中可根据客户实际输出功率需要组装成电堆模块组，每MW由8个单电堆组成，电堆内不含有电解液。 6 新鲜水 462 m3/a 园区自备水井 7 电 200万 kWh/a 由市政供电系统提供 8 电解液 211.6 m3 外购，电解液组分为70%的水，25%的硫酸，5%的硫酸氧钒；其中硫酸浓度为3.57mol/L，钒离子浓度为0.43mol/L。用于电堆检测和检测车间的产品测试。其中20m3补液罐4个，8m3储液罐16个，0.3m3电堆检测储液罐12个。 2.1.6产品方案 项目产品方案如下表所示。 表2.1-4 产品方案一览表 序号 产品 规模 单位 备注 1 全钒液电池储能系统 100 MW/a 年生产全钒液流电池储能系统总功率为100MW，根据客户实际输出功率在集装箱中进行组装，每MW由8个单电堆组成 2.1.7公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水，生产过程中无用水工序；用水来源于园区自备水井。 企业劳动定员21人，年工作365天，生活用水根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中S962农村居民标准及企业实际用水情况，按22m3/（人·a），则生活用水量为1.267m3/d（462m3/a）。 （2）排水 生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为1.013m3/d（369.6m3/a）。生活污水排入园区化粪池，经化粪池处理后，定期抽运至天澄污水处理有限公司进行处理。 （3）水平衡分析 表2.1-5 水平衡分析一览表（m3/d） 序号 用水环节 用水量 新鲜水量 损耗量 循环量 排放量 最终排水去向 1 生活用水 1.267 1.267 0.254 0 1.013 污水处理公司 合计 / 1.267 1.267 0.254 0 1.013 （4）供电 由市政供电系统提供。 （5）供热 本项目采用空气能供热。 2.1.8环保投资 表2.1-6 环保投资估算一览表 类型 排放源 污染物 治理措施 环保投入（万元） 废气 管路焊接废气 非甲烷总烃 PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放。 2 废水 生活污水 / 生活污水经化粪池处理后，定期抽运至天澄污水处理有限公司进行处理。 10 噪声 设备噪声 / 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强机械设备维护、定期保养。 8 固体废物 生活垃圾 / 集中收集，定期由环卫部门清运。 10 废电线、废PVC管和管件 / 集中收集，定期外售给废品回收公司。 不合格电堆 / 集中收集，返回生产厂家。 废润滑油 矿物油 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废油桶 矿物油 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废铅酸蓄电池 重金属 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废电解液 钒、硫酸 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废电解液桶 钒、硫酸 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 风险 电解液 钒、硫酸 检测车间电解液储罐区应设置围堰、导流槽和事故池，围堰、导流槽和事故池应做防腐、防渗处理。 电堆检测平台每个300L的电解液储罐应设置围堰，围堰应采取防腐、防渗处理，围堰容积不应小于300L。 30 合计 60 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产排污环节 本项目租用园区现有厂房，施工期主要为主体工程、装修工程、清洁施工场地、竣工验收四个阶段。 施工流程简述： （1）主体工程：主要车间内厂房框架搭建、墙体建设、设备安装等； （2）装修工程：主体工程结束后进行内外装修； （3）清洁施工场地及绿化：装修工程结束后，清洁整理施工场地； （4）竣工验收：整个工程建设结束，通知相关部门，进行竣工验收，竣工验收合格以后，进行试运行。 施工流程及产污环节见下图。 图2.2-1 施工期工艺流程及产排污节点图 工程施工过程产生的主要污染物为施工扬尘、污水（施工废水和生活污水）、噪声、建筑垃圾和生活垃圾。 表2.2-1 施工期产污环节及治理措施一览表 类别 排放源 污染物 污染因子 治理措施 废气 机械作业、物料堆存、车辆运输 扬尘 颗粒物 定时洒水，易起尘物料苫盖堆存，大风天气禁止施工，物料轻装轻卸，运输车辆加盖毡布，加强施工监管 废水 工程施工 施工废水 SS 沉淀池沉淀后回用 施工人员 生活污水 COD、NH3-N等 施工场地洒水降尘 噪声 工程施工 噪声 Leq（A） 选用低噪声设备、规范设备操作、控制施工时间、加强施工管理 运输车辆 噪声 Leq（A） 减速慢行，禁止鸣笛 固体废物 建筑垃圾 建筑垃圾 建筑垃圾 建筑垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点消纳。 施工人员 生活垃圾 生活垃圾 集中收集，定期清运至当地生活垃圾集中收集点 2.2.2运营期工艺流程及产排污环节 本项目工艺流程及产污节点示意图见下图： 图2.2-2.1 生产工艺及产污节点流程图 图2.2-2.2 全钒液流电池系统电堆充放电检测原理图 注：本项目只购买成品电池堆，按照客户要求，将成品电池堆组合安装到集装箱中，原料和产品不涉及电解液，本项目在生产过程中需要对电堆和电池储能系统进项合格检测，电堆检测在生产车间检测台进行，电池储能系统检测在检测车间进行，电堆检测台共设置0.3m3电堆检测储液罐12个，用于原料电堆检测；检测车间共设置20m3补液罐4个，8m3储液罐16个，用于产品检测。 （1）原料 外购集装箱、传感器、电控柜、PVC管道、阀门、电堆储存于生产车间库房。 （2）电控柜配线组装 外购电控柜经配线组装后产出成品电控柜，然后进入集成工序。 此工序在配线过程中会产生废电缆。 （3）管路加工 外购管路经刀片切割机裁剪后经热熔焊接，经气密性检测产出合格管件，然后进入集成工序。 此工序在焊接过程中会产生废气，在加工过程中会产生废PVC管和管件，设备运行过程中会产生噪声。 （4）电堆检测 外购成品电堆送入检测平台，，将正极和负极电解液管路与正极和负极电解液储液罐相连，经充放电检测，合格电堆进入集成工序，不合格电堆返回生产厂家。 此工序在检测过程中会产生不合格电堆。 （5）系统集成 将集装箱、传感器、电控柜、PVC管道、阀门、合格电堆进行组装，组装成标准化单元储能系统产品。 （6）产品检测 组装好的标准化单元储能系统产品运至产品检测车间进行检测，将正极和负极电解液管路与正极和负极电解液储液罐相连，进行充放电测试，在测试过程中，需对储能系统进行调试，首先对储能系统相关参数进行校正，校正合格能够达到稳定运行后，产品合格，成品储存于成品库中，运行不合格产品需对储能系统重新进行调试，对储能系统相关参数进行重新校正，直至校正合格能够达到稳定运行后，产品合格。 此工序在检测过程中会产生废电解液。 表2.2-2 运营期产排污环节及治理措施一览表 污染类别 序号 污染源 污染因子 治理措施 排放特征 废气 G1 管路焊接废气 非甲烷总烃 PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放。 连续 废水 W1 生活污水 SS、COD、氨氮 生活污水经化粪池处理后，定期抽运至天澄污水处理有限公司进行处理。 间接排放 噪声 N 设备运行噪声 噪声 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强机械设备维护、定期保养。 间断 固废 S1 生活垃圾 生活垃圾 集中收集，定期由环卫部门清运。 间断 S2 废电线、废PVC管和管件 / 集中收集，定期外售给废品回收公司。 间断 S3 不合格电堆 / 集中收集，返回生产厂家。 间断 S4 废润滑油 矿物油 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 间断 S5 废油桶 矿物油 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 间断 S6 废铅酸蓄电池 重金属 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 间断 S7 废电解液 钒、硫酸 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 间断 S8 废电解液桶 钒、硫酸 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 间断 风险 / 电解液 钒、硫酸 检测车间电解液储罐区应设置围堰、导流槽和事故池，围堰、导流槽和事故池应做防腐、防渗处理。 电堆检测平台每个300L的电解液储罐应设置围堰，围堰应采取防腐、防渗处理，围堰容积不应小于300L。 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，租用产业园内现有厂房，根据现场调查，不存在与本项目有关原有污染情况及环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《2022年承德市生态环境状况公报》（2023年5月，承德市生态环境局）中围场满族蒙古族自治县环境空气中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，围场满族蒙古族自治县环境空气质量监测结果见下表。 表3.1-1 围场满族蒙古族自治县环境空气常规污染物浓度 污染物 评价指标 浓度单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 17 40 43 达标 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 42 70 60 达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 18 35 51 达标 CO 24h平均第95百分位数 mg/m3 0.8 4 20 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 μg/m3 131 160 82 达标 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 由上表可知，六项基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为进一步了解项目区环境空气质量现状，本项目引用承德神奥新能源科技有限公司智慧储能、智能电气、临电科技项目的监测数据，承德神奥新能源科技有限公司智慧储能、智能电气、临电科技项目距离本项目56m，监测日期为2022年5月10日～5月12日，引用监测因子：非甲烷总烃。 ①检测点位、检测项目及检测频次： 表3.1-2 检测点位、项目及频次一览表 采样点位 检测项目 检测频次 DQ1#——选址下风向 非甲烷总烃 连续检测3天，非甲烷总烃检测1小时平均值 ②检测分析方法及所用仪器 表3.1-3 检测分析方法及仪器一览表 检测项目 分析方法 检测仪器及编号 检出限 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 使用仪器：GC—9600 气相色谱仪 仪器编号：PY/G-1102 0.007mg/m3 ③检测结果 表3.1-4 检测结果统计及达标分析一览表 检测项目 采样日期 平均时间 DQ1#——选址下风向 标准值 达标分析 非甲烷总烃（mg/m3） 2022.05.10 2:00-3:00 0.74 2 达标 8:10-9:10 0.86 2 达标 14:05-15:05 0.87 2 达标 20:10-21:10 0.91 2 达标 2022.05.11 2:03-3:03 0.88 2 达标 8:11-9:11 0.93 2 达标 14:19-15:19 0.94 2 达标 20:21-21:21 1.00 2 达标 2022.05.12 2:07-3:07 0.77 2 达标 8:15-9:15 0.80 2 达标 14:05-15:05 0.96 2 达标 20:20-21:20 1.02 2 达标 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求，即非甲烷总烃1小时平均浓度限值≤2mg/m3。 3.1.2地表水环境质量现状 项目东侧河流为不澄河，不澄河为伊逊河支流，根据《2022年承德市生态环境状况公报》（2023年5月，承德市生态环境局）中伊逊河唐三营、李台断面监测数据，水质类别均为Ⅱ类。伊逊河流域总体水质状况为优，与2021年相比水环境质量有明显改善。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，项目中心点坐标为117度51分48.583秒，41度50分31.241秒，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不开展声环境质量现状调查。 3.1.4生态环境质量现状 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不开展生态环境质量现状调查。 3.1.5地下水、土壤环境质量现状 本项目厂房地面已经全部硬化，对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效防控，在采取分区防控措施下可杜绝污染途径，在确保各项防渗措施得以落实后，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生影响，项目不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1周边情况调查 表3.2-1 周边情况调查一览表 序号 名称 位置坐标（度°） 相对厂址方位 相对厂界距离/m 户数 人口 E N 1 碑亭子村北片 117.8525260°东 41.8434459°北 西北 215 83 240 2 碑亭子村南片 117.8500509°东 41.8400852°北 西南 221 103 300 3 陆家店西片 117.8567367°东 41.8467368°北 北 501 78 210 4 李家营 117.8395372°东 41.8398220°北 西南 1266 85 242 5 乌拉沟门 117.8429202°东 41.8346354°北 南 1183 40 110 6 陆家店东片 117.8639858°东 41.8476786°北 北 805 57 150 7 腰站镇 117.8673846°东 41.8550626°北 北 1297 205 600 8 腰站河南 117.8771823°东 41.8505575°北 北 1869 64 182 9 榆木沟村 117.8802075°东 41.8464064°北 东北 1852 44 120 10 边墙山村 117.8347569°东 41.8282773°北 西南 1399 383 1140 11 大榆木沟村 117.8909915°东 41.8415321°北 东北 2508 96 270 12 于家湾 117.8808253°东 41.8625548°北 北 2751 182 540 13 碑亭子沟 117.8319124°东 41.8515281°北 西 2295 69 190 14 白家沟 117.8273503°东 41.8581147°北 西 2891 70 191 15 魁盛堂 117.9062931°东 41.8326108°北 东 3905 56 150 16 敖包梁 117.9089282°东 41.8277370°北 东 4328 29 80 17 东沟 117.9032476°东 41.8436637°北 东 3697 24 70 18 袜子沟门 117.8454352°东 41.8201364°北 南 2271 8 20 19 下伙房 117.8511731°东 41.8164226°北 南 2529 81 230 20 付家伙房 117.8593641°东 41.8135832°北 南 2799 32 90 21 下界地村 117.8636874°东 41.8115469°北 南 3013 42 110 22 二道西岔 117.8623168°东 41.8082193°北 南 3422 31 80 23 鹿圈村 117.8831618°东 41.8030240°北 南 4454 120 330 24 豆芽地 117.8374905°东 41.8115382°北 南 3405 67 190 25 大院东 117.8379794°东 41.8057903°北 南 3971 54 150 26 海岔沟门 117.8371607°东 41.7984887°北 南 4800 38 90 27 四合永镇 117.8242719°东 41.8073707°北 南 4069 700 2000 28 大院西 117.8327346°东 41.8053392°北 南 4250 22 60 29 掌字村 117.8171071°东 41.8189150°北 西南 3671 400 1100 30 虎子村 117.8100988°东 41.8295681°北 西 3895 224 606 31 广字村 117.8010317°东 41.8471632°北 西 4354 294 750 32 乌拉沟村 117.8293425°东 41.8663403°北 西北 3522 60 110 33 陈家沟 117.8392359°东 41.8728796°北 西北 3738 46 120 34 大北沟 117.8258679°东 41.8753597°北 西北 4438 52 140 35 榆林沟 117.8576626°东 41.8581257°北 北 1811 11 30 36 不澄河 / / 东 102米 / / 3.2.2环境空气保护目标 厂界外500米范围内的环境空气保护目标见下表。 表3.2-2 大气环境保护目标一览表 序号 名称 位置坐标（度°） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m E N 1 碑亭子村北片 117.8525260°东 41.8434459°北 居住区 居住生活 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 西北 215 2 碑亭子村南片 117.8500509°东 41.8400852°北 西南 221 3.2.3地表水环境保护目标 项目东侧河流为不澄河，不澄河为伊逊河支流，参照《河北省水功能区划》（冀水资〔2017〕127 号），评价区位于伊逊河的扣花营至伊逊河口段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 表3.2-3 地表水环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 相对方位 最近距离（m） 环境质量标准 地表水 不澄河 地表河流 东 102 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准 3.2.4地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 3.2.5声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.6生态环境保护目标 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1污染物排放标准 3.3.1.1废气 （1）施工期 施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值。 表3.3-1 施工期大气污染物排放标准一览表 类别 时间 排放类型 污染因子 监测点浓度限值（µg/m3） 达标判定依据（次/天） 标准来源 废气 施工期 无组织排放 PM10 80 ≤2 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值 监测点浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。 （2）运营期 非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求，氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氯化氢无组织排放监控浓度限值。具体标准限值详见下表： 表3.3-2 运营期大气污染物排放标准一览表 排放形式 污染因子 排放限值（mg/m³） 标准来源 无组织 非甲烷总烃 厂界 2 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业浓度限值 厂区内 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求 氯化氢 0.2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氯化氢无组织排放监控浓度限值 3.3.1.2废水 项目生活污水定期抽运至围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司，污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进水水质要求。具体指标值详见下表： 表3.3-3 废水排放标准一览表 类别 污染源 污染物 标准值 单位 标准来源 （GB8978-1996） 污水处理厂进水水质要求 本项目执行 废水 外排废水 SS 400 230 230 mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进水水质要求。 BOD5 300 220 220 mg/L COD 500 380 380 mg/L NH3-N / 40 40 mg/L pH 6-9 6-9 6-9 / 3.3.1.3噪声 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间70dB，夜间55dB。 表3.3-4 施工期噪声排放标准一览表 位置 昼间 夜间 单位 标准 建筑施工场界外1m，高度1.2 m以上 70 55 dB 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值 （2）运营期 根据《河北围场经济开发区总体规划（2023-2035年）》本项目所在区域属于声功能区三类区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； 表3.3-5 运营期噪声排放标准一览表 位置 昼间 夜间 单位 标准 厂界噪声 65 55 dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 3.3.1.4固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 （1）总量控制因子 本项目不涉及SO2、NOx的排放，本评价对COD和NH3-N总量控制指标进行核算。 （2）总量控制指标核算 本项目废水为生活污水，生活污水产生量为369.6m3/a，生活污水经化粪池处理后，定期抽运至围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进行处理。 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号），废水污染物间接排放的，按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。本项目废水定期抽运至围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进行处理，处理后排入伊逊河，属于间接排放，围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司COD排放标准为30mg/L，NH3-N排放标准为1.5mg/L。项目废水主要污染物总量核算情况见下表。 表3.4-1 废水主要污染物总量核算一览表 废水 项目 排放标准*（mg/L） 废水量（m3/a） 主要污染物排放量（t/a） 生活污水 COD 30 369.6 0.011 NH3-N 1.5 369.6 0.001 核算公式 主要污染物排放量（t/a）=排放标准（mg/L）×排水量（m3/a） ×10-6 备注：根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号）要求，该项目废水主要污染物总量核算的排放标准执行围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司四合永镇污水处理厂出水水质要求，其中COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L。 （3）结论 根据项目特征及核算结果，本次环评给出项目污染物总量控制指标值为：SO2：0t/a；NOX：0t/a；COD：0.011t/a；氨氮：0.001t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工扬尘环境保护措施 项目施工期大气污染物主要为工程建设产生的扬尘，包括主体工程砌筑等施工过程产生的扬尘，建筑物料堆场及建筑垃圾堆存处产生的扬尘，建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运引起的道路扬尘。建设过程中严格落实《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》相关要求，主要通过采取以下措施降低扬尘产生量： （1）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （2）建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用篷布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘； （3）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；合理布设料场位置，建筑材料专用堆放地用篷布遮挡，定期洒水抑尘，及时清运建筑垃圾、余料及时回收避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放的风力扬尘； （4）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （5）使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不进行现场拌和； 通过采取上述措施，工程施工场地下风向PM10贡献浓度可控制在80ug/m3以下，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求，施工期大气环境影响可以接受。 4.1.2废水环境保护措施 项目施工期产生的废水主要来自施工人员的生活污水、施工作业产生的施工废水。 施工废水澄清沉淀后循环利用，少量污水洒水降尘；施工期工人生活污水产生量较少，水质简单，生活污水泼洒至施工场地用于降尘。项目施工期间对区域水环境影响可接受。 4.1.3噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声。施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，为减少噪声影响，建设单位拟采取以下降低噪声措施： （1）施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头消减噪声； （2）施工现场不得安装混凝土搅拌机，应在有关部门指定地点搅拌好后，运至工地使用，运输车辆通过要减速慢行以减低噪声； （3）施工期间建筑材料和建筑垃圾的运输路线优化选择，尽量避开村庄； （4）施工期间严格控制施工时间，若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民及单位，经批准后，方可进行夜间施工； （5）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，夜间（22:00-06:00）禁止施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； （6）合理布局施工场地； （7）加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 建设单位采用上述措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，噪声达标排放。 4.1.4固体废物环境保护措施 本项目施工期间产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。 工程建设过程中均会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量较小，运至政府部门指定的建筑垃圾处置场处理；生活垃圾采取集中收集，集中收集后定期由当地垃圾清运系统处置。采取上述措施后，施工期固体废物均得到妥善处置。 4.1.5生态环境保护措施 项目选址用地范围内不存在生态环境保护目标，无生态环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1产排污环节及污染物种类 本项目产排污环节及污染物种类见下表： 表4.2-1 产排污环节及污染物种类一览表 产污环节 类别 治理措施 排放类型 污染因子 管路焊接废气 PVC管道热熔废气 PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放。 无组织 非甲烷总烃、氯化氢 4.2.1.2废气源强核算 （1）管路焊接废气 ①产生量 本项目年用PVC管道143t，热熔焊接时熔融管道重量按PVC管道总重量的1%计算，则PVC管道熔融量为1.43t/a，参照《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编）中：“在无控制措施时，熔融树脂非甲烷总烃排放系数为 0.35kg/t，氯化氢排放系数为0.015kg/t”，则PVC管道热熔焊接时非甲烷总烃产生量为0.0005t，氯化氢产生量为0.00002t，项目年生产365天，每天1班，每班8小时，非甲烷总烃产生速率为0.00017kg/h，氯化氢产生速率为0.000007kg/h。 ②环保措施 PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放。 ③排放量 通过采取上述措施，非甲烷总烃排放量为0.0005t/a，排放速率为0.00017kg/h；氯化氢排放量为0.00002t，排放速率为0.000007kg/h。 4.2.1.3污染治理设施可行性分析 表4.2-2 项目大气污染物治理设施一览表 产污节点 治理措施 排放类型 污染因子 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 标准 限值mg/m3 是否为可行技术 管路焊接废气 PVC管道热熔焊接废气，产生量微少，对环境几乎无影响，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放 无组织 非甲烷总烃 0.0005 0.00017 / 2 是 氯化氢 0.00002 0.000007 / 0.2 4.2.1.4污染物排放情况 表4.2-3 本项目废气排放情况一览表 产污类别 排放方式 污染因子 产生情况 排放情况 产生量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 管路焊接废气 无组织 非甲烷总烃 0.0005 0.00017 / 0.0005 0.00017 / 氯化氢 0.00002 0.000007 / 0.00002 0.000007 / 4.2.1.5排放标准、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目大气污染源监测要求详见下表： 表4.2-4 大气污染源监测计划 环境要素 编号 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 无组织 / 厂界和厂区内 非甲烷总烃 每年1次 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求 厂界 氯化氢 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氯化氢无组织排放监控浓度限值 4.2.1.6污染物排放达标分析 本次采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，对无组织面源的厂界最大落地浓度进行估算。厂界废气排放达标论证结果如下表。 表4.2-5.1 矩形面源主要预测参数一览表 编号 名称 面源起点坐标 /° 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/kg/h E N 非甲烷总烃 氯化氢 1 生产车间 117.856853 41.840062 100 50 139 10 2920 正常工况 0.00017 0.000007 表4.2-5.2 本项目废气排放情况达标分析 产污类别 排放方式 污染因子 排放情况 排放标准（mg/m³） 执行标准 达标情况 排放量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（μg/m3） 管路焊接废气 无组织排放 非甲烷总烃 0.0005 0.00017 东厂界 0.0830 2.0 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业浓度限值 达标 南厂界 0.0922 西厂界 0.0896 北厂界 0.0944 碑亭子村北片 0.0453 碑亭子村北片 0.0384 厂区内 0.0871 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求 氯化氢 0.00002 0.000007 东厂界 0.0034 0.2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氯化氢无组织排放监控浓度限值 达标 南厂界 0.0038 西厂界 0.0037 北厂界 0.0039 碑亭子村北片 0.0019 碑亭子村北片 0.0016 4.2.1.7大气环境影响评价结论 项目所在区域环境质量现状为达标区，项目所在厂区周边500m范围内的大气环境保护目标详见下表。 表4.2-6 大气环境保护目标一览表 序号 名称 位置坐标（度°） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m E N 1 碑亭子村北片 117.8525260°东 41.8434459°北 居住区 居住生活 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 西北 215 2 碑亭子村南片 117.8500509°东 41.8400852°北 西南 221 本项目管路焊接废气污染物为非甲烷总烃、氯化氢，采取措施为加强厂房通风，废气通过无组织排放，经核算非甲烷总烃排放量为0.0005t/a，排放速率为0.00017kg/h，氯化氢排放量为0.00002t/a，排放速率为0.000007kg/h，排放量微少，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业非甲烷总烃排放浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氯化氢无组织排放监控浓度限值，对大气环境影响可以接受。 4.2.2废水 4.2.2.1废水产生情况 表4.2-7 废水产生情况一览表 序号 产排污环节 类别 废水产生量t/a 污染物种类 产生浓度mg/L 污染物产生量t/a 污染治理设施 处理能力m3/d 治理工艺 治理效率% 是否为可行技术 1 生活办公 生活污水 369.6 pH 6-9 / 化粪池容积为60m3，本项目每天废水排放量约为1m3 生活污水经化粪池处理后，定期抽运至围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进行处理。 / 是 SS 200 0.4 COD 350 0.7 BOD5 150 0.3 氨氮 25 0.05 4.2.2.2废水类别、污染物及污染治理设施 表4.2-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 名称 工艺 编号 是否符合要求 类型 2 生活污水 pH、SS、COD、BOD5、氨氮 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 沉淀、氧化 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 4.2.2.3废水间接排放口基本情况 表4.2-9 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量t/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂及进水指标信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L 1 DW001 117.8565419°东 41.8407339°北 369.6 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 9:00 - 17:00 围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司 pH 6-9 SS 230 COD 380 BOD5 220 氨氮 40 4.2.2.4废水污染物排放执行标准 表4.2-10 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值mg/L 1 DW001 SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进水水质要求。 230 BOD5 220 COD 380 NH3-N 40 PH 6-9 4.2.2.5废水污染物排放信息 表4.2-11 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 1 生活污水 DW001 SS 200 0.00020 0.074 COD 350 0.00035 0.129 BOD5 150 0.00015 0.055 氨氮 25 0.00003 0.009 4.2.2.6依托围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司的可行性分析 围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司处理能力为5000t/d，采用“一级处理+调节池+EBIS生化池+混凝沉淀池+深床滤池+紫外线消毒工艺”，污水处理厂的进水水质COD为380 mg/L、BOD5为220 mg/L、SS为230 mg/L、氨氮为40 mg/L，处理后污水出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水体标准。本项目生活污水经化粪池处理后满足进水水质要求，且目前围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司尚有余量，可接纳本项目废水。 4.2.2.7监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目废水污染源监测要求详见下表： 表4.2-12 项目废水监测要求一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 废水 化粪池 DW001 COD、BOD5、SS、氨氮 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进水水质要求。 4.2.2.8水环境影响评价结论 本项目污水处理站处理后的废水排入围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司处理。项目拟采取的水污染控制措施合理、有效，依托的围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司污水处理厂能够实现稳定运行及污染物达标排放的要求，项目生产运行期对地表水环境影响可接受。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源、产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间 表4.2-13 噪声源强一览表 序号 建筑物名称 声源名称 型号 空间相对位置/度° 声源源强 声源控制措施 噪声排放量/dB（A） 运行时段 E N Z/m 声功率级/dB（A） 1 检测车间 磁力泵 QHX-F-667.5CSV5V38CFO 117.8561845°东 41.8403247°北 1 75 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强机械设备维护、定期保养。 55 9:00-17:00 2 叉车 16t 117.8563759°东 41.8402044°北 1 80 60 间断 3 生产车间 AGV叉车 AGV 117.8569758°东 41.8396310°北 1 80 60 间断 4 刀片切割机 / 117.8569178°东 41.8395380°北 1 75 55 9:00-17:00 4.2.3.2噪声达标情况分析 项目声环境影响预测使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统标准版（版本4.0.2022.6）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。 项目四厂界噪声预测结果如下表所示： 表4.2-14.1 噪声预测结果 序号 厂界噪声 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值/dB(A) 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 65 55 41.17 41.17 达标 达标 2 西厂界 65 55 48.25 48.25 达标 达标 3 南厂界 65 55 45.84 45.84 达标 达标 4 北厂界 65 55 31.27 31.27 达标 达标 图4.2-1 噪声贡献值分布图 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇碑亭子村硅砂工业园区，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强机械设备维护、定期保养等措施，噪声值可降低20dB（A），经预测，生产噪声厂界贡献值在31.27-48.25dB（A）。厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。因此，本项目噪声对周围环境影响较小。 4.2.3.3监测要求 表4.2-14 项目噪声源监测要求一览表 环境要素 监测位置 监测项目 频次 执行标准 噪声 厂界外1m处 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物产生情况及治理措施 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、废电线、废PVC管和管件、不合格电堆、废润滑油、废油桶、废铅酸蓄电池、废电解液、废电解液桶。 （1）生活垃圾 项目劳动定员21人，年生产365天，生活垃圾按人均0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为3.8t/a，生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运不外排。 （2）废电线、废PVC管和管件 根据企业提供资料，项目生产过程中产生量约为5t，这部分固体废物集中收集，定期外售给废品回收公司，不外排。 （3）不合格电堆 根据企业提供资料，项目检测过程中不合格电堆产生量约为2t，这部分固体废物集中收集，返回生产厂家处理。 （4）废润滑油 项目在设备检修时会产生废润滑油，根据企业提供信息，每年检修次数约4次，每次更换润滑油约60kg，经计算企业共产生废润滑油0.24t/a。废润滑油属于危险废物，废物代码为HW08，900-217-08。废润滑油集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 （5）废油桶 根据企业提供信息，每维修产生废油桶量为15kg，经计算共产生废油桶0.06t/a。废油桶属于危险废物，废物代码为HW08，900-249-08。废油桶集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 （6）废铅酸蓄电池 UPS电源运行过程中约需要使用48块铅酸蓄电池，每块36kg。铅酸蓄电池寿命长8年～10年，则废旧铅酸蓄电池产生量约为1.728t每8年，废旧铅酸蓄电池属于危险废物，废物代码为HW31，900-052-31，废铅酸蓄电池集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 （7）废电解液 根据企业提供信息，设备在检修过程中会产生废电解液，每年产生量约为1t。废电解液属于危险废物，废物代码为HW49，900-047-49。废电解液集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 （8）废电解液桶 根据企业提供信息，企业会补充产品在检测过程中损耗的电解液，会产生废电解液桶，每年产生量约为0.05t。废电解液桶属于危险废物，废物代码为HW49，900-047-49。废电解液桶集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 表4.2-15 运营期一般固体废物产生及处置情况表 序号 产生环节 名称 类别 代码 物理性状 主要成分 污染特性 年度产生量t/a 贮存方式 处置方式及去向 利用或处置量t/a 1 员工生活 生活垃圾 / / 固态 / / 3.8 垃圾桶 集中收集，定期由环卫部门清运 3.8 2 电控柜配线和管路加工 废电线、废PVC管和管件 一般工业固体废物 SW59 固态 PVC、铜 对环生态境造成破坏 5 一般固体废物间 集中收集，定期外售给废品回收公司 5 3 电堆检测 不合格电堆 一般工业固体废物 SW59 固态 / 对生态环境造成破坏 2 电堆储存库 集中收集，返回生产厂家 2 表4.2-16 运营期危险废物产生及处置情况表 序号 产生环节 名称 类别 代码 物理性状 有害物质名称 危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 处置方式及去向 利用或处置量t/a 1 维修 废润滑油 危险废物 900-217-08 液态 矿物油 T，I 0.24 危废间 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 0.24 2 维修 废油桶 危险废物 900-249-08 固态 矿物油 T，I 0.06 0.06 3 UPS电源 废铅酸蓄电池 危险废物 900-052-31 固态 重金属 T，C 1.728 吨/8年 1.728 吨/8年 4 产品检测 废电解液 危险废物 900-047-49 液态 废酸 T/C/I/R 1 1 5 产品检测 废电解液桶 危险废物 900-047-49 固态 废酸 T/C/I/R 0.05 0.05 4.2.4.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物管理计划和管理台账制定 本项目产生的危险废物为废润滑油、废油桶、废铅酸蓄电池、废电解液、废电解液桶，具体情况见下表。 表4.2-17 危险废物基本情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.24 维修 液态 矿物油 矿物油 1年 T，I 集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.06 维修 固态 矿物油 矿物油 1年 T，I 3 废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31 1.728 吨/8年 UPS电源 固态 重金属 重金属 8年 T，C 4 废电解液 HW49 900-047-49 1 产品检测 液态 废酸 废酸 1年 T/C/I/R 5 废电解液桶 HW49 900-047-49 0.05 产品检测 固态 废酸 废酸 1年 T/C/I/R 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中分类管理划分原则，本项目属于同一生产经营场所危险废物年产生量10 t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，属于危险废物登记管理单位，项目运营后应按照危险废物登记管理单位相关要求制定危险废物管理计划和建立危险废物管理台账。危险废物管理计划内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物管理台账应如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；企业应通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4.2-18 危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废润滑油 HW08 900-217-08 位于生产车间内西南侧 20m2 危险废物集中收集后，分区暂存于危险废物贮存间内 0.5t 1年 2 危废间 废油桶 HW08 900-249-08 0.2t 1年 3 危废间 废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31 2t 8年 4 危废间 废电解液 HW49 900-047-49 1.5t 1年 5 危废间 废电解液桶 HW49 900-047-49 0.2t 1年 ①贮存场所选址可行性 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施选址要求，贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价；集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目危废间选址符合法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；危废间不占用生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内；危废间不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区；危废间不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡；危废间不在法律法规规定禁止贮存危险废物的区域；根据环境风险评价分析，贮存场所位置不会对周围环境敏感目标产生影响。因此拟建项目危险废物贮存场所选址可行。 ②贮存场所的贮存能力可行性 根据危险废物产生情况和危险废物贮存场所设计，分析危险废物贮存场所贮存能力可行性，具体情况见下表。 表4.2-19 危险废物贮存场所贮存能力可行性分析一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产废周期 危险特性 贮存场所名称 占地面积 危废间 贮存能力 转运周期 可行性分析 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.24 1年 T，I 危废间 20m2 0.5t 1次/年 可行 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.06 1年 T，I 危废间 0.2t 1次/年 可行 3 废铅酸蓄电池 HW31 900-052-31 1.728 吨/8年 8年 T，C 危废间 2t 1次/年 可行 4 废电解液 HW49 900-047-49 1 1年 T/C/I/R 危废间 1.5t 1次/年 可行 5 废电解液桶 HW49 900-047-49 0.05 1年 T/C/I/R 危废间 0.2t 1次/年 可行 ③危险废物贮存过程中对环境的影响 拟建项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设废物贮存设施，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设立专用标志。 为防止危险固体废物在危废储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关内容，项目应采取以下措施： 一、贮存设施污染控制措施 Ⅰ.贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理并做好了危险废物排放量及处置记录。同时参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。 Ⅱ.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 Ⅲ.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 Ⅳ.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 Ⅴ.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 Ⅵ.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 二、容器和包装物污染控制措施 Ⅰ.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 Ⅱ.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 Ⅲ.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 Ⅳ.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 Ⅴ.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 Ⅵ.容器和包装物外表面应保持清洁。 三、贮存过程污染控制措施 Ⅰ.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 Ⅱ.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 Ⅲ.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 Ⅳ.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 Ⅴ.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 Ⅵ.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 拟建项目在采取以上控制措施后，维修产生的废润滑油、废电解液采用专用桶装，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，有效切断危险废物泄漏途径，避免对地下水、地表水及土壤环境的产生污染影响。 （3）危险废物收集及转运过程的环境影响分析 项目涉及的危险废物均采用专用容器收集，涉及的危险废物在运输过程中不会造成散落、泄漏现象，直接送危废暂存间暂存。危废的外运定期由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，并按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（GB2025-2012）的要求开展危险废物的运输。同时厂区内危废转运路线设置视频监控系统，监控系统与主控室联网，专人进行视频监控，有效避免危险废物落地。 （4）委托处置的环境影响分析 企业暂未签订危险废物委托处置单位，根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，本评价给出建设项目产生危险废物的委托处置途径，并给出3家具有危险废物经营许可证的单位如下表所示，待项目运营后企业可根据实际情况选择。 表4.2-20 项目周边危险废物处置单位基本情况一览表 序号 企业名称 地址 核准经营类别 核准经营规模 核准经营方式 许可证有效期 许可证编号 许可证流水号 1 唐山洁城危废处理有限公司 唐山市丰南区尖子沽乡 焚烧处置：HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW38、HW39； 物化处置：HW17、HW21（除261-043-21外）、HW34、HW35； 固化（稳定化）填埋处置：HW23、HW31、HW46、HW49（除900-044-49、900-045-49、309-001-49、900-053-49外）。 焚烧处置：9710.36吨/年；物化处置：4936.84吨/年；固化（稳定化）填埋处置：9043.01吨/年。 收集、贮存、处置 2019.9.5-2024.9.4 1302070004 冀环危许201810号 2 万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司 唐山市曹妃甸区中小企业园区 焚烧处置。类别：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49（772-006-49中具有感染性的废物除外、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49仅含斯德哥尔摩公约受控化学物质、900-999-49）。 固化填埋处置。类别：HW17、HW18、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49（除900-053-49外、772-006-49中具有感染性的废物除外）、HW50（除900-048-50外）。 焚烧处置19700吨/年，固化填埋处置21214吨/年） 收集、贮存、处置 2022.11.5-2023.11.4 1302090054 冀环危证202001号 3 河北雄泰再生资源有限公司 河北省保定市博野县博野镇博程路3公里处 HW31（900-052-31），废富液铅蓄电池92000吨/年、废贫液铅蓄电池138000吨/年，共计230000吨/年；HW31（304-002-31）,1900吨/年；HW31（384-004-31）,20000吨/年；HW48（321-016-48）,8000吨/年；HW48（321-018-48）,5000吨/年；HW48（321-020-48）,5000吨/年；HW48（321-029-48）,26562吨/年；HW49（900-041-49），仅限含铅废劳保用品、过滤吸附介质等，100吨/年。 296562吨/年 收集、贮存、利用 2023.3.30-2024.3.29 1306370092 冀环危证202302号 本项目所产生的危险废物为废润滑油和废油桶，项目运营后可委托唐山洁城危废处理有限公司进行处理。唐山洁城危废处理有限公司经营范围为收集、贮存、处置， 焚烧处置：HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW38、HW39；物化处置：HW17、HW21（除261-043-21外）、HW34、HW35；固化（稳定化）填埋处置：HW23、HW31、HW46、HW49（除900-044-49、900-045-49、309-001-49、900-053-49外）。该公司年度核准经营规模包含本项目产生的危险废物，且本项目产生的危险废物量远小于该资质单位的处置量。 本评价要求项目运营后应与危险废物处置单位或运输单位签订委托合同，项目产生的危险废物由具有相应资质的单位进行处置。危险废物处置单位应经相关环保管理部门批准的具有危险废物经营许可证的单位，运输单位应具有收集危险废物的资质，并送至有危险废物处置资质的单位进行处置。 经类比同类项目危险废物治理措施及效果，项目危险废物治理措施可保证危险废物全部妥善处置，在加强管理的前提下不会对周围环境产生明显不利影响。 4.2.4.3环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）、《河北省人民政府办公厅关于印发河北省强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案的通知》（冀政办字﹝2021﹞83号），本评价提出以下管理要求： （1）建立管理制度 按照拟建项目危废种类及处置措施建立危废管理制度，并在危废管理制度的基础上建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等，确保危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠，按要求落实排污许可制度。 （2）危险废物产生及收集环节 ①结合工程分析确定的各危险废物产生点，严格执行危废责任制，严格执行产废记录和交接制度。 ②应针对不同种类的危险废物制定详细的操作规程并于各岗位标识，操作规程内容至少应包含适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、应急防护等，收集和转运作业人员需配备个人防护装备。 ③危险废物收集及转运过程中必须严格采取防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨等污染防治措施。 ④应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输方式等确定包装形式，确保所用收集材料与危废相容。 ⑤应定期对危险废物收集设施进行维护，确保其完整有效性。 ⑥应根据收集设备、转运车辆及人员实际情况确定作业区域，设置作业界限标识和警示牌，作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 ⑦落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑧确保危废产生、收集点监控影像的正常运转。 （3）危险废物贮存环节 ①新建危废暂存间应四周封闭，地面按要求进行防渗，满足“四防”要求，加强其泄漏收集系统的维护和建设。 ②应确保危险废物临时储存间的通讯、照明和消防设施完好。 ③应加强管理，建立台账，确保危废出、入单元的交接记录完备。 ④各危险废物临时贮存间必须按要求张贴危险废物警示标识。 ⑤确保临时储存场所监控影像的正常运转。 （4）危险废物运输 本评价对厂内运输提出以下管理要求。 ①按照制定的专门的运输路线转运，配备的专门运输车辆和人员禁止私自更换，加强管理，严禁在厂区内随意周转，运输路线避开办公区。 ②应保证危险废物厂内运输作业采用专用工具，禁止私自更换，厂内转运应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》附录B做好记录。 ③厂区内部转运结束后应对路线进行巡检和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并加强转运工具清理，避免残留。 ④危废转运路线应具备监控影像，实现全过程监管。 ⑤针对需要外委处置的危险废物，应交由具备危险废物经营许可证的单位组织实施，并制定危险废物转移申报和转移联单制度。 （5）危险废物利用（处置） ①应严格落实本评价提出的危险废物利用（处置）措施，禁止私自改变危险废物利用（处置）途径。 ②危险废物利用（处置）过程中应加强管理，做好台账管理和交接班记录。 ③公司应定期对危废利用（处置）情况进行跟踪调查。 ④落实危险废物经营许可证制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 ⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 （6）危险废物风险管理 应落实环境应急预案制度，参考《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关要求制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。应急预案应涵盖以下危险废物环境风险管理要求： ①设立事故警戒线、启动应急预案，并按要求进行报告。 ②应根据厂区内废润滑油等危废发生泄漏后的影响程度制定应急响应机制，明确事故等级和周边人群疏散要求，明确环保、消防、公安等部门支援要求。 ③根据不同的危险废物形态明确应急处置方案，明确事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质清理和修复方案，明确风险事故情况下产生的废物按危险废物进行管理和处置。 ④明确环境风险事故应急救援物资配置、应急处置人员的培训和防护要求，明确应急演练和报告制度。 4.2.4.4结论与建议 综上所述，拟建项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、运输、利用（处置）过程中严格执行本评价提出的要求后其环境影响可接受，在后续生产过程中应按本评价要求进一步加强管理，完善危险废物环境风险应急预案，进一步提高清洁生产水平，降低固体废物产生量。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径和分区防控要求 本项目正常工况下不存在地下水、土壤污染途径，非正常工况下，在采取源头控制、分区防渗措施下，危废间、电解液储罐泄漏不会对地下水、土壤造成污染，污染源情况见下表。 表4.2-21 非正常工况地下水、土壤污染源、污染物类型和防控要求一览表 序号 地下水、土壤污染源 污染物类型 污染途径 分区防控要求 1 危废间 矿物油、废电解液 矿物油、废电解液泄漏 建设围堰、导流槽和事故池，危废间做为重点防渗区，采取至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 2 电解液储罐区 电解液 电解液泄漏 建设围堰、导流槽和事故池，电解液储罐区做为重点防渗区，采取至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 4.2.5.2地下水、土壤污染防控措施 为防治非正常工况下污染事故的发生，提出如下地下水、土壤污染防治措施。 （1）源头控制 企业应加强危险废物储存和电解液储存的管理，对厂区内危废间、电解液储存区设置的围堰、导流槽和事故池等构筑物要严格施工质量，防止跑冒滴漏现象的发生，并注意在生产过程中对危废间和电解液储罐的保护，定期检查、维修。 （2）分区防治 为防止项目运行期间对地下水、土壤构成影响，评价要求对项目区进行防渗分区，分为简单防渗区和重点防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防渗区指污染风险较大的区域，主要为危险废物储存间区域和电解液储存区域。项目危险废物暂存间和电解液储存区基础应进行防渗，铺设至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，再用20cm厚水泥+抗渗剂硬化，防渗系数小于等于1.0×10-10 cm/s。 ②简单防渗区 简单防渗区指没有污染风险的区域，主要包括展厅、办公区、厂区地面、路面等区域，该区域采取一般地面硬化。 以上防渗等措施经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，并严格执行施工期环境监理制度，确保项目运行过程的液体风险物质不会发生下渗而影响地下水、土壤。 通过上述防渗措施，杜绝了厂区内液体风险物质下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水、土壤的影响。 （3）跟踪监测 企业在发生重大泄漏事故后，应制定跟踪监测计划，建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取有效措施。 4.2.6生态 本项目位于产业园区内，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。 4.2.7环境风险 4.2.7.1危险物质 拟建工程涉及的危险物质为电解液、废润滑油、废油桶、废铅酸蓄电池、废电解液、废电解液桶。电解液储存于电解液储罐中，储存量为211.6m3，其中70%为水，25%为硫酸，5%为硫酸氧钒，其中硫酸浓度为3.57mol/L，钒离子浓度为0.43mol/L。经核算硫酸最大存在量为211.6m3×3.57mol/L×98.08g/mol÷1000=74.1t，经核算钒及其化合物（以钒计）最大存在量为211.6m3×0.43mol/L×50.94g/mol÷1000=4.6t；废润滑油最大存在总量为0.24t；废油桶最大存在总量为0.06t；废铅酸蓄电池最大存在总量为1.728t；废电解液最大存在总量为1t，经核算硫酸最大存在量为0.25t，钒的摩尔质量为51mol/L，硫酸氧钒的摩尔质量为163mol/L，经核算钒及其化合物（以钒计）最大存在量为0.02t；废电解液桶最大存在总量为0.05t。对照附录，项目风险物质最大储量，临界量及其Q值见下表对照附录，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，计算Q值如下表所示。 表4.2-22 Q值计算结果一览表 风险源 危险物质 临界量（t） 最大存在总量（t） Q值 危废贮存间 废润滑油 2500（油类物质） 0.24 0.000096 废油桶 / 0.06 / 废铅酸蓄电池 50 1.728 0.03456 废电解液 硫酸 10 0.25 0.025 钒及其化合物（以钒计） 0.25 0.05 0.2 废电解液桶 / 0.05 / 电解液储存区 电解液（70%为水，25%为硫酸，5%为硫酸氧钒） 硫酸 10 74.1 7.41 钒及其化合物（以钒计）钒的摩尔质量为51mol/L，硫酸氧钒的摩尔质量为163mol/L 0.25 4.6 18.4 总计 26.069656 经计算，危险物质数量与临界量的比值Q=26.069656，10≤Q＜100。 4.2.7.2风险源分布 本项目电解液储存于电解液储罐，分布在检测车间电解液储罐区和生产车间电堆检测平台区；废润滑油、废油桶、废铅酸蓄电池、废电解液、废电解液桶储存于危废贮存间内，危废贮存间位于生产车间内。 4.2.7.3影响途径 （1）电解液泄漏事故 本项目电解液、废润滑油储罐破损、防渗层破裂，电解液、废润滑油下渗进入土壤和地下水环境，引起土壤和地下水污染。 （2）火灾爆炸事故引发的次生污染 泄漏的废润滑油遇明火、高热可能引起火灾燃烧，发生火灾、爆炸危害事故，引发的伴生/次生的CO可能引发大气污染，产生的消防废水可能进入土壤、地下水、地表水环境，引起土壤、地下水、地表水污染。 4.2.7.4环境风险防范措施 本项目采取了分区防渗保护措施，主要对危废间和电解液贮存区域设置围堰、导流槽和事故池，并进行防腐防渗处理，在一定程度上可防止地表水体、地下水体及土壤的污染。 配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对电解液储罐区和危险废物暂存间的日常检查和定期检查。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄漏事故的教育。建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 4.2.7.5结论 建设单位只要严格按照国家的有关技术标准进行设计、施工与生产，并落实本评价提出的防范措施，制定详细、可行的风险应急预案，本项目环境风险可控，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”的规定，本项目属于“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目”，需开展环境风险专项评价工作，环境风险评价具体内容详见环境风险专项评价报告。 |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 管路加工区域（管路热熔焊接废气） | 非甲烷总烃 | 加强厂房通风，废气通过无组织排放。 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业浓度限值 |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 氯化氢无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH，SS,COD,BOD5，氨氮 | 经化粪池处理后，定期抽运至围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进行处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强机械设备维护、定期保养等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：集中收集，定期由环卫部门清运。 废电线、废PVC管和管件：集中收集，定期外售给废品回收公司。 不合格电堆：集中收集，返回生产厂家。 废机油：集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废油桶：集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废铅酸蓄电池：集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废电解液：集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 废电解液桶：集中收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区 主要为危险废物储存间区域和电解液储存区域。项目危险废物暂存间和电解液储存区基础应进行防渗，铺设至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，再用20cm厚水泥+抗渗剂硬化，防渗系数小于等于1.0×10-10 cm/s。 ②简单防渗区 简单防渗区指没有污染风险的区域，主要包括展厅、办公区、厂区地面、路面等区域，该区域采取一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危废间及电解液储存区应重点防渗，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督；贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间和电解液储存区的日常检查和定期检查。危废间应设置的围堰、导流槽和事故池，围堰、导流槽和事故池应做防腐、防渗处理。检测车间电解液储罐区应设置围堰、导流槽和事故池，围堰、导流槽和事故池应做防腐、防渗处理。电堆检测平台每个300L的电解液储罐应设置围堰，围堰应采取防腐、防渗处理，围堰容积不应小于300L。 |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 |

# 结论

项目选址合理，符合市场准入条件和发展规划要求，采取相应的污染治理措施后，各项污染物排放均满足相关环保标准要求，对区域环境质量影响较小。从环境影响的角度分析，在落实好各项环保措施、环境管理和监测计划的前提下，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废电线、废PVC管和管件 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 不合格电堆 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.24t/a | 0 | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废铅酸蓄电池 | 0 | 0 | 0 | 1.728 吨/8年 | 0 | 1.728 吨/8年 | +1.728 吨/8年 |
|  | 废电解液 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废电解液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地

注：

G-废气；

N-噪声；

W-废水；

S-固废。

集装箱

传感器

电控柜

PVC管道

阀门

电堆

电控柜配线

PVC管道阀门加工焊接

电堆充放电检测

合格电堆

不合格电堆

S

G、N、S

S

生产车间组装

运送至检测车间测试

合格产品

电池储能系统充放电检测

S