# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：塞罕坝牛繁育基地饲料厂建设项目

建设单位（盖章）：新瑞饲料（河北）有限公司

编制日期：2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 塞罕坝牛繁育基地饲料厂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-130828-89-01-167023 |
| 建设单位联系人 | 李厂长 | 联系方式 | 1359851**** |
| 建设地点 | 河北省（自治区）承德市围场满族蒙古族自治县（区）哈里哈镇（街道）哈里哈村二组 |
| 地理坐标 | （E 117 度 33分50.204 秒，N42 度 10 分 4.845 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品业工业13-15饲料加工132-年加工1万吨及以上（不包含发酵工艺） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 围场满族蒙古族自治县行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 围审批备字[2023]114号 |
| 总投资（万元） | 11800.00 | 环保投资（万元） | 200.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.69 | 施工工期 | 7个月（2023年9月-2024年3月） |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 本项目已开工建设部分厂房，现阶段环保主管部门未出具相关处罚及入库依据，经咨询环保主管部门，允许上报，经主管部门出具相关处罚及入库依据后，再进行审批 | 用地（用海） 面积（m2） | 42386.21m2 |
| 专项评价设置情况 | 依据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），根据本拟建项目排污情况及周边环境敏感程度，对照专项评价设置原则，本项目无设置环境风险专项评价。本项目与专项评价设置原则对比分析情况具体见表1。 表 1本项目与专项评价设置原则对比分析情况 专项评价的类别 设置原则 本拟建项目情况 是否设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目 本项目废气污染物仅为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不含镉、铬、汞、铅、砷及其化合物等有毒有害污染物及二噁英。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的使用，无需设置专项 否 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、《市场准入负面清单（2022 年版）》符合性分析 根据“国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》的通知（发改体改规[2022]397 号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，如下表所示。 表 2 《市场准入负面清单（2022 年版）》禁止准入类事项 项目号 禁止或许可事项 事项编码 禁止或许可入措施描述 一、禁止准入类 1 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 100001 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定 2 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 100002 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项 3 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 100003 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区 产业准入负面清单（或禁止限制录）所列有关事项 注：该表只列出涉及生态环境保护的 3项禁止准入类事项。 下面分别对上述三项禁止准入类事项进行分析判定。 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定的分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版，本项目行业属于C1329其他饲料加工，根据《市场准入负面清单（2022年版）》与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性事项。 （2）国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为的分析 ①项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为其他类项目，项目建设符合国家产业政策； ②本项目已在围场满族蒙古族自治县行政审批局备案，备案信息表编号为“围审批备字[2023]114号”。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 （3）禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求的分析 本项目与《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单》符合性分析见下表。 表3 围场满族蒙古族自治县产业准入负面清单 门类 （代码及名称） 大类 （代码及名称） 中类 （代码及名称） 小类 （代码及名称） 产业 存在状况 管控要求 本项目情况 符合性 限制类 C制造业 13农副食品加工业 133 植物油加工 1331 食用植物油加工 现有一般产业 1.新建项目仅限布局在河北围场经济开发区及各乡镇工业园区，现有未入园区内的企业，2019年12月31日前进入完成生态化改造的合规产业园区。 2.新建项目的生产工艺、环保设施和清洁生产标准不得低于国内先进水平。现有企业未达到相应标准的，2019年12月31日前完成升级改造。 1.本项目C1329其他饲料加工，不涉及食用植物油加工和淀粉及淀粉制品制造。 符合 C制造业 13农副食品加工业 139其他农副食品加工 1391淀粉及淀粉制品制造 现有主导产业 1.新建项目仅限布局在河北围场经济开发区及各乡镇工业园区，现有未入园区内的企业，2019年12月31日前进入完成生态化改造的合规产业园区。 2.新建淀粉湿法生产线规模不得低于年加工玉米30万吨。 3.新建项目的生产工艺、环保设施和清洁生产标准不得低于国内先进水平。现有企业未达到相应标准的，2019年12月31日前完成升级改造。 本项目为C1329其他饲料加工，根据上表可知本项目不在《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单》内。 综上所述，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目。因此，项目符合相关政策要求。 “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环评【2016】 150号）、《承德市人民政府关于加快实施"三线一单"生态环境分区管控的意见》（承德市生态环境局2021年6月18日发布）中对"三线一单"的要求，进行项目"三线一单"符合性分析，判定内容如表3所示： |

|  | 表4 项目与“三线一单”符合性分析表 项目 分析内容 企业情况 评估结果 生态 保护 红线 生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，根据承德市生态保护红线，本项目不在生态保护红线范围内，本项目最近的生态保护红线为厂址西侧50m处的伊逊河，生态红线 图见附图。 符合 环境 质量 底线 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质 量的基准线。有关规划环评应落实 区域环境质量目标管理要求，提出 区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布 局、结构和规模的对策措施。项目 环评应对照区域环境质量目标，深 入分析预测项目建设对环境质量的 影响，强化污染防治措施和污染物 排放控制要求。 本项目周围大气、地表水、声环境 质量均可满足相关质量标准要求， 项目区域环境质量现状良好。本项 目属于C1329其他饲料加工，运营期废气主要为初筛、粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分、包装工序产生的粉尘以及生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。初筛、粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分、包装工序产生的粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器治理后由15m高排气筒排放；生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧处理后由35m高排气筒排放。本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。因此本项目建设不会对 区域环境质量造成影响。 符合 资源 利用 上线 是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划 环评应依据有关资源利用上线，对 规划实施以及规划内项目的资源开 发利用，区分不同行业，从能源资 源开发等量或减量替代、开采方式 和规模控制、利用效率和保护措施 等方面提出建议，为规划编制和审 批决策提供重要依据。 项目为C1329其他饲料加工。本项目全厂运营期用水主要为制粒用水、浸泡用水、烘干用水、环保治理设备循环用水、锅炉用水、消毒用水、实验室质检用水、冬季办公取暖用水和生活用水，由厂区自备井供给。项目总用水量为6270.1m3/a，其中新鲜水用量为6270.1m3/a，用水量较小，不会突破水资源利用上线；全厂年用电量432万千瓦时，不属于高耗能项目，项目占地面积42386.21m2，用地面积较小，不会达到土地利用资源上线。 符合 负面 清单 于生态保护 红线、环境质量底线和资源利用上 线，以清单方式列出的禁止、限制 等差别化环境准入条件和要求。 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022版）》 的通知，本项目为C1329其他饲料加工，不属于禁止准入类；根据河北省发展和改革委员会关于印发《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》 的通知（冀发改规划[2017]248号），本项目不属于围场满族蒙古族自治县国家重点生态功能区产业准入负面清单中的“限制类”和“禁止类”，为其他类。 符合 表5 承德市大气环境准入清单 类型 生态环境准入清单 项目情况 符合性 空间布局优化 1、各产业集聚区应限制建设不符合产业聚集区定位的项目。 2、禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。 1、本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，不位于产业聚集区。 2、本项目不属于居住、学校、医院等敏感项目；项目排放的废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经环保治理设施处理后达标排放。对周边环境影响较小，不属于重污染企业。 符合 污染排放管控 1、严格执行河北省生态环境准入要求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。 2、现有及新建企业污染排放应满足排污许可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。 3、建筑施工严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网。各类长距离市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。渣土车辆要安装密闭装置，对不符合要求上路行驶的，一经查处按上限处罚并取消渣土运输资格。 1、本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列；运营过程中不使用国家明令禁止淘汰类和限制类仪器和设备，符合国家产业政策；不属于列入《灵寿县等22个县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（冀发改规划〔2018〕920号）中环境负面清单的行业项目。 2、本项目建设符合排污许可证要求，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令第11号，2019年12月20日），项目所属行业为“八、农副食品加工业 13－－饲料加工 132（无发酵工艺的）”。 3、建筑施工严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，做到运输道路进行硬化、车辆进行苫盖、出入场区进行冲洗，同时建设在线设备及视频监控。 符合 环境风险防范 严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 本项目运营期间涉及产品、工艺、设施均不属于“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 符合 表6 承德市水环境准入清单 类型 生态环境准入清单 项目情况 符合性 空间布局优化 1、饮用水源地保护区应遵循《河北省水资源管理条例》、《河北省水污染防治条例》等相关法律法规规定要求。 2、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 3、一般工业固体废物贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 1、距离本项目最近的饮用水水源地为项目东南侧6.3km处的围场县自来水水厂应急备用水源地-哈里哈水源地，该水源地共包含12座底下饮用水源井，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》可知，一般河流水源地一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域，二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000m，下游侧的外边界距离一级保护区边界不小于200m，因此本项目不在哈里哈地下水饮用水水源地一级、二级保护区范围内。 2、本项目涉及的固体废物妥善处置，均不外排。 3、本项目涉及的固体废物妥善处置，项目不占用生态红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。 污染排放管控 1、禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。 2、现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证企业满足行业排放标准与总量控制要求。国家规定期限范围内前未获得排污许可证的企业应关停退出。造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。 3、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 4、新建危险废物填埋场的建设、运行、封场及封场后环境管理过程的污染控制，现有危险废物填埋场的入场要求、运行要求、污染物排放要求、封场及封场后环境管理要求应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）。 1、本项目的建设符合国家产业政策和行业准入条件。 2、本项目建设符合排污许可证要求，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环保部令第11号，2019年12月20日），项目所属行业为“八、农副食品加工业 13－－饲料加工 132（无发酵工艺的）”。 3、本项目不涉及一般工业固体废物贮存场、填埋场。 4、本项目不涉及危险废物的消纳。 环境风险防范 限制建设《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。限制建设排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。 本项目运营期间涉及的产品、工艺、设施均不属于“高污染、高环境风险”产品与工艺装备；不涉及《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物。 表7 承德市土壤环境准入清单 类型 生态环境准入清单 项目情况 符合性 空间布局优化 农用地优先保护区区内严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。原则上禁止改变现状土地用途。应实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目占地为工业用地，已取得土地证，建设不涉及农用地优先保护区。 符合 污染排放管控 1、新、改、扩建项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求。超过国家土壤污染风险管控有关工业类建设用地筛选值标准的工业地块，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得新、改、扩建项目。 2、禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目，对排放重点重金属的新增产能实行“等量置换”或“减量置换” 1、本项目占地为工业用地，已取得土地证，该地块历史上为未利用地，不存在工业污染，土地环境质量良好。 2、本项目不在重金属污染重点防控区。 符合 环境风险防范 严格控制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。严格控制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 不涉及 符合 表8 承德市资源管控准入清单要求 类型 生态环境准入清单 项目情况 符合性 能源 1、禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。 2、严格控制煤炭消费总量，对新增耗煤项目实施减量替代，严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足.新建项目能效应不低于国内平均水平。 1、项目运营期间不会使用高耗能落后设备产品。 2、本项目不涉及煤炭的使用。 符合 水资源 1、禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备海汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。 2、禁止建设不符合《河北省用水定额》（DB13/T1161-2016）标准的产品，位于公共供水管网覆盖范围内且水量、水质能够满足要求的，不予批准取用地下水。 1、本项目不属于《高耗水工艺、技术和装备海汰目录》中项目 2、项目建设符合《生活与服务业用水定额》（DB13/T5450.1—2021）。 符合 土地资源 1、产业集聚区开发建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（赏国土资发〔2015〕11号）要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行。 2、承德高新技术产业开发区、河北省承德县高新技术产业开发区、河北承德双滦经济开发区、河北宽城经济开发区土地资源节约利用指标应于2025年前达到《国家生态工业园区标准》）（HJ274-2015）。其他园区应于2030年前达到《国家生态工业园区标准》）（HT274-2015）。 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，不位于产业集聚区。 符合 三、环境管控单元准入清单 对照《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及其承德市环境管控单元图，项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″，管控类别为一般管控区，环境管控单元编码为ZH13082810008，项目环境管控单元准入清单符合性分析见表9。 表9 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号 省 市 县 涉及乡镇 管控类型 环境要素类别 维度 管控措施 企业情况 符合性 ZH13082810008 河北省 承德市 围场满族蒙古族自治县 塞罕坝机械林场 御道口牧场 哈里哈乡 御道口镇 老窝铺乡 南山嘴乡 西龙头乡 优先保护单元 部分为一般生态空间；大部分为水环境优先保护区； 涉及部分农用地优先保护区 空间布局约束 1. 一般生态空间区执行承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求。 2. 水环境优先保护区应优化区域种植结构，完善水污染设施体系，严格执行流域水排放控制标准，加强湖滨岸带建设，保障水环境安全，现有涉水污染排放及风险项目，限期搬迁。 本项 目属于C1329其他饲料加工，运营期废气主要为初筛、粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分、包装工序产生的粉尘以及生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。初筛、粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分、包装工序产生的粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器治理后由15m高排气筒排放；生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由集气罩收集后经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧处理后由35m高排气筒排放。本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理。本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。项目的建设不会损害现有的生态系统水涵养功能，不会导致水体污染，项目的建设符合承德市总体准入清单中一般生态空间准入要求。 符合 污染物排放管控 环境风险防控 资源利用效率 由上表及下图可知，本项目符合《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的环境管理要求。另外，经与河北省“三线一单”信息管理平台核对，本项目不在沙区范围内。 图1 项目选址与承德市环境管控单元图位置关系示意图 |
| --- | --- |

|  | 规划符合性分析 （一）《河北省主体功能区规划》 根据《河北省主体功能区规划》，张家口市张北、沽源、康保、尚义；承德市丰宁满族自治县、围场满族蒙古族自治县属于坝上高原山地区，是国家浑善达克沙漠化防治生态功能区的一部分，被划为国家重点生态功能区。国家重点生态功能区功能定位为：保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。京津冀重点风沙源治理和生态恢复保护区，重点生物多样性保护区和风景旅游区。 国家重点生态功能区发展方向：1）发展方向：生态建设。加强天然草场保护和人工草场建设，加大沿边沿坝防护林带、退耕还林、京津风沙源治理、巩固退耕还林成果规划项目等国家和省重点生态工程建设力度。转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧和划区轮牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量。加强对内陆河流的规划和管理，保护内流湖淖和河流湿地，改善风口地区和沙化土地集中地区生态环境。控制高耗水农业面积和用水总量，保持水资源的供求平衡。 2）产业发展：大力发展节水种植业、舍饲畜牧业和生态林业，建设特色有机农产品生产基地；培育壮大生态旅游和休闲度假服务业，建设具有高原特色的旅游度假区；加快推进农业产业化进程，重点发展绿色食品加工业；建设国家级风电基地，适度发展矿产采选业；积极培育能源和农畜产品物流业，建设京冀晋蒙交界物流区；禁止发展高消耗、高排放、高污染产业，禁止有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地、草地的农业开发活动。 本项目新增占地42386.21m2，用地面积较小，用地性质为工业用地，未占用有损自然生态系统的侵占水面、湿地、林地、草地，不会对生态环境产生较大影响，在加强绿化的措施下，不会对区域环境产生重大影响；本项目属于C1329其他饲料加工，为舍饲畜牧业做配套的饲料加工企业，项目的建设可为周边舍饲畜牧业提供原料，有利于区域产业发展，且本项目的建设为提高县城经济增长提供重要动力，符合该规划要求。 （二）《河北生态功能区划》 河北生态功能区划图如下图所示： 图2 河北省生态功能区划图 根据《河北生态功能区划》，本项目所在地位于Ⅱ1-2：燕山山地北部水源涵养与水土保持生态功能区。本项目占地范围较小，通过加强厂区绿化，能够符合功能区划要求。 （三）《河北省生态环境保护“十四五”规划》 根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》要求，推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业实施减污降碳行动，实施全产业链和产品全生命周期降碳减污，打造多维度、全覆盖的绿色低碳产业体系。推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核。 本项目为C1329其他饲料加工，属于农副食品加工业中的饲料加工行业，饲料加工分为宠物饲料加工和其他饲料加工，宠物饲料加工指专门为合法饲养的猫、狗、鱼、鸟等小动物提供食物的加工，其他饲料加工指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽、水产品的饲料生产加工和低值水产品及水产品加工废弃物（如鱼骨、内脏、虾壳）等为主要原料的饲料加工，生产过程中基本为生产废水产生，废气种类减少，经环保设施治理后可达标排放。新瑞饲料（河北）有限公司秉承着打造绿色标杆企业的理念，建设绿色环保型企业，项目反刍料生产工艺为粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分，压片玉米生产工艺为浸润、压片、烘干，两条生产线均不涉及发酵，项目建成后纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，废气采取环保措施后均可达标排放，固体废物均可妥善处置或综合利用，项目的建设符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》要求。 （四） 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）符合性 1、规划总体要求 《承德市城市总体规划（2016—2030年）》指出： 承德地区的发展战略为：树立“创新、绿色、协调、开放、共享”的发展理念，借助京津冀地区打造世界级城镇群的战略机遇，发挥生态、文化、资源、区位优势，大力加快工业化、提升产业化、打造生态化、加速城镇化、实现一体化。统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保实现“脱贫摘帽、全面小康”发展目标，建设山川秀美、富有活力、独具特色的生态强市，魅力承德。 2、市域生态环境保护规划内容 （1）生态环境保护要求 创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度。划定并严守生态保护红线，确保生态功能不降低、生态空间不减少。通过生态涵水、工程调水、管理节水、环保净水、产业兴水、借力保水六措并举，提升水源涵养能力。 有效治理工农业生产和城市生活污染，工农业污染源全部达标排放，大气、水环境质量继续保持优良状态并有所提高，成为京津冀环境最优的地区。万元地区生产总值能耗控制在国家规划指标内。天然草地、重要湿地、森林植被、重要生态资源和生物多样性得到有效保护，保障全市水资源的持续利用，维护区域水资源水环境安全。为人民提供更多优质生态产品，建设生态强市。 探索循环经济发展模式，以本地区的资源与生态环境承载能力为基础，以资源节约利用和环境生态保护为前提，调整升级产业经济结构，积极推动经济增长方式转变，引入闭环式循环经济模式，形成节地、节水、节能、节材的生产生活模式。大力推广节水技术，特别是农田灌溉节水、工业节水等，严格用水定额管理，推进高耗水行业节水改造，建设节水型社会。加快环境的基础设施建设，根据“提高运营效率，避免设备浪费”的原则，实现城乡生态环境基础设施的共建共享。加强在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作。全面加快生态文明建设，坚持“基本、优质、高效、永续”的标准，努力扩大生态产品的有效供给。 按照“保护优先、科学恢复、合理利用、持续发展”的原则，全面加强湿地保护工作，更好地发挥湿地巨大的生态功能、强大的生产功能、特殊的碳汇功能、丰富的文化功能。 加强生态环境建设工作，依靠科学技术，加强对现有天然林及野生动植物资源的保护，大力开展植树种草，治理水土流失，防治荒漠化，建设生态农业，改善生产和生活条件，加强综合治理力度。 本项目位于“围场中部水源涵养、水资源保护与防风固沙生态功能区”。该功能区生态服务功能为：水源涵养、荒漠化防治、水土保持。本项目属于C1329其他饲料加工，新增占地42386.21m2，用地面积较小，用地性质为工业用地，项目未占用耕地，不会对水源涵养、荒漠化防治、水土保持产生较大影响；本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。不会改变区域生态功能，符合《承德市城市总体规划（2016—2030年）》的相关要求。 图3 项目与承德市城市总体规划的关系示意图 （五）《承德市生态功能区划》 承德市生态功能区划图如下图所示： 图4 承德市生态功能区图 根据《承德市生态功能区划》，承德市生态功能区划共划分为两个一级区：承德坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；六个生态亚区：坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、承德城市规划发展生态亚区。在明确生态区的基础上，按前述区划原则进一步细划6个生态亚区为27个生态功能区。 根据《承德市生态功能区划》中关于生态功能分区描述，该区域生态分区属于Ⅱ冀北及燕山山地生态区，生态亚区属于Ⅱ1冀北山地森林生态亚区，生态功能区属于“围场中部水源涵养、水资源保护与防风固沙生态功能区”。该功能区生态服务功能为：水源涵养、荒漠化防治、水土保持。其建设方向及措施为：在加强现有林地保护的基础上，进一步提高植被覆盖率和水源涵养能力；提高农业系统中林木组分含量，搞好荒山绿化工作；改善城镇生态环境，控制生产和生活污水排放，保护河流水质，全面推行生态农业，减少面源污染对河流水质的影响，保证下游地区的用水安全。 本项目属于C1329其他饲料加工，新增占地42386.21m2，用地面积较小，用地性质为工业用地，项目未占用耕地，不会对水源涵养、荒漠化防治、水土保持产生较大影响；本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。不会改变区域生态功能，符合承德市生态功能区划要求。 （六）《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》 根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区包含了承德市的双桥区、双滦区、平泉县、隆化县的全部，滦平县、承德县、丰宁县、围场县的大部分，宽城县、兴隆县的小部分。承德市重点水源涵养生态功能保护区总面积8015.92km2，占全市土地总面积的20.29%。保护区有7773.71km2的面积在承德市“燕山山地水源涵养重要区”内，占其总面积的26.84%；保护区中有4483.67km2的面积分布在承德市“京津水源地水源涵养重要区”内，占其总面积的30.18%。 本项目涉及的承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（围场县）见表10。 表10承德市重点水源涵养生态功能保护区分布一览表（围场县） 所属县 乡镇编号 乡镇名称 范围描述 面积(km2) 围场县 351.5km2 79 黄土坎乡 乡镇全部范围 250.03 78 四道沟乡 乡镇全部范围 101.47 承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图见图4。 图5 承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图 由表10和图5可知，本项目不在承德市重点水源涵养生态功能保护区内。 （七）《承德市生态环境保护“十四五”规划》 根据《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求，推进重点行业绿色转型，以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷、农副食品加工等行业为重点，开战全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进产业绿色转型升级。 本项目为C1329其他饲料加工，属于农副食品加工业中的饲料加工行业，饲料加工分为宠物饲料加工和其他饲料加工，宠物饲料加工指专门为合法饲养的猫、狗、鱼、鸟等小动物提供食物的加工，其他饲料加工指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽、水产品的饲料生产加工和低值水产品及水产品加工废弃物（如鱼骨、内脏、虾壳）等为主要原料的饲料加工，生产过程中基本无产废水产生，废气种类较少，经环保设施治理后可达标排放。新瑞饲料（河北）有限公司秉承着打造绿色标杆企业的理念，建设绿色环保型企业，项目反刍料生产工艺为粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分，压片玉米生产工艺为浸润、压片、烘干，两条生产线均不涉及发酵，项目建成后纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，废气采取环保措施后均可达标排放，固体废物均可妥善处置或综合利用，项目的建设符合《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求。 （八）《围场满族蒙古族自治县城乡总体规划（2012-2030）》 根据《围场满族蒙古族自治县城乡总体规划（2012-2030）》，围场满族蒙古族自治县规划范围内的开发建设分区包括四类：禁建区、限建区、适建区和已建区。其中，以自然保护区核心区、饮用水源一级保护区、水库、生态敏感区域、地质灾害易发区域、工程地质条件较差区域以及植被条件好的森林公园和基本农田等为禁建区；以禁建区的主要缓冲区、生态条件较好的山林地以及具有一定的生态保育功能或工程地质相对较差的区域为限建区；其余具有良好建设条件，建设行为对生态环境影响较小的区域为适宜建设区。 禁建区。以用地评定确定的“不可建设用地”为基础，增加生态敏感要素，如地表和地下水源一级保护区、生态廊道及其它规划中判定不可建设的地区。 限建区。以用地评定确定的“不宜建设用地”为基础，增加地表和地下水源二级保护区、准保护区、位于规划区范围内的农田、位于城市远景建设用地范围内的村镇建设用地。限建区中已确定为禁建区的予以扣除。对于用地评定中规模较小、地质灾害相对较轻的“不宜建设用地”，依据国土部门相关规定和勘察结论为可以整治的，可纳入限建区范围。 适建区。以用地适宜性评价确定的“适宜建设用地”、“可建设用地”为基础，扣除已划入禁建区范围的地区。 水域。即现状河流、水系、湖泊等。 承德市围场满族蒙古族自治县城乡总体规划（2012-2030）范围包括围场镇部分土地及四合永镇的雷字村和东官地村部分用地，北到杨树沟门，南到雷字村，东、西分别到东、西两山分水岭，总面积25平方公里，本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″，不在围场满族蒙古族自治县规划范围内，本项目新增占地42386.21m2，用地面积较小，用地性质为工业用地，且本项目污染较小，项目的建设不违背《围场满族蒙古族自治县城乡总体规划（2012-2030）》要求。 五、选址可行性分析 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″。距离本项目最近的生态保护红线为厂址西侧50m处的伊逊河，距离本项目最近的饮用水水源地为项目东南侧6.3km处的围场县自来水水厂应急备用水源地-哈里哈水源地，该水源地共包含12座地下饮用水源井，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》可知，一般河流水源地一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域，二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000m，下游侧的外边界距离一级保护区边界不小于200m，因此本项目不在哈里哈地下水饮用水水源地一级、二级保护区范围内。该项目厂址附近无其他文物、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，该项目厂址所在地交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。 本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。哈里哈乡已建设连通围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心的污水管网，因此本项目产生的纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区；项目用蒸汽量不大，自建锅炉即可供应。因此本项目对入园区使用集中供热、排水需求不大。 哈里哈乡属于围场满族蒙古族自治县养殖业聚集区，距离本项目选址最近的工业园区为东南侧20km龙头山镇的河北围场经济开发区，距离较远，会增大运输成本和运输污染。故本项目选址于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，项目的建设有利于区域内养殖业的发展。综上所述，从基础条件和环境条件分析，厂址选择可行。 六、《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作管理的通知》的（冀环环评函[2019]709号）符合性分析 根据《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作管理的通知》（冀环环评函[2019]709号）可知，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须进入园区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 本项目为C1329其他饲料加工，属于农副食品加工。根据《国民经济行业分类》（GB14754-2017）可知，农副食品加工业包含谷物磨制、饲料加工、植物油加工、制糖业、屠宰及肉类加工、水产品加工、蔬菜、菌类、水果和坚果加工、其他农副食品加工。 其中谷物加工也称粮食加工，指将稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱等谷物去壳、碾磨，加工为成品粮的生产活动。生产过程中无废水产生，污染源仅为生产过程中产生的颗粒物，因此谷物磨制不属于农副食品加工中的高污染行业。 饲料加工分为宠物饲料加工和其他饲料加工，宠物饲料加工指专门为合法饲养的猫、狗、鱼、鸟等小动物提供食物的加工，其他饲料加工指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽、水产品的饲料生产加工和低值水产品及水产品加工废弃物（如鱼骨、内脏、虾壳）等为主要原料的饲料加工。生产过程中无废水产生，污染源仅为生产过程中产生的颗粒物，因此饲料加工不属于农副食品加工中的高污染行业。 植物油加工分为食用植物油加工和非食用植物油加工，其中食用植物油加工是指用各种食用植物油料生产油脂，以及精制食用油的加工，生产过程中涉及大量生产废水产生、排放以及各类大气污染物的产生、排放，对于环境污染较大，因此植物油加工属于农副食品加工中的高污染行业。 制糖业是指以甘蔗、甜菜等为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动，生产过程中涉及大量生产废水产生、排放以及各类大气污染物的产生、排放，对于环境污染较大，因此制糖业属于农副食品加工中的高污染行业。 屠宰及肉类加工分为牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工，其中牲畜屠宰是指对各种牲畜进行宰杀，以及鲜肉冷冻等保险活动，但不包括商业冷藏活动，禽类屠宰是指对各种禽类进行宰杀，以及鲜肉冷冻等保险活动，但不包括商业冷藏活动，肉制品及副产品加工是指主要以各种畜、禽副产品为原料加工成熟肉制品，生产过程中涉及大量生产废水产生、排放以及各类大气污染物的产生、排放，对于环境污染较大，因此屠宰及肉类加工属于农副食品加工中的高污染行业。 水产品加工分为水产品冷冻加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工、鱼油提取及制品制造和其他水产品加工，其中水产品冷冻加工是指为了保鲜，将海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、虾类、甲壳类、贝类、藻类等水生动物或植物进行的冷冻加工，但不包括商业冷藏活动，鱼糜制品及水产品干腌制加工是指鱼糜制品制造以及水产品的干制等加工活动，鱼油提取及制品制造是指从鱼或鱼肝中提取油脂，并生产制品的活动，其他水产品加工是指对水生动植物进行的其他加工，生产过程中涉及大量生产废水产生、排放以及各类大气污染物的产生、排放，对于环境污染较大，因此水产品加工属于农副食品加工中的高污染行业。 蔬菜、菌类、水果和坚果加工是指脱水、干制、冷藏、冷冻、腌制等方法，对蔬菜、菌类、水果、坚果的加工，生产过程中涉及大量生产废水产生、排放以及各类大气污染物的产生，对于环境污染较大，因此蔬菜、菌类、水果和坚果加工属于农副食品加工中的高污染行业。 其他农副食品加工包含淀粉及淀粉制品制造、豆制品制造、蛋品加工以及其他未列明农副食品加工，其中淀粉及淀粉制品制造指用玉米、薯类、豆类及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生产；还包括以淀粉为原料，经酶法或酸法转换得到的糖品生产活动，豆制品制造是指以大豆、小豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工制成食品的活动，生产过程中涉及大量生产废水产生、排放以及各类大气污染物的产生，对于环境污染较大，因此蔬菜、菌类、水果和坚果加工属于农副食品加工中的高污染行业。 本项目为C1329其他饲料加工，为农副食品加工，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中十、农副食品业工业13-15饲料加工132-年加工1万吨及以上（不包含发酵工艺），仅需编制报告表。项目生产用热使用生物质不使用燃煤，根据《关于划分高污染燃料的规定》（环发〔2001〕37号），未将“生物质成型燃料”划分为高污染燃料，2014年环境保护部办公厅下发了关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函，回复中第三条明确指出：三、生物质成型燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料；运营期废气主要为入料、筛选、粉碎、筛分、包装工序产生的粉尘以及生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。入料、筛选、粉碎、筛分、包装工序产生的粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器治理后由15m高排气筒排放；生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧处理后由35m高排气筒排放。本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。本项目污染物通过采取有效的环保治理措施均可达标排放，基本不会对区域环境造成影响，因此本项目不属于高污染企业。 项目反刍料生产工艺为粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分，压片玉米生产工艺为浸润、压片、烘干，两条生产线均不涉及发酵。项目建成后纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区；项目用蒸汽量不大，自建锅炉即可供应。因此本项目对入园区使用集中供热、排水需求不大。 哈里哈乡属于围场满族蒙古族自治县养殖业聚集区，距离本项目选址最近的工业园区为东南侧20km龙头山镇的河北围场经济开发区，距离较远，会增大运输成本和运输污染。故本项目选址于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，项目的建设有利于区域内养殖业的发展。 因此本项目的建设不违背《关于进一步强化园区规划环境影响评价工作管理的通知》。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：塞罕坝牛繁育基地饲料厂建设项目。 建设单位：新瑞饲料（河北）有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″。项目具体地理位置见附图1。 周边关系：本项目东侧为养牛场，西侧为S124省道，南侧为乡村道路，北侧为空地，距离本项目最近的敏感点位为项目西侧140m处的哈里哈乡。项目周边环境关系见附图2。 项目投资：项目总投资11800万元，项目环保投资200万元，占总投资的1.69%。 建设内容：本项目总占地面积为42836.21㎡（约63.58亩），为工业用地，已取得土地证。项目总建筑面积25277.44㎡，其中：地上建筑面积23328.40㎡，地下建筑面积1949.04㎡。主要建设生产车间一座、两座原料库房、一座成品库房、三个成品仓、一座卸料棚、一座饲料检测楼、一座监控室、一座锅炉房、一座综合服务楼、一座危废间以及附属配套用房等，具体内容详见表7。本项目已开工建设部分厂房，现阶段环保主管部门未出具相关处罚及入库依据，经咨询环保主管部门，允许上报，经主管部门出具相关处罚及入库依据后，再进行审批。 建设规模：项目建成后生产规模为年产10万吨反刍料和4万吨压片玉米。 劳动定员及工作制度：全厂劳动定员10人，年生产350天，每天一班，每班8小时。 2、项目组成 表11 项目组成情况一览表 类别 项目组成 建设内容 备注 主体工程 生产车间 将备案中的加工车间、加工压片车间合建为生产车间一座，彩钢+框架+砖混结构，地上五层，建筑面积为6143.48 m2，地下一层，建筑面积为665.42 m2，车间内建设年产10万吨反刍料生产线一条（项目生产工艺为粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分，不涉及发酵）和4万吨压片玉米生产线一条（项目生产工艺为浸润、压片、烘干，不涉及发酵） 正在修建 仓储工程 成品仓 三个，单个容积为1050m3，总容积为3150 m3，用于存放粉状反刍料成品 正在修建 1#原料库房 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为3240.52 m2，用于存放原料 正在修建 2#原料库房 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为3148.62 m2，用于存放原料 未建 成品库房 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为3798.72 m2，用于存放压片玉米和粒状反刍料成品 未建 辅助工程 饲料检测楼 一座，砖混结构，地上两层，地下一层，建筑面积共计为2341.11 m2，用于饲料质量检测，本项目主要对粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分进行检测 正在修建 卸料棚 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为176.83 m2 未建 锅炉房 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为502.43 m2，内设一座6t/h的生物质锅炉 未建 附属用房 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为502.43 m2，用于纯水制备 未建 综合服务楼 1座，砖混结构，地上一层，建筑面积均为3009.23 m2，用于职员办公 未建 监控室 一座，彩钢+砖混结构，地上一层，建筑面积为130.94 m2 未建 危废间 一座，彩钢结构，地上一层，建筑面积为10 m2 未建 公用工程 供电 由哈里哈乡供电系统供给 未建 供热 制粒、蒸煮、烘干工序用热以及冬季取暖均采用生物质锅炉 未建 供水 由厂区自备井提供 未建 排水 纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理。本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。 未建 环保工程 废气 初筛产生的粉尘经袋式除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒(DA001）排放； 粉碎、配料、混料、制粒工序产生的粉尘经袋式除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒(DA002）排放； 破碎、筛分工序产生的粉尘经袋式除尘器（TA003）处理后由1根15m高排气筒(DA003）排放； 粉料包装工序产生的粉尘经袋式除尘器（TA004）处理后由1根15m高排气筒(DA004）排放； 生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物由经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧（TA005）处理后由1根35m高排气筒排放(DA005)排放。 未建 续表11 项目组成情况一览表 类别 项目组成 建设内容 备注 环保工程 废水 本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理；本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。 未建 噪声 主要产噪设备布置在厂房内，采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声的降噪措施。 未建 固废 筛选出的杂质、包装工序产生的废包装材料集中收集后外售； 饲料加工工序布袋除尘灰集中收集回收利用； 生物质锅炉产生的炉渣、生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰和水膜除尘器产生的污泥集中收集送哈里哈乡作为农作物肥料； 脱硫石膏外售建材公司； 反渗透膜由厂家定期更换，不在厂区暂存； 设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布、含油手套以及质检过程中产生的实验室废液、废试剂瓶暂存于厂区危废间，定期交由有资质的单位收集处理； 生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 未建 其他 项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区，不进入污水管网 未建 3、主要生产设备参数 主要设备清单见下表。 表12 项目主要设备清单 序号 名 称 型 号 数量（台） 位置 一、原料接收初清工段 生产车间 1 下料坑、栅筛 4 2 刮板输送机 TGSU25 2 3 刮板输送机 TGSS25 2 4 提升机 TDTG36/23 4 5 初清筛 SCY63 2 6 永磁筒 TCXT25 4 二、粉碎工段 1 粉碎机 SFSDA00112×30C 2 2 提升机 TDTG36/23 2 三、配料混合工段 1 配料仓 10 2 配料秤 PCS-10 2 3 小料添加斗 2 4 小料添加秤 PCS-015 2 5 混合机 SSHJ.2 2 6 刮板输送机 TGSU25 2 7 提升机 TDTG36/28 2 8 永磁筒 TCXT25 2 续表12 项目主要设备清单 序号 名 称 型 号 数量（台） 位置 四、制粒工段 1 制粒机 SZLH350 2 2 碎粒机 SSLG15×100 2 3 提升机 TDTG36/23 2 4 回转分级筛 SFJH100×2d 2 5 蒸汽锅炉 WNS1t-6-WⅡ 1 五、成品包装工段 1 包装秤 SDBY-P 2 2 缝口输送组合机 TFKB-40 2 六、压片 1 压片机 / 2 七、质检 饲料检测楼 1 分析天平 328型 1 2 实验室粉碎机 / 1 3 消煮炉 / 1 4 凯氏定氮仪 / 2 5 四联电炉 4*1000w 1 6 托盘天平 500g 1 7 四眼水浴锅 790 1 8 脂肪提取器 100mL 4 9 电热鼓风干燥箱 350*350 1 10 铝盒 φ5cm 20 11 干燥器 φ30cm 200 12 高温炉 小型 1 13 恒温器 / 1 14 坩埚钳 40cm 1 15 蒸馏水发生器 5l 1 16 烧杯 / 若干 17 烧瓶 / 若干 18 试剂瓶 / 若干 八、纯水制备 附属用房 1 纯水制备系统 / 1 4、主要原辅材料 主要使用原辅材料见下表。 表13 主要原辅材料使用情况一览表 序号 原料名称 单位 年用量 形态 来源 备注 生产 1 磷钙 吨 0.23 固态 外购 用于生产反刍料 2 豆粕 吨 2.72 固态 外购 用于生产反刍料 3 沸石粉 吨 0.35 固态 外购 用于生产反刍料 4 麦麸 吨 0.78 固态 外购 用于生产反刍料 5 米糠 吨 2.33 固态 外购 用于生产反刍料 6 小麦 吨 0.31 固态 外购 用于生产反刍料 7 玉米 吨 6.22 固态 外购 用于生产反刍料和压片玉米 8 棉粕 吨 0.31 固态 外购 用于生产反刍料 9 糖蜜 吨 0.35 液态 外购 用于生产反刍料 消毒 1 消毒剂 吨 1 固态 外购 用于消毒 质检 1 稀硫酸溶液 吨 0.01 液态 外购 用于检验粗蛋白 2 硫酸铜 吨 0.002 固态 外购 用于检验粗蛋白 3 硫酸钾 吨 0.002 固态 外购 用于检验粗蛋白 4 氢氧化钠溶液 吨 0.05 液态 外购 用于检验粗蛋白 6 稀盐酸溶液 吨 0.03 液态 外购 用于检验粗蛋白 7 硼酸溶液 吨 0.03 液态 外购 用于检验粗蛋白 8 蔗糖 吨 0.05 固态 外购 用于检验粗蛋白 9 乙醚溶液 吨 0.005 液态 外购 用于检验粗脂肪 10 硝酸溶液 吨 0.02 液态 外购 用于检验灰分 11 四氧化三铁 吨 0.002 固态 外购 用于检验灰分 脱硫 1 石灰 吨 2 固态 外购 用于脱硫 能源 1 生物质燃料 吨 2800 固态 外购 用于生物质锅炉 2 水 吨 6270.1 液态 自备井 / 3 电 kw·h 432 / 哈里哈乡供电系统 / 消毒剂 项目厂区采用聚维酮碘、卫可作为消毒剂，使用时需用水配比，按照消毒剂：水=1：50配比后使用。 聚维酮碘：Povidone iodine。分子式 C6H9I2NO，是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。其熔点300℃，沸点217.6℃，闪点93.9℃，常温常压下性状稳定。 卫可：过硫酸氢钾三盐复合物、表面活性剂、有机酸、无机缓冲体系组成的复合粉状制剂。外观粉红/灰色粉末，气味呈淡柠檬味。无刺激性、腐蚀性，对环境、水体、食品安全，自然分解。形状稳定，其稀释液在14天内仍有效。 稀硫酸溶液：是指溶质质量分数小于或等于70%的硫酸的水溶液。由于稀硫酸中的硫酸分子已经被完全电离，所以稀硫酸不具有浓硫酸的强氧化性、吸水性、脱水性(俗称碳化，即强腐蚀性)等特殊化学性质，本项目使用的稀硫酸溶液纯度约为30%。主要用于测定粗蛋白。 硫酸铜：CuSO4，无水硫酸铜为白色或灰白色粉末。其水溶液呈弱酸性，显蓝色。硫酸铜是制备其他含铜化合物的重要原料。同石灰乳混合可得波尔多液，用作杀菌剂。同时，硫酸铜也是电解精炼铜时的电解液。本项目主要用于测定粗蛋白，作为催化剂。 硫酸钾：(K2SO4)由硫酸根离子和钾离子组成的盐，通常状况下为无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦。质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度2.66g/cm。熔点1069℃。水溶液呈中性，常温下pH约为7。1g溶于8.3ml水、4ml沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。本项目主要用于测定粗蛋白，作为催化剂。 氢氧化钠溶液：氢氧化钠化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水，本项目使用的是配置好的4%溶液，主要用于测定粗蛋白。 稀盐酸：即质量分数低于20%的盐酸，溶质的化学式为HCl。稀盐酸是一种无色澄清液体，呈强酸性。有刺激性气味，属于药用辅料，pH值调节剂，应置于玻璃瓶内密封保存。主要用于实验室制二氧化碳和氢气，除水垢，药用方面主要可以治疗胃酸缺乏症。本项目使用的是配置好的3%溶液，主要用于测定粗蛋白。 硼酸：为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性，本项目使用的为配置好的硼酸溶液，本项目使用的是配置好的3%溶液，主要用于测定粗蛋白。 乙醚：是一种有机化合物，化学式为C2H5OC2H5，为无色透明液体，具有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。主要用作优良溶剂。毛纺、棉纺工业用作油污洁净剂。火药工业用于制造无烟火药。医学用作麻醉剂。本项目主要用于测定粗脂肪。 硝酸：硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色 ，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。本项目使用的是配置好的3%溶液，主要用于测定灰分。 四氧化三铁：化学式Fe3O4。别名氧化铁黑、磁铁、吸铁石、黑铁，为具有磁性的黑色晶体，故又称为磁性氧化铁，主要用于测定灰分。 本项目生物质燃料由顺鑫煤炭化验中心提供质检报告，主要成分详见下表。 表14 生物质燃料主要成分一览表 收到基全水分（%） 空干基分析水（%） 空干基灰分（%） 空干基挥发分（%） 空干基全硫（%） 空干基高位发热量（Kcal/kg） 收到基低位发热量（Kcal/kg） 5.86 1.32 0.47 82.72 0.03 4810 4366 5、产品方案 主要产品见下表。 表15 主要产品情况一览表 序号 名称 单位 产能 备注 1 反刍料 万吨 10 粒料和粉料按照1:1计 2 压片玉米 万吨 4 / 6、公用工程 （1）给排水 ①给水：运营期用水主要为制粒用水、浸泡用水、烘干用水、环保治理设备循环用水、锅炉用水、消毒用水、实验室质检用水、冬季办公取暖用水和生活用水，由厂区自备井供给。项目总用水量为6270.1m3/a，其中新鲜水用量为6162.1m3/a，循环水用量为108m3/a。 类比同类项目可知1m3的水可制备0.75m3的超纯水，产生0.25m3的浓水。纯水制备采用反渗透膜，每日需制备纯水8.202 m3/d。 a.制粒用水：根据企业提供资料可知，本项目制粒工序用水由锅炉加热后使用蒸汽，制粒用水为产品的4.5%，年制粒料5万吨，则制粒用水为2250t/a（合6.4t/d），需制备纯水； b.浸泡用水：根据企业提供资料可知，浸泡用水为产品的4.5%，年制压片玉米4万吨，则制粒用新鲜水为1800t/a（合5t/d），循环水为20m3/d； c.烘干用水：根据企业提供资料可知，本项目烘干工序用水由锅炉加热换热器后间接烘干，循环用水为6m3/d，定期补水为0.6m3/d，需制备纯水； d.锅炉用水：全厂设置一台6t/h的锅炉，根据企业提供资料可知，生产过程中锅炉循环用水为12m3/d，定期补水为1.2m3/d，全部需制备纯水； e. 环保治理设备循环用水：根据企业提供资料可知，环保治理设备循环用水为4 m3/d，定期补水为0.4m3/d； f.消毒用水：根据企业提供资料可知，消毒剂年使用量为1t，按照1：50配比后使用，则消毒用水为50t/a（合0.14t/d）； g.实验室质检用水：根据企业提供资料可知，实验室质检用水为0.002m3/d，需制备纯水。 h.冬季取暖用水：全厂设置一台6t/h的锅炉，根据企业提供资料可知，冬季取暖时间约为150d，暖气片循环水量约为70m3/d，暖气片需每隔一个星期补水一次，折合每天定期补充用水量为0.5m3/d（75m3/a）。 i.生活用水：全厂职工10人，年工作350d，生活用水根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB 13/T 5450.1-2021）中S962农村居民标准及企业实际用水情况，按22m3/（人·a），则生活用水量为0.63m3/d（220m3/a）； ②排水：全厂无生产废水产生，废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水和生活污水。纯水制备产生的浓水量为2.734m3/d、实验室质检废水为0.001 m3/d、生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水量为0.50m3/d（176m3/a），纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理。全厂水平衡见图6、7。 图6 夏季全厂水平衡图 单位 m3/d 图7 冬季全厂水平衡图 单位 m3/d （2）供电 全厂年用电量为432万kW.h/a，由哈里哈乡供电系统供给。 （3）供热 项目生产用热和办公取暖用热均采用生物质锅炉。 7、厂区平面布置 新瑞饲料（河北）有限公司位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，大门位于厂区南侧，大门东侧自北向南依次为2#原料仓库、成品库房、综合服务楼，大门西侧自北向南依次为1#原料仓库、三座成品仓、生产车间、饲料检测楼，饲料检测楼东侧为监控室，1#原料仓库东侧自北向南依次为锅炉房、附属用房和危废间，三座成品仓东侧为卸料棚。车间内部按照功能区划分，设置布局紧凑合理，节省用地，方便管理，厂区平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及排污节点 一、施工期 本项目部分厂房已开工建设，部分厂房未施工。对于未开工建设的厂房施工期首先对地面进行平整，平整完毕之后进行开挖地基和处理地基及边坡，随后开始土建施工，待土建完毕后，再对设备进行安装，至此工程完毕，经验收合格后投入使用；对于已开工建设的厂房仅需待土建完毕后，再对设备进行安装，至此工程完毕，经验收合格后投入使用，本工程施工期工艺流程及产污情况图示如下： 图8 项目施工期工艺流程及排污节点图 施工期主要污染工序为项目建设时产生的扬尘、施工噪声、废水及固体废物等。 （1）大气污染物 施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外还有建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。 （2）噪声 主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。 （3）固体废物 施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的生活垃圾、施工渣土及废弃的建筑材料等。 （4）施工废水 施工期间废水主要来源于施工人员的生活污水。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮等，排入临时旱厕，定期清掏用作农家肥，无害化处理，不外排。 营运期 本项目在生产车间共建设两条生产线，分别为年产10万吨反刍料生产线一条和4万吨压片玉米生产线一条，两条生产线均不涉及发酵，另外，公司每日需对生产的产品进行质量检测。 （1）年产10万吨反刍料生产线工艺流程简述： ①初筛：汽车来料（玉米、豆粕、麦麸、米糠、小麦、棉粕等）经过栅筛的初步筛选，除去比较大的杂物后进入卸料坑，料坑底下设有埋刮板输送机，经过埋刮板输送机输送到斗式提升机的下端机头，使用提升机将原料提到上机头后通过溜管到圆筒初清筛，除去中型的杂物，再通过永磁筒进一步除去杂质（譬如铁屑等，防止破坏设备，影响饲料性能等）。然后再经过斗式提升机提升到刮板输送机，经过刮板输送机将原料分配到粉碎工序。原料处理的成材率为98%。 产污环节：初筛过程中产生的颗粒物、设备运行过程中产生的噪声以及筛选出的杂质。 ②粉碎：初筛后的原料经粉碎机进行粉碎。 产污环节：粉碎过程中产生的颗粒物和设备运行过程中产生的噪声。 ③配料、混料：按照比例将原料（玉米、豆粕、麦麸、米糠、小麦、棉粕、磷钙、沸石粉、糖蜜等）进行配比，加入混合机中进行混料，在称量和配料的过程中，原料的接收一直在进行。同时，混合机后面的工段也在运转。当这批料配完之后，混合机内混合到一定时间的物料排出，同时准备接受下一批料的混合工作，根据客户需要，部分即可作为产品外售，部分进入制粒工序。 产污环节：配料、混料过程中产生的颗粒物和设备运行过程中产生的噪声。 ④混料、冷却：混料后的部分粉料和生物质锅炉产生的蒸汽一同进入制粒机调质制粒后，直接进入冷却器采用冷风冷却，制粒工序使用的水蒸气需使用生物质锅炉加热后供给。 产污环节：制粒工序产生的颗粒物，生物质锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、设备运行过程中产生的噪声和生物质锅炉产生的炉渣。 ⑤筛分、破碎：冷却后的产品进行筛分，筛上物进行破碎、破碎后再次筛分，筛下物即为成品。 产污环节：筛分、破碎工序产生的颗粒物和设备运行过程中产生的噪声。 ⑥包装：粉料和粒料产品均通过包装秤和缝口输送组合机即可外售。 产污环节：粉料包装过程中产生的颗粒物和设备运行过程中产生的噪声。 （2）年产4万吨压片玉米生产线工艺流程简述： ①初筛：汽车来料（玉米）经过栅筛的初步筛选，除去比较大的杂物后进入卸料坑，料坑底下设有埋刮板输送机，经过埋刮板输送机输送到斗式提升机的下端机头，式提升机将玉米提到上机头后通过溜管到圆筒初清筛，除去中型的杂物，再通过永磁筒进一步除去杂质（譬如铁屑等，防止破坏设备，影响饲料性能等）。然后再经过斗式提升机提升到刮板输送机，经过刮板输送机将玉米分配到立筒库，保存待用。原料处理的成材率为98%。 产污环节：初筛过程中产生的颗粒物、设备运行过程中产生的噪声以及筛选出的杂质。 ②浸润：原料玉米加水浸润，浸润用水循环使用，设备自带循环系统，不与地面接触，该过程约为45-60分钟。 ③压片：使用压片机将原料玉米压片。 ④烘干、冷却：压片后使用生物质锅炉对半成品进行间接烘干，然后使用冷却机进行风冷冷却。 产污环节：生物质锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、设备运行过程中产生的噪声和生物质锅炉产生的炉渣。 ⑤包装：产品通过包装秤和缝口输送组合机即可外售。 产污环节：设备运行过程中产生的噪声。 （3）实验室质检流程 本项目实验室主要对粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分进行检测，工作流程如下： ①饲料样品采集：对于每批次饲料，应从相同的地点、相同的时间和相同的运输方式采集样品； ②样品整理：样品收到后，首先要进行样品的登记和标识，将标签标注关键信息，然后分装储存，避免污染。 ③检测前的准备：检测员应根据标准工艺和工作原则，准备好所需的试剂和设备，然后进行仪器的校准和测量。 ④检测分析；检测员按照标准方法进行各项检测结果记录，以及对检测过程中遇到的问题进行处理。 ⑤实验记录：将检测结果记录到日志和计算机文件中，并生成设计相关饲料质量的详细报告。 ⑥审核：对于检测结果的合法性，应由一个以上的化学分析师进行审核。 ⑦报告发放：向运输商或其代表、负责管理及监督该饲料质量、制造种植者/公司等披露检测结果。 ⑧归档：对于检测样品及相关的实验记录，按照先进国家标准予以存储、归档，避免误用或遗失，避免污染，保存一年以上。 本项目对粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分进行质量检测，检测流程简述如下： ①粗蛋白 a.样品制备：选取有代表性的试样，用四分法将试样缩减为500g，粉碎至40目，再用四分法缩减至200g，于密封容器中保存； b.试样的消煮：称取适量样品放入消化管中，加入5g催化剂（硫酸钾、硫酸铜）和10 mL稀硫酸，浸泡15min后放入消化炉上，打开冷凝水，在工作温度为420摄氏度下的消煮炉上消化80min（至消化管内液体呈现蓝绿色且澄清），关闭消化炉，继续通冷凝水至消化管中基本无气体放出。缓慢冷却至室温； c.氨的蒸馏及吸收：打开凯氏定氮仪，接通冷凝水，检查碱桶及蒸馏水桶中页面位置，如不足应及时添加。取30 mL硼酸放入250 mL锥形瓶中，将蒸馏装置的冷凝管末端浸入锥形瓶中硼酸吸收液液面以下； 将冷却至室温的消煮管插在蒸馏装置上，然后选择程序1机型，此时仪器自动进水50 mL，进碱液50 mL，然后开始蒸馏，蒸馏结束后仪器自动停止运行。此时应先取下消化管，用蒸馏水冲洗进气管，将黑色废液倒入特定桶中，再取下硼酸锥形瓶，用蒸馏水冲洗冷凝管末端，洗液均需流入锥形瓶内。然后放入另一装有30 mL硼酸吸收液的锥形瓶，插入另一装有消化后试样的蒸煮，重复上述操作； d.滴定：使用0.1 mol/L HCl进行滴定，溶液由蓝绿色变成灰红色为终点； e.空白测定：取0.5g蔗糖替代试样进行空白测定，消耗盐酸标准溶液的体积不得超过0.2mL； f.计算。 ②粗脂肪 a.样品制备：选取有代表性的试样，用四分法将试样缩减为500g，粉碎至40目，再用四分法缩减至200g，于密封容器中保存； b.分析：使用脂肪提取器提取脂肪放入电热鼓风干燥箱中烘干60分钟，干燥器中冷却30分钟，称重，再烘干30分钟，同样冷却称重，两次重量之差小于0.0008g为恒重； 称取试样1~5g于滤纸筒中，放入105℃烘箱中烘干120分钟。滤纸筒应高于提取器虹吸管的高度，滤纸包长度应以可全部浸泡于乙醚中为标准，将滤纸包或者滤纸筒放入抽提管，在抽提瓶中加入无水乙醚60~100ml，在60~75℃的水浴上加热，共回流约50次，含油高的试样约70次，或检查抽提管流出的乙醚挥发后不留下油迹为提取终点。 取出试样，仍用原提取器回收乙醚直至提取瓶全部收完，取出抽提瓶，在水浴上蒸去残留乙醚，擦拭干净瓶外壁，将抽提瓶放入105℃烘箱中烘干120分钟，干燥器中冷却30分钟稳重，再烘干30分钟，同样冷却称重，两次重量之差小于0.001g为恒重。 c.计算。 ③灰分测定 将饲料样品按照一定比例加入硝酸，直至样品完全浸泡其中，并加入一定量的四氧化三铁，同时加入蒸馏水，将样品在烘箱中恒温烤干，直到水分完全挥发。之后将样品置于烤瓷碟中，加入四氧化三铁，放在高温炉上进行烧灰处理。当灰烧烤到黑色残焰时，将样品移至恒温器中降温，后将样品置于分析天平上进行称量，求得干燥烧灰后的质量。 ④水分测定 a.样品制备：选取有代表性的试样，用四分法将试样缩减为500g，粉碎至40目，再用四分法缩减至200g，于密封容器中保存； b.分析：使用洁净称样皿在105℃烘箱中烘干1小时，取出在干燥器中冷却30分钟，称准至0.0002g，再烘干30分钟，同样冷却称重，两次重量只差小于0.0008g为恒重。 用已恒重称样皿称取两份平行样，每份2~5克含水量0.1g以上，样品厚度4mm以下，准确至0.0002g，不盖称样皿盖，在105℃烘箱中烘干3h，以温度到达105℃开始计时，取出盖好称样皿盖，在干燥器中冷却30分钟，称重。 再同样烘干1小时，冷却，称重，直至两次称重之重量差小于0.002g。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 图9 反刍料生产工艺及产排污节点图 图10压片玉米生产工艺及产排污节点图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 表16 全厂排污节点一览表 污染物类型 序号 污染工序 主要污染物 处理措施及排放去向 废气 G1 初筛 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA001）治理后由15m高排气筒（DA001）排放 G2 粉碎 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA002）治理后由15m高排气筒（DA002）排放 G3 配料 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA002）治理后由15m高排气筒（DA002）排放 G4 混料 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA002）治理后由15m高排气筒（DA002）排放 G5 制粒 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA002）治理后由15m高排气筒（DA002）排放 G6 筛分 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）治理后由15m高排气筒（DA003）排放 G7 破碎 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）治理后由15m高排气筒（DA003）排放 G8 包装 颗粒物 由集气罩收集后经布袋除尘器（TA004）治理后由15m高排气筒（DA004）排放 G9 生物质锅炉 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 由经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧（TA005）治理后由15m高排气筒（DA005）排放 废水 W1 纯水制备产生的浓水 COD、BOD5、SS、氨氮 纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理 W2 实验室质检废水 COD、BOD5、SS、氨氮 W3 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 W4 雨水 SS 本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。 噪声 N1-N9 设备运转 Leq(A) 基础减震、厂房隔声 N8 汽车运输 Leq(A) 减速慢行、禁止鸣笛 续表16 全厂排污节点一览表 污染物类型 序号 污染工序 主要污染物 处理措施及排放去向 固废 S1 初筛 杂质 厂区集中收集后外售 S2 包装 废包装材料 厂区集中收集后由外售 S3 饲料加工工序除尘器 除尘灰 厂区集中收集后再利用 S4 水膜除尘器 污泥 集中收集送哈里哈乡作为农作物肥料 S5 脱硫塔 脱硫石膏 外售建材公司 S6 生物质锅炉布袋除尘器 除尘灰 集中收集送哈里哈乡作为农作物肥料 S7 生物质锅炉 炉渣 集中收集送哈里哈乡作为农作物肥料 S8 质检 实验室废液、废试剂瓶 暂存于厂区的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位收集处置 S9 维修 废油、废油桶、含油抹布、含油手套 暂存于厂区的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位收集处置 S10 软水制备 反渗透膜 由厂家定期更换，不在厂区暂存 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 1、项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。本评价引用《2022年承德市环境状况公报》（2023年5月，承德市生态环境局）中围场县大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表。 表17 2022年围场县环境空气常规监测数据统计 污染物 评价指标 浓度单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 9 60 15% 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 17 40 42.5% 达标 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 42 70 60% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 18 35 51.42% 达标 CO 24h平均第95百分位数 mg/m3 0.8 4 20% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 μg/m3 131 160 81.87% 达标 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5 4项污染物为年平均浓度，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数。 SO2、NO2、CO、PM10、 PM2.5和O3浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域2022年环境空气质量进行达标判断，六项污染物全部达标，因此本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 二、声环境质量现状 本项目选址在围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理位置中心坐标为E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″，本项目东侧为养牛场，西侧为S124省道，南侧为乡村道路，北侧为空地，厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，区域声环境质量良好。 三、地表水环境 根据《2022年承德市环境状况公报》（2023年6月，承德市生态环境局）可知伊逊河为滦河一级支流，发源于围场县塞罕坝机械林场千层板，流经围场县、隆化县、滦平县、双滦区，于双滦区大龙庙村汇入滦河，河长236.55公里，流域面积6733平方公里。伊逊河共布设地表水常规监测断面2个，2022年唐三营、李台断面水质类别为Ⅱ类。伊逊河流域总体水质状况为良好，与2021年相比水环境质量有明显改善。 四、生态环境 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″，项目现状为荒地，占地类型为工业用地，不存在生态环境保护目标。 五、地下水、土壤环境 本项目在做好地面防渗后，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，故不进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″。项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标；厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，不存在地下水环境保护目标。 表18 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 坐标 方位 相对厂界距离（m） 保护 对象 保护级别 东经 北纬 大气环境 哈里哈村 117.557529 42.166639 S 120 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 地表水环境 伊逊河 117.561585 42.167294 W 50 河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅱ类标准 地下水环境 哈里哈村饮用水井 地下水 《地下水环境质量标准》（GB/t14848-2017） |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期：颗粒物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2914-2019）表1浓度限值：80ug/m3。 表19 施工期大气污染物排放标准 控制项目 监测点浓度限值 a（μg/m3） 达标判定依据（次/天） 标准来源 PM10 80 ≤2 《施工场地扬尘排放标准》 （DB13/2934-2019）表 1排放标准限值 a 指监测点 PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10 小时平均浓度的差值 当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于 150μg/m3时，以 150μg/m3计。 营运期：生产加工工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；生物质锅炉烟气废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值要求；厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限制要求。 表20 废气污染物排放标准 排放类型 类别 污染物名称 标准值 标准来源 有组织 生产工序 颗粒物 120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 生物质锅炉 颗粒物 20mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值要求 二氧化硫 30mg/m3 氮氧化物 150mg/m3 汞及其化合物 0.03 mg/m3 烟气黑度 ≤1 无组织 厂界 颗粒物 周界外浓度最高点：1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 2、废水 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水水质要求。 表21 污染物排放标准 项目 评价因子 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水水质要求 标准数值 标准来源 废水 pH 6-9 6-9 6-9 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水水质要求 COD ≤500mg/L 300mg/L 300mg/L BOD5 ≤300mg/L 150mg/L 150mg/L NH3-N —— 35mg/L 35mg/L SS ≤400mg/L 180mg/L 180mg/L 3、噪声 （1）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。噪声限值见下表。 表22 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （2）项目东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a类标准。标准见下表。 表23 噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外1m 昼间 夜间 2类 东、南、北 60 50 4a 西 70 55 4、固废 工业固体废物处置执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正版）中第四章 “生活垃圾”中的相关内容；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、氨氮、SO2、NOx和颗粒物作为污染物总量控制因子。 本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理；本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区；废水排放量为1132.25m3/a，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心采用“预处理+A2/O工艺+混凝+沉淀+过滤+消毒”处理工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）中一级 A 标准后排入伊逊河（入河排污口编号：RHWS-130828001）。 表24 水污染物按排放标准核算排放总量一览表 项目 排放标准(mg/L) 排水量（m3/a） 污染物年排放量（t/a） COD 50 1132.25 0.057 氨氮 5 1132.25 0.006 核算公式 污染物排放量(t/a)=排放浓度(mg/L) *排水量(m3/d)*生产时间(d/a)/106 本项目生产过程中使用生物质年用量为2800t/a。根据《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中生物质工业锅炉产排污系数表可知，生物质锅炉工业废气量产污系数为6240标立方米/吨-原料，故本项目烟气年产生量为2800t/a×6240标立方米/吨-原料=17472000Nm3/a。 表25 大气污染物排放标准计算总量控制目标核算过程 环节 项目 标准排放浓度(mg/m3) 排气量（m3/a） 污染物年排放量（t/a） 初筛 颗粒物 120 2000m3/h*2800h/a 0.672 粉碎、配料、混料、制粒工序 颗粒物 120 2000m3/h*2800h/a 0.672 破碎、筛分工序 颗粒物 120 2000m3/h*2800h/a 0.672 包装工序 颗粒物 120 2000m3/h*2800h/a 0.672 生物质锅炉 SO2 30 17472000 Nm3/a 0.524 NOX 150 17472000 Nm3/a 2.621 颗粒物 20 17472000 Nm3/a 0.349 合计 SO2 0.524 NOX 2.621 颗粒物 3.037 核算公式 污染物排放量(t/a)=排放浓度（mg/m3) *排气量（m3/a）/109 建议环境管理主管部门以排放标准核算排放量作为其控制因子COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物排放总量控制指标，因此本项目污染物排放总量控制指标为COD：0.057t/a，氨氮：0.006t/a，SO2：0.524t/a，NOx：2.621t/a，颗粒物：3.037t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要涉及土地平整、地表挖方等工程，产污环节主要为土地平整、土方挖掘过程中产生的施工扬尘、施工废水、施工设备噪声、废弃土方等污染物。 1．施工期大气环境影响分析 扬尘是项目施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于多项粉尘无组织源：建筑场地的平整清理，土方挖掘，建筑物料及建筑垃圾的堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。为减少扬尘产生量，根据《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013]104号)、关于印发《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》的通知（河北省住房和城乡建设厅，冀建安[2016]27号）中关于施工场地扬尘治理的措施要求，为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施： 1、根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019），应在本项目的厂区出入口各安装一套扬尘在线监测系统。 2、建设单位应将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工之日起5日内足额支付给施工单位；施工单位在投标文件中应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘防治目标、扬尘防治技术措施、责任人等；在醒目位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整。 3、施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料，防止二次扬尘污染。 4、施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。本项目高度不低于1.8米。 5、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 6、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 7、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 8、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 9、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 10、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料（水泥、石灰等）必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；砂土方等散料必须覆盖，搬运时应有降尘措施，余料及时回收。堆存的土方采取表面夯实处理或密布网遮盖。 11、施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。施工单位不得在工地维护设施外设置材料堆场；防止扬尘污染。 12、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 运载易产尘的建筑材料以及建筑垃圾的车辆为密闭槽车，以减少散落，运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点，同时限制车速和运输时间（严禁中午12:00-2:00及夜间运输）。 13、建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 14、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 15、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。洒水次数根据天气情况而定，每天早（7:30-8:30）、中（12:00-1:00）、晚（5:00-7:00）各洒水一次，当风度大于3级、夏季晴好的天气每隔2个小时洒水一次；当风速大于4级，停止施工。重污染天气时相应增加洒水频次。 本次环评要求在施工场地安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气情况而定，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，同样遇雨雪天气则不必洒水。 16、建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。严禁从空中抛撒废弃物。 17、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 18、建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 19、鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 在采取上述措施后，施工厂界扬尘实测值与同时段区域PM10小时浓度差值小于80ug/m³，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1排放浓度限值要求，对周围保护目标大气环境影响较小。 2．施工期噪声环境影响分析 在施工过程中，噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对周边居民及区域声环境产生影响。为尽可能减少噪声对居民产生影响，采取以下降低噪声措施： 施工单位选用低噪声设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态。施工中闲置设备及时关闭。对于动力机械设备进行经常检修，减少由于部件松动等原因引起的噪声； （2）不在夜间（22:00~6:00）施工； （3）在需连续施工的特殊工段，应首先对周围单位做好协调工作，然后经过有关部门批准，办理相应手续后，公告附近单位； （4）施工现场不安装混凝土搅拌站，从附近搅拌站购买混凝土； （5）对于运输材料、土石方等物料的车辆，施工单位应保持运输车辆技术性能良好、部件紧固、无刹车尖叫声等，加强管理，经过保护目标时运输车辆减速、减少鸣笛，厂内运输车辆不在施工场地长时间行驶，以降低对周围声环境的影响； （6）加强施工期环境监理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，定期对现场工作人员进行培训，每个工人严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 在采取上述措施后，可确保施工场界噪声达标排放，对周围保护目标影响较小。 3．施工期废水影响分析 项目施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水、施工作业产生的施工废水以及下雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水(主要污染物为SS)。 施工废水和砂石料冲洗雨水澄清沉淀后循环利用，少量污水洒水降尘。施工期工人生活污水产生量较少，水质简单，生活污水排入临时旱厕，定期清掏用作农家肥，无害化处理，不外排，不会对区域水环境产生较大影响。 4．施工期固体污染物影响分析 施工期产生的固体废物主要为挖掘产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。土石方用于挖方回填、场地平整及绿化使用。建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场，填埋处置。生活垃圾集中分类收集，定期送至环卫部门指定垃圾收集点，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源分析 项目运营期废气主要为饲料加工工序（主要包括初筛、粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分、包装等工序）产生的废气以及生物质锅炉产生的烟气。本项目共设5跟排气筒，其中初筛工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA001）处理后由1根排气筒（DA001）排放；粉碎、配料、混料、制粒工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA002）处理后由1根排气筒（DA002）排放；破碎、筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA003）处理后由1根排气筒（DA003）排放；包装工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA004）处理后由1根排气筒（DA004）排放；生物质锅炉燃烧烟气经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧（TA005）处理后由1根15m高排气筒(DA005)排放。 （1）初筛废气 参考高密市南洋沃农饲料有限公司饲料加工项目竣工环境保护验收检测报告（该项目主要生产配合饲料，生产工艺和本公司相同，可类比），原料初筛除杂工序平均排放浓度为7.2 mg/m3，本项目年工作350d，每天工作8h，布袋除尘器风机风量为2000m3/h，集气罩集气效率为95%，除尘器治理效率为98%，故初筛工序污染物排放速率为0.0144kg/h，排放量为0.040t/a，污染物产生量为2.122t/a，产生速率为0.758kg/h，产生浓度为379mg/m3。 本项目为C1329其他饲料加工，根据《排污许可证申请与核发技术规范-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中表3饲料加工排污单位原料处理工序废气污染防治可行技术为旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他，本项目采用布袋除尘器进行治理，技术可行。 表26 初筛工序废气污染物排放清单 生产工序 环保措施 污染物种类 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 风机风量m3/h 收集 效率% 处理 效率% 有组织排放量t/a 有组织排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 无组织排放量t/a 无组织排放速率kg/h 初筛 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） 颗粒物 2.122 0.758 379 2000 95 98 0.040 0.0144 7.2 0.106 0.038 （2）粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分工序 本项目属于C1329其他饲料加工，根据中华人民共和国生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C132 饲料加工行业系数手册，颗粒物产排污系数如下表所示： 表27 C1329其他饲料加工系数手册中电炉产污系数 产品名称 原料 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污系数 配合饲料 玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘 ≥10 万吨/年 废气 颗粒物 千克/吨产品 0.041 本项目共生产配合饲料10万吨。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C1329其他饲料加工行业系数手册可知，粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分工序产尘量共计为4.1t/a，根据企业提供资料可知，粉碎、配料、混料、制粒工序与破碎、筛分工序工作比例约为5:1，则本项目粉碎、配料、混料、制粒工序产尘量为3.42t/a，破碎、筛分工序产尘量为0.38t/a。 ①粉碎、配料、混料、制粒工序产尘量为3.42t/a，本项目年工作350d，每天工作8h，布袋除尘器风机风量为2000m3/h，集气罩集气效率为95%，除尘器治理效率为98%，故粉碎、配料、混料、制粒工序污染物产生速率为1.22kg/h，产生浓度为610.7mg/m3；污染物排放速率为0.023kg/h，排放浓度为11.6mg/m3。 ②破碎、筛分工序产尘量为0.38t/a，本项目年工作350d，每天工作8h，布袋除尘器风机风量为2000m3/h，集气罩集气效率为95%，除尘器治理效率为98%，故粉碎、配料、混料、制粒工序污染物产生速率为0.136kg/h，产生浓度为67.86mg/m3；污染物排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1.29mg/m3。 本项目为C1329其他饲料加工，根据《排污许可证申请与核发技术规范-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中表3饲料加工排污单位粉碎、混料、制粒工序废气污染防治可行技术为旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他，本项目采用布袋除尘器进行治理，技术可行。 表28 粉碎、配料、混料、制粒、破碎、筛分工序工序废气污染物排放清单 生产工序 环保措施 污染物种类 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 风机风量m3/h 收集 效率% 处理 效率% 有组织排放量t/a 有组织排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 无组织排放量t/a 无组织排放速率kg/h 粉碎、配料、混料、制粒工序 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002） 颗粒物 3.42 1.22 610.7 2000 95 98 0.065 0.023 11.6 0.171 0.061 破碎、筛分工序 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003） 颗粒物 0.38 0.136 67.86 2000 95 98 0.007 0.003 1.29 0.019 0.007 （3）包装废气 参考嘉吉动物蛋白（安徽）有限公司36万吨饲料加工项目竣工环境保护验收检测报告（该项目主要生产配合饲料，生产工艺和本公司相同，可类比）成品包装发放除尘器排放口颗粒物平均浓度为17.7 mg/m3，本项目年工作350d，每天工作8h，布袋除尘器风机风量为2000m3/h，集气罩集气效率为95%，除尘器治理效率为98%，故包装工序污染物排放速率为0.0354kg/h，排放量为0.099t/a，污染物产生量为5.217t/a，产生速率为1.863kg/h，产生浓度为931mg/m3。 本项目为C1329其他饲料加工，根据《排污许可证申请与核发技术规范-饲料加工、植物油加工工业》（HJ953-2018）中表3饲料加工排污单位包装工序废气污染防治可行技术为旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他，本项目采用布袋除尘器进行治理，技术可行。 表29 包装工序废气污染物排放清单 生产工序 环保措施 污染物种类 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 风机风量m3/h 收集 效率% 处理 效率% 有组织排放量t/a 有组织排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 无组织排放量t/a 无组织排放速率kg/h 包装工序 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA004） 颗粒物 5.217 1.863 931 2000 95 98 0.099 0.0354 17.7 0.261 0.093 （4）生物质锅炉废气 项目生物质锅炉主要为颗粒物、SO2、NOx。 本项目生产过程中使用生物质年用量为2800t/a。根据《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中生物质工业锅炉产排污系数表可知，生物质锅炉工业废气量产污系数为6240标立方米/吨-原料，故本项目烟气年产生量为2800t/a×6240标立方米/吨-原料=17472000Nm3/a 。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1物料衡算法燃生物质锅炉颗粒物排放量计算公式为： 式中： EA——核算时段内颗粒物排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目全年消耗生物质燃料2800t； Aar——收到基灰分的质量分数，%，参考顺鑫煤炭化验中心提供质检报告进行折算，计算后为0.45%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表B.2层燃炉—往复炉，本项目取中间值17.5%； ηc——综合除尘效率，%，参考中华人民共和国生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中生物质锅炉布袋除尘器除尘效率为98.4%，水膜除尘器除尘效率为80%； Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，由厂家提供数值可知，本项目取值7%。 表30 颗粒物产生量、排放量计算表 R（t/a） 收到基全水分（%） 空干基分析水（%） 空干基灰分（%） 收到基灰分（%） dfh（%） 布袋除尘器除尘效率（%） 水膜除尘器除尘效率（%） Cfh（%） 产生量（t/a） 排放量EA（t/a） 2800 5.86 1.32 0.47 0.45 17.5 98.4 80 7 2.371 0.0076 二氧化硫排放量计算公式为： 式中： ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目全年消耗生物质燃料2800t； Sar——收到基硫的质量分数，%，根据顺鑫煤炭化验中心提供质检报告，进行折算，计算后为0.028%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表B.1层燃炉—往复炉，本项目取中间值10%； ηs——脱硫效率，%，本项目采取脱硫措施为石灰石/石灰-石膏湿法，治理效率为70%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表B.3层燃炉，本项目取中间值0.825。 表31 二氧化硫产生量、排放量计算表 R（t/a） 收到基全水分（%） 空干基分析水（%） 空干基全硫（%） Sar（%） q4（%） ηs（%） K（%） 产生量（t/a） 排放量ESO2（t/a） 2800 5.86 1.32 0.03 0.028 10 70 0.825 1.164 0.349 氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比锅炉氮氧化物浓度值按照下列公式计算： 式中： ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据厂家提供数据锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度控制保证值为150 mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx——脱硝效率，%，参考中华人民共和国生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中低氮燃烧处理效率为30%。 表32 脱硝方式比选 项目 低氮燃烧 SCR SNCR 原理 从氮氧化物形成的原理上抑制氮氧化物的产生，尽可能降低烟气再高温燃烧区域停留时间，同时将多余的空气排除锅炉，本项目采用回收排放的烟气作为二次风送入炉膛再次燃烧，燃烧方式从富氧接近贫氧 是指在催化剂的作用下，利用还原剂（如NH3、液氨、尿素）“有选择性”地与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O 不使用催化剂，在锅炉炉膛或旋风分离筒入口适当位置喷入氨基还原剂，将NOx还原为N2的一种脱硝技术。反应温度窗口在800度到1100度左右，且在烟道内停留时间长，反应充分。SNCR技术主要使用氨水作为还原剂 优点 ①从源头上降低NOx的产生；低负荷燃烧平稳，炉膛火焰充满度较好，水冷壁吸热均匀；②一次性投入，建设工程量小，不产生运行成本。 ①NOx脱除效率高，可达到80~90%的脱除率；②污染较小，SCR法的基本原理是用还原剂将NOx还原为无毒无污染的N2和H2O，整个工艺产生的二次污染物质很少；③技术较成熟，应用广泛 设施投资和运转花费低，操作方便 缺点 NOx脱除效率一般，约为20%~40% 投资费用高，运行成本高 ①NOx脱除效率一般，约为30%~50%；②对温度要求严格；③增添了复原剂的用量和成本 本项目选取 SCR脱硝方式投资费用高，运行成本高，SNCR脱硝对温度要求严格且增添了复原剂的用量和成本，两种方式不适用于本项目；由于低氮燃烧的脱硝方式可一次性投入，建设工程量小，不产生运行成本，且可在源头上降低NOx的产生。本项目选用一台6t/h的生物质锅炉，用热量较小，虽然NOx脱除效率一般，但可使本项目氮氧化物达标排放。因此本项目选取低氮燃烧的脱硝方式。 表33 氮氧化物产生量、排放量计算表 ρNOx（mg/m3） Q ηNOx（%） 产生量（t/a） 排放量ENOx（t/a） 150 17472000 30 2.621 1.835 本项目理论烟气量为17472000 m3/a，年工作时间2800h，则二氧化硫产生速率为0.416kg/h，产生浓度为24mg/m3，颗粒物产生速率为0.846kg/h，产生浓度为48mg/m3，氮氧化物产生速率为0.936kg/h，产生浓度为150mg/m3。 二氧化硫排放浓度为7mg/m3，氮氧化物排放浓度为105mg/m3，颗粒物排放浓度为0.2mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ1110-2020）中表3锅炉排污单位燃生物质锅炉颗粒物防治可行技术为旋风除尘器、袋式除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他，本项目采用布袋除尘器+水膜除尘器进行治理，技术可行。 二氧化硫防治可行技术为石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他，本项目采用石灰石/石灰-石膏法进行治理，技术可行。 氮氧化物防治可行技术为低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR联合脱硝、SCR法、其他，本项目采用低氮燃烧进行治理，技术可行。 表34 生物质锅炉废气污染物排放清单 生产工序 环保措施 污染物种类 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 理论烟气量m3/a 收集 效率% 处理 效率% 有组织排放量 t/a 有组织排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 无组织排放量kg/a 无组织排放速率kg/h 生物质锅炉 布袋除尘器+水膜除尘器+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧15m高排气筒（DA005） 颗粒物 2.371 0.846 48 17472000 100 98.4 80.0 0.0076 0.0027 0.2 0 0 二氧化硫 1.164 0.416 24 17472000 100 70 0.349 0.125 7 0 0 氮氧化物 2.621 0.936 150 17472000 100 30 1.835 0.655 105 0 0 表35 污染物排放清单 工序 环保措施 污染物种类 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 风机风量 m3/h 收集 效率% 处理 效率% 有组织排放量 t/a 有组织排放速率kg/h 有组织排放浓度mg/m3 无组织排放量 t/a 无组织排放速率kg/h 初筛 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） 颗粒物 2.122 0.758 379 2000 95 98 0.040 0.0144 7.2 0.106 0.038 粉碎、配料、混料、制粒工序 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA002） 颗粒物 3.42 1.22 610.7 2000 95 98 0.065 0.023 11.6 0.171 0.061 破碎、筛分工序 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003） 颗粒物 0.38 0.136 67.86 2000 95 98 0.007 0.003 1.29 0.019 0.007 包装工序 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA004） 颗粒物 5.217 1.863 931 2000 95 98 0.099 0.0354 17.7 0.261 0.093 生物质锅炉 布袋除尘器+水膜除尘器+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧+15m高排气筒（DA005） 颗粒物 2.371 0.846 48 17472000（m3/a） 100 98.4 80.0 0.0076 0.0027 0.2 0 0 二氧化硫 1.164 0.416 24 17472000（m3/a） 100 70 0.349 0.125 7 0 0 氮氧化物 2.621 0.936 150 17472000（m3/a） 100 30 1.835 0.655 105 0 0 表36 本项目点源排放口基本情况 排放口编号 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) DA001 117.562899 42.168184 1075 15 0.2 25 17.69 DA002 117.563071 42.167819 1075 15 0.2 25 17.69 DA003 117.563157 42.168131 1075 15 0.2 25 17.69 DA004 117.563500 42.168152 1075 15 0.2 25 17.69 DA005 117.564101 42.168764 1075 15 0.4 45 13.8 表37 本项目面源基本情况 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) 生产车间 117.563479 42.168120 1075 82.12 63.36 10.00 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，区域环境空气质量达标，经上述分析可知，初筛工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA001）处理后由1根排气筒（DA001）排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；粉碎、配料、混料、制粒工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA002）处理后由1根排气筒（DA002）排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；破碎、筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA003）处理后由1根排气筒（DA003）排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；包装工序产生的颗粒物经布袋除尘器（TA004）处理后由1根排气筒（DA004）排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；生物质锅炉燃烧烟气经布袋除尘器+水膜除尘+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧（TA005）处理后由1根15m高排气筒(DA005)排放，可满足《《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值要求。故本项目的建设对区域环境空气质量的影响较小。 2、厂界达标预测分析 采用进一步预测模型模拟评价，对四至厂界进行加密布点，厂界浓度预测结果见下表。 表38 厂界浓度预测结果表 (单位：mg/m3) 评价因子 评价点位 颗粒物 标准值 1.0 东厂界 0.02469 西厂界 0.03488 南厂界 0.03166 北厂界 0.003166 根据预测结果，颗粒物厂界浓度贡献值最大为0.03488mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 3、非正常工况分析 （1）非正常工况下污染因素 根据项目生产工艺特点和污染源特征，非正常工况主要考虑有组织废气处理设施非正常情况时外排污染物可能对环境产生的影响。可能出现非正常工况的因素有： ①布袋除尘器的滤袋出现堵塞，造成废气中颗粒物净化效率降低。 ②风机出现故障，废气不能进入净化设施进行处理，含有颗粒物的废气以无组织形式排放，由于项目净化设施设有备用风机，此类事故不会发生。 在第①种情况下，出现频次小于1次/年，每月对设备检测1次，非正常工况持续时间最长为240h/年，且废气处理系统不会全部失效，可能发生的非正常工况为处理效率下降，出现最不利情况按净化效率降低为50%计算，结果见表43。 表39 非正常工况污染物排放表 污染物工序 废气量（m3/h） 污染物 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 处理效果% 排放浓度 mg/m3 排放速率kg/h 非正常持续时间h 排放量t/a 初筛 2000 颗粒物 379 0.758 50 180.025 0.360 240 0.086 粉碎、配料、混料、制粒工序 2000 颗粒物 610.7 1.22 50 2350 0.564 240 0.1335 破碎、筛分工序 2000 颗粒物 67.86 0.136 50 31.34 0.063 240 0.015 包装工序 2000 颗粒物 931 1.863 50 442 0.885 240 0.212 生物质锅炉 / 颗粒物 48 0.846 50 24 0.423 240 0.102 （2）非正常工况下防范措施 项目环保设施均属常规设施，且项目投产后，并非全年生产，年生产时间为350天，有较长的设备检修期，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。 为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ①设备选择、采购过程中，尽量选用质量较好的设备，从而减小非正常事故发生的概率。 ②企业应当加强工作人员的技术水平，使工作人员的操作正确、规范，避免人为失误造成非正常事故的发生。 ③防止人为的非正常工况出现。 ④企业应当建立完善的环保设施检修体制，做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ⑤本项目非正常工况下危害最大的废气净化设施出现故障，针对此种情况，企业应对废气集气装置和净化装置设专人进行管理，定时检查，同时确保废气净化系统的处理效率。 ⑥如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。二、废水 本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理。项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区，不进入污水管网。类比同类污水水质，生活污水产污情况见表40。 表40 废水的产污情况一览表 污水类型 产生量 污染物 污染物产生浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 生活污水 175m3/a COD 300 0.053 BOD5 160 0.028 SS 200 0.035 氨氮 20 0.004 纯水制备产生的浓水 956.9 m3/a COD 60 0.057 BOD5 20 0.019 SS 20 0.019 氨氮 5 0.005 实验室质检废水 0.35 m3/a COD 300 0.000105 BOD5 150 0.000053 SS 75 0.000026 氨氮 30 0.0000105 混合废水 1132.25 m3/a COD 97 0.110 BOD5 42 0.047 SS 48 0.054 氨氮 8 0.009 本项目新建两座玻璃钢化的化粪池（分别为20m3和30m3），纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理，废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心的进水水质要求，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。 （2）项目依托污水处理厂可行性分析 项目产生污水依托围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理，围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心位于围场县四合永镇雷字村七组，服务范围包括哈里哈乡、棋盘山镇、龙头山镇沿河一带农村生活污水及围场县城生活污水（目前包含规划范围内汽贸货运产业组团、林木加工产业组团及智慧物流产业组团）。 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心一期设计处理规模为2.5万 m3/d， 2008 年委托中国市政工程化工设计研究院编制了《围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心及排污管网工程环境影响报告表》， 2008年8 月取得原承德市环境保护局批复，批复文号：承环管审[2008]210号，建于2008年11月，2009年10月投入运行。二期设计处理规模为2.5万m3/d，2014年5月完成《围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心二期工程环境影响报告表》编制工作，于 2014 年 7 月 16 日取得原围场满族蒙古族自治县环境保护局文件的批复，批复文号：围环评[2014]96 号； 2018 年10 月委托河北圣泓环保科技有限责任公司编制《围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心二期工程环境影响补充评价》，同年12月完成验收。目前已取得排污许可证，证书编号：91130828681378999D001U，有效期自 2021 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日。围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理规模共计为5万m3/d，目前实际收水量为3万 m3/d，仍有2万 m3/d收纳余量。围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心采用“预处理+A2/O工艺+混凝+沉淀+过滤+消毒”处理工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）中一级 A 标准后排入伊逊河（入河排污口编号：RHWS-130828001）。本项目位于纳污范围内，且污水处理厂还有剩余2万 m3/d收纳能力接受本项目，运营期项目主要日排污水量为1132.25m3/d，占污水处理厂处理能力的2.26%，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。本项目废水经相应的预处理措施处理后，进水浓度满足围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水条件，因此，项目废水依托围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心处理可行。 根据本项目工艺流程及建设内容，对危废间采取重点防渗，生产车间采取简单防渗。危废间采取重点防渗，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。危废间设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜。再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 综上所述，本项目采用上述防渗措施后，对区域地表水和地下水影响很小。 三、噪声 营运期噪声主要来源于生产设备产生的噪音，噪声值在 75～90dB(A)之间。项目通过选用低噪设备、设备安装防振垫可降低噪音20dB(A)以上，本项目实施一班制，每班8小时，全年工作350天。其噪声设备源强及采取治理措施见表43。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表41 项目噪声源强清单及治理措施一览表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声功率级/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距离室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 生产车间 初清筛1 85 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 76.58 126.68 1 5 65 昼间 25 26.02 1 2 初清筛2 85 86.95 127.51 1 5 65 昼间 25 26.02 1 3 制粒机1 85 104.73 104.73 1 8 65 昼间 25 21.94 1 4 制粒机2 85 107.32 108.21 1 8 65 昼间 25 21.94 1 5 包装秤1 75 114.44 121.16 1 8 55 昼间 25 11.94 1 6 包装秤2 75 117.03 114.68 1 8 55 昼间 25 11.94 1 7 回转分级筛1 80 106.99 119.86 1 5 60 昼间 25 21.02 1 8 回转分级筛2 80 113.47 104.65 1 5 60 昼间 25 21.02 1 9 提升机1 80 72.43 130.41 1 3 60 昼间 25 25.46 1 10 提升机2 80 112.17 108.53 5 3 60 昼间 25 25.46 1 11 提升机3 80 77.83 131.66 5 5 60 昼间 25 21.02 1 12 提升机4 80 83.22 132.9 5 5 60 昼间 25 21.02 1 13 提升机5 80 88.2 133.31 5 3 60 昼间 25 25.46 1 14 提升机6 80 79.16 111.12 5 3 60 昼间 25 25.46 1 15 提升机7 80 90.81 113.06 5 5 60 昼间 25 21.02 1 16 提升机8 80 84.66 103.35 5 5 60 昼间 25 21.02 1 17 提升机9 80 94.05 104.97 5 3 60 昼间 25 25.46 1 18 提升机10 80 107.97 117.27 5 5 60 昼间 25 21.02 1 19 永磁筒1 80 74.09 120.04 1 5 60 昼间 25 21.02 1 20 永磁筒2 80 78.24 120.04 1 5 60 昼间 25 21.02 1 续表41 项目噪声源强清单及治理措施一览表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声功率级/dB（A） 声源控制措施 空间相对位置/m 距离室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 21 永磁筒3 80 85.71 122.12 1 5 60 昼间 25 21.02 1 22 永磁筒4 80 90.68 122.95 1 5 60 昼间 25 21.02 1 23 永磁筒5 80 101.17 106.91 1 5 60 昼间 25 21.02 1 24 永磁筒6 80 98.9 111.77 1 5 60 昼间 25 21.02 1 25 碎粒机1 85 103.43 116.3 1 5 65 昼间 25 26.02 1 26 碎粒机2 85 108.94 104.32 1 5 65 昼间 25 26.02 1 27 粉碎机1 85 77.86 115.98 1 5 65 昼间 25 26.02 1 28 粉碎机2 85 89.51 117.92 1 5 65 昼间 25 26.02 1 29 缝口输送组合机1 80 119.94 122.13 1 5 60 昼间 25 21.02 1 30 缝口输送组合机2 80 122.21 114.68 1 5 60 昼间 25 21.02 1 31 风机1 90 65.24 125.04 1 1 70 昼间 25 45 1 32 风机2 90 69.77 112.74 1 1 70 昼间 25 45 1 33 风机3 90 102.46 94.29 1 1 70 昼间 25 45 1 34 风机4 90 126.09 98.82 1 1 70 昼间 25 45 1 35 风机5 90 161.05 206.61 1 1 70 昼间 25 45 1 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （2）预测模式 本评价按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》规定的距离衰减公式计算项目噪声公式如下： LA =L0-20lg（r/r0）-R-α(r-r0) 式中： LA－受声点（即被影响点）所接受的A声级，dB(A)； L0－参考位置r0处的A声级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0－声源距参考位置的距离，取 r0=1m； R－建筑、隔声罩对噪声的隔声量。置于室内的设备，隔声量取15dB(A)； α－大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，取平均值 0.008dB(A)/m。 由上述公式可计算出周围环境所产生的新增加声级值，综合该区域内的声环境本底噪声值，按声能量叠加公式可预测出某点的总声压级，预测公式如下： Ln—叠加后的声压级，dB(A)； Li－第i个噪声源声压级，dB(A)； n－噪声源个数。 （3）预测结果与评价 项目厂界噪声贡献结果见下表。 表42 噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 预测点名称 昼间 贡献值 标准值 达标分析 东厂界 47.73 60 达标 南厂界 45.81 60 达标 西厂界 41.16 70 达标 北厂界 43.80 60 达标 图11 噪声贡献值预测图 项目生产阶段厂界噪声预测结果分布图： 图12 场界噪声贡献值各点分布图 本项目夜间不生产，根据预测，项目投产后噪声源对场界的贡献值东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a类标准。 （4）噪声污染防治措施可行性分析 ①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间整体降噪能力可达25 dB(A)以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 四、固体废物 本项目运营期间产生的固体废物主要包括筛选出的杂质、包装工序产生的废包装材料、饲料加工工序布袋除尘灰、生物质锅炉产生的炉渣、生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰、水膜除尘器产生的污泥、脱硫石膏、反渗透膜、设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布、含油手套以及质检过程中产生的实验室废液、废试剂瓶和生活垃圾等。 （1）一般固体废物： 筛选出的杂质（132-002-99）产生量约为2534t/a，集中收集后外售； 包装工序产生的废包装材料（132-002-07）产生量约为0.5t/a，集中收集后外售； 饲料加工工序布袋除尘灰（132-002-66）产生量约为10.37t/a，厂区集中收集后回收再利用； 脱硫石膏（132-002-65）产生量约为3t/a，外售建材公司。 反渗透膜（132-002-99）产生量为0.2t/a，由厂家定期更换，不在厂区暂存。 生物质锅炉产生的炉渣（132-002-64）主要成分为产生量约为200t/a，集中收集外送哈里哈村做有机肥； 生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰（132-002-66）产生量约为2.33t/a，集中收集外送哈里哈村做有机肥； 水膜除尘器产生的污泥（132-002-99）产生量约为0.03t/a，集中收集外送哈里哈村做有机肥； 生物质灰渣（生物质锅炉产生的炉渣、生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰、水膜除尘器产生的污泥）组成主要为硅酸盐(含量为20.93％)、钾盐(含量为5.33％)以及铁的化合物(含量为1.62％)，此外，灰分中还含有锰、镁、锌、钙、硼等对农作物有益的元素，其重金属含量也远远低于相应的国家环保标准，因此废弃灰渣具有开发低端肥料的价值。项目距离哈里哈村仅120m，本公司已经与哈里哈村签订协议，产生的生物质炉渣、生物质锅炉布袋除尘器除尘灰以及水膜除尘器污泥均可送村中用作种植农作物的肥料。 危险废物： 废机油：设备维修保养时产生，液态，环境危险特性为T，I（对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，易燃性）。废机油（HW08，900-214-08）产生量约为0.05t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置； 废油桶：设备维修保养时产生，液态，环境危险特性为T，I（对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，易燃性）。废油桶（HW08，900-249-08）产生量约为0.01t/a，由厂家回收再利用，不在厂区暂存； 含油抹布：设备维修保养时产生，固态，环境危险特性为T，In（对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，感染性）。含油抹布（HW49，900-041-49）产生量约为0.005t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置； 含油手套：设备维修保养时产生，固态，环境危险特性为T，In（对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，感染性）。含油手套（HW49，900-041-49）产生量约为0.005t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置； 实验室废液：质量检测时产生，液态，环境危险特性为T，C，I，R（对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，腐蚀性，易燃性，反应性）。实验室废液（HW49，900-047-49）产生量约为0.35t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置； 废试剂瓶：质量检测时产生，固态，环境危险特性为T，C，I，R（对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，腐蚀性，易燃性，反应性）。废试剂瓶（HW49，900-047-49）产生量约为0.01t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置； 生活垃圾：全厂劳动定员10人，生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，年工作350天，生活垃圾产生量约1.75t/a，由环卫部门定期清运。 表43 项目运营期固废产生及处置情况一览表 污染源 主要污染物 产生量（t/a） 属性 处置措施 排放情况 初筛 杂质 2534 132-002-99，第Ⅰ类一般工业固体废物 厂区集中收集后外售 妥善处置 包装 废包装材料 0.5 132-002-07，第Ⅰ类一般工业固体废物 厂区集中收集后外售 妥善处置 饲料加工工序布袋除尘器 除尘灰 10.37 132-002-66，第Ⅰ类一般工业固体废物 厂区集中收集后回收再利用 妥善处置 脱硫塔 脱硫石膏 3 132-002-65 外售建材公司 妥善处置 生物质锅炉 炉渣 200 132-002-64，第Ⅰ类一般工业固体废物 集中收集外送哈里哈村做有机肥 妥善处置 生物质锅炉布袋除尘器 除尘灰 2.33 132-002-66，第Ⅰ类一般工业固体废物 集中收集外送哈里哈村做有机肥 妥善处置 水膜除尘器 污泥 0.03 132-002-99，第Ⅰ类一般工业固体废物 集中收集外送哈里哈村做有机肥 妥善处置 纯水制备 反渗透膜 2 132-002-99，第Ⅰ类一般工业固体废物 由厂家定期更换，不在厂区暂存 妥善处置 办公生活 生活垃圾 1.75 生活垃圾 集中收集后交由环卫部门统一清运处理 妥善处置 设备维修保养 废机油 0.05 HW08，900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 暂存于厂区危废暂存间内，由有资质单位收集处理 妥善处置 废油桶 0.01 HW08，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 含油抹布 0.005 HW49，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 含油手套 0.005 HW49，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 续表43 项目运营期固废产生及处置情况一览表 污染源 主要污染物 产生量（t/a） 属性 处置措施 排放情况 质检 实验室废液 0.35 HW49，900-047-49，生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及 染上述物质的一次性实验用品（不包括按实 验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 暂存于厂区危废暂存间内，由有资质单位收集处理 妥善处置 废试剂瓶 0.01 HW49，900-047-49，生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及 染上述物质的一次性实验用品（不包括按实 验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等 表44 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成品 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废油 HW08 900-214-08 0.05 设备维修 液态 油类 油类 一年 T，I 暂存于厂区危废暂存间内，由有资质单位收集处理 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.01 固态 油类 油类 一年 T，I 3 含油抹布 HW49 900-041-49 0.005 固态 油类 油类 一年 T，In 4 含油手套 HW49 900-041-49 0.005 固态 油类 油类 一年 T，In 5 实验室废液 HW49 900-047-49 0.35 质检 液态 / / 一年 T，C，I，R 6 废试剂瓶 HW49 900-047-49 0.01 液态 / / 一年 T，C，I，R 由上表可以看出，各种固体废物均得到了妥善处置或综合利用。 （1）危险废物贮存场所（设施） 表45 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物暂存间 废油 HW08 900-214-08 厂区东北侧 10m2 桶装 2 一年 废油桶 HW08 900-249-08 桶装 0.5 一年 含油抹布 HW49 900-041-49 桶装 0.5 一年 含油手套 HW49 900-041-49 桶装 0.5 一年 实验室废液 HW49 900-047-49 桶装 6 一年 废试剂瓶 HW49 900-047-49 桶装 0.5 一年 危险废物贮存间位于厂区东北侧，占地面积10m2，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。 ④危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 ⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，并做好危险废物出入库交接记录。 ⑥存放装载液体、半固体危险废物容器位置，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑦危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ⑧危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。 （2）运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 （3）危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。 ②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 ③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 一般工业固废储存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。 （4）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物为废机油、废油桶、含油抹布、含油手套、实验室废液、废试剂瓶，暂存于危险废物贮存间内，定期交由有资质的单位处理。项目周边区域分布有资质的单位，如唐山浩昌杰环保科技发展有限公司。唐山浩昌杰环保科技发展有限公司年度核准经营规模为：焚烧处置危险废物经营规模6592t/年，综合利用危险废物经营规模140100t/年（可处理本项目废机油900-214-08、废油桶900-249-08、含油抹布900-041-49、含油手套900-041-49、实验室废液900-047-49、废试剂瓶900-047-49），唐山浩昌杰环保科技发展有限公司年度核准经营规模包含本项目产生的危险废物，且本项目产生的危险废物量远小于该资质单位的处置量。故建议本项目危险废物可以委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处置。综上，本项目危险废物定期交由有资质的单位处理措施可行。 （5）固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④企业对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 五、地下水、土壤 （1）地下水 本项目废水主要为纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水。纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理。项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区，不进入污水管网。无地下水污染途径，故不在进一步评价。 （2）土壤 项目建成后，无生产废水产生；废气污染物主要为少量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，基本不会造成大气沉降。固体废物主要为筛选出的杂质、包装工序产生的废包装材料、饲料加工工序布袋除尘灰、生物质锅炉产生的炉渣、生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰、水膜除尘器产生的污泥、脱硫石膏、反渗透膜、设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布、含油手套以及质检过程中产生的实验室废液、废试剂瓶和生活垃圾。固废以固态为主，少量为液态；液态危废存储时以桶为容器，并放置于托盘中，危废间采取截留、收集池和防渗等措施，不会造成直接入渗，故无土壤污染途径，不在进一步评价。 六、环境风险 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。 （1）风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定，本项目涉及的风险物质为机油、稀硫酸、硫酸铜、硫酸钾、氢氧化钠溶液、稀盐酸溶液、硼酸溶液、乙醚溶液、硝酸溶液、废机油、废油桶、含油抹布、含油手套、实验室废液、废试剂瓶等。 表46 机油、废机油理化特征表 标识 中文名：机油、废机油 英文名：lubricating 理化性质 外观与性状 淡黄色粘稠液态 闪点（℃） 120~340 自然点（℃） 300~350 相对密度（水=1） 934.8 相对密度（空气=1） 0.85 沸点（℃） -252.8 饱和蒸气压（kPa） 0.13/145.8℃ 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 燃烧爆炸危险 危险特性 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火，高热可燃 燃烧分解产物 CO、CO2等有毒有害气体 稳定性 稳定 禁忌物 硝酸等强氧化剂 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康危害 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食用：饮适量温水，催吐。就医。 防护处理 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟，避免厂区反复接触。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染物人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。 储存要求 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输要求 用塑料桶盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 表47 硫酸的理化性质及危险特性表 标识 中文名：硫酸 危险货物编号：81007 英文名：Sulfuric acid UN编号：1830 分子式：H2SO4 分子量：98.08 CAS号：7664-93-9 理化性质 外观与性状 纯品为无色透明油状液体，无臭。 熔点（℃） 10.5 相对密度(水=1) 1.83 相对密度(空气=1) 3.4 沸点（℃） 330 饱和蒸气压（kPa） 0.13 /145.8℃ 溶解性 与水混溶。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3 ，2小时(小鼠吸入) 健康危害 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 急救方法 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氧化硫 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 建规火险分级 乙 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 续表47 硫酸的理化性质及危险特性表 燃烧爆炸危险性 灭火方法 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 表48 硫酸铜的理化性质及危险特性表 标识 中文名：硫酸铜；蓝矾；胆矾；五水硫酸铜 危险货物编号：61519 英文名：Copper sulfate；Blue vitriol；Blue stone UN编号：――― 分子式：CuSO4·5H2O 分子量：249.68 CAS号：7758-98-7 理化性质 外观与性状 蓝色三斜晶系结晶。 熔点（℃） 200(无水物) 相对密度(水=1) 2.28 沸点（℃） / 饱和蒸气压（kPa） / 溶解性 溶于水，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇、液氨。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50：300mg/kg(大鼠经口)。 健康危害 本品对胃肠道有强烈刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼刺激，并出现胃肠道症状。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氧化硫、氧化铜。 闪点(℃) / 爆炸上限%（v%）： / 自燃温度(℃) / 爆炸下限%（v%）： / 危险特性 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 建规火险分级 戊 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 潮湿空气、镁。 灭火方法 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 急救措施 ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钾洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 泄漏处置 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 储运注意事项 ①储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ②运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 表49 乙醚的理化性质及危险特性 标识 中文名：乙醚；二乙（基）醚 危险货物编号：31026 英文名：ethyl ether UN编号：1155 分子式：C4H10O 分子量：74.12 CAS号：60-29-7 理化性质 外观与性状 无色透明液体，有芳香气味，极易挥发。 熔点（℃） -116.2 相对密度(水=1) 0.71 相对密度(空气=1) 2.56 沸点（℃） 34.6 饱和蒸气压（kPa） 53.92/20℃ 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：1215mg/kg（大鼠经口）； LC50：221190mg/m3，2小时（大鼠吸入） 健康危害 本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触，早期出现兴奋，继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则，而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。慢性影响：长期低浓度吸入，有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触，可发生皮肤干燥、皲裂。 急救方法 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳。 闪点(℃) -45 爆炸上限（v%） 36.0 引燃温度(℃) 160 爆炸下限（v%） 1.9 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强酸、强氧化剂、强还原剂、强碱、卤素、氧。 危险特性 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成具有爆炸性的边氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。与氧化剂、氟、氯等分仓存放。灌装应留有5%的空容积。采用铁路运输，每年4～9月使用小开口钢桶包装时，限按冷藏运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 表50 硝酸的理化性质及危险特性 标识 中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水 危险货物编号：81002 英文名：Nitric acid UN编号：2031 分子式：HNO3 分子量：63.01 CAS号：7697-37-2 理化性质 外观与性状 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 熔点（℃） -42 相对密度(水=1) 1.5 相对密度(空气=1) 2.17 沸点（℃） 86 饱和蒸气压（kPa） 4.4/20℃ 溶解性 与水混溶。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50： LC50： 健康危害 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 急救方法 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氧化氮 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 建规火险分级 乙 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法 用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。 表51 盐酸的理化性质及危险特性 标识 中文名：盐酸；氢氯酸 危险货物编号：81013 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid UN编号：1789 分子式：HCl 分子量：36.46 CAS号：7647-01-0 理化性质 外观与性状 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 熔点（℃） -114.8 相对密度(水=1) 1.20 相对密度(空气=1) 1.26 沸点（℃） 108.6 饱和蒸气压（kPa） 30.66/21℃ 溶解性 与水混溶，溶于碱液。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) 健康危害 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 急救方法 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 氯化氢。 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 建规火险分级 戊 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 灭火方法 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 表52 氢氧化钠溶液的理化性质及危险特性 标识 中文名：氢氧化钠溶液 危险货物编号：82001 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda UN编号：1824 分子式：NaOH 分子量：40.01 CAS号：/ 理化性质 外观与性状 白色液体。 熔点（℃） 318.4 相对密度(水=1) 2.12 相对密度(空气=1) / 沸点（℃） 1390 饱和蒸气压（kPa） / 溶解性 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入。 毒性 LD50： LC50： 健康危害 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 急救方法 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 可能产生有害的毒性烟雾。 闪点(℃) / 爆炸上限（v%） / 引燃温度(℃) / 爆炸下限（v%） / 危险特性 本品不会燃烧，与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 灭火方法 用雾状水、砂土灭火。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质及临界量的比值Q值计算如下表。 表53 危险物质及其临界量的比值Q值计算 危险物质位置 物质名称 主要成分 最大储存量（t） 临界量（t） Q值 生产车间 机油 矿物油 0.05 2500 0.00002 饲料检测楼 稀硫酸溶液 硫酸 0.01 10 0.001 饲料检测楼 硫酸铜 硫酸铜 0.002 200 0.00001 饲料检测楼 硫酸钾 硫酸钾 0.002 200 0.00001 饲料检测楼 氢氧化钠溶液 氢氧化钠 0.05 200 0.00025 饲料检测楼 稀盐酸溶液 稀盐酸 0.03 200 0.00015 饲料检测楼 硼酸溶液 硼酸 0.03 200 0.00015 饲料检测楼 乙醚溶液 乙醚 0.005 10 0.0005 饲料检测楼 硝酸溶液 硝酸 0.02 62 0.000323 危废间 废机油 矿物油 0.05 2500 0.00002 危废间 废油桶 矿物油 0.01 200 0.00005 危废间 含油抹布 矿物油 0.005 200 0.000025 危废间 含油手套 矿物油 0.005 200 0.000025 危废间 实验室废液 / 0.35 200 0.00175 危废间 废试剂瓶 / 0.01 200 0.00005 合计 0.004333 本项目危险物质及其临界量比值Q小于1，项目环境风险潜势为I，说明本厂不存在重大风险源，只需进行简单评价即可。 （3）环境风险识别 企业涉及风险因素分析主要从潜在的危险因素中分析，根据企业的特点，公司生产过程中可能发生的风险因素见表54。 表54 生产过程潜在风险 单元 位置 风险因素 风险类型 危险因子 危害 生产单元 生产车间 机油遇明火 火灾产生燃烧废气 燃烧废气 污染大气环境，伴有次生环境风险 机油容器破损、泄漏、倾覆 泄漏 矿物油 污染土壤和地下水环境 饲料检测楼 质检 稀硫酸、硫酸铜、硫酸钾、氢氧化钠溶液、稀盐酸溶液、硼酸溶液、乙醚溶液、硝酸溶液容器破损、泄漏、倾覆 泄漏 稀硫酸、硫酸铜、硫酸钾、氢氧化钠溶液、稀盐酸溶液、硼酸溶液、乙醚溶液、硝酸溶液 污染土壤和地下水环境 环保设施 危废间 废机油遇明火 火灾产生燃烧废气 燃烧废气 污染大气环境，伴有次生环境风险 地面防渗层破坏 事故排放 危险废物 污染土壤和地下水环境 机油、 废机油、含油抹布、含油手套遇明火燃烧，不完全燃烧废气（CO）对大气环境造成污染，火灾引燃其它物质，使用消防水灭火所导致消防水外泄次生环境问题；危废暂存间容器泄漏，对地下水、土壤造成不利影响。 （4）环境风险影响分析 ①大气环境风险分析 机油、 废机油、含油抹布、含油手套与明火不慎发生火灾会对大气环境造成一定的影响，原辅材料堆存在厂区生产车间，危险废物暂存于厂区危废间内，各物质堆存量较少且车间和危废间均内禁止携带明火，因此该类事故发生的概率较小。 ②地表水环境风险分析 距离项目最近的地表水体为东南侧50m的伊逊河，但本项目危废间距离伊逊河310m，生产车间距离伊逊河150m，饲料检测楼距离伊逊河150m，且均设有截留措施，且厂区雨污分流，因此物料泄漏基本不会对地表水体产生明显影响。 ③地下水环境风险分析 危险废物贮存间防渗层破裂，贮存容器破损，贮存间内的废机油、废油桶、含油抹布、含油手套、实验室废液、废试剂瓶等不慎泄露并溢出，通过做好危废间的相应防渗措施，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内危险废物污染地下水现象，机油、稀硫酸、硫酸铜、硫酸钾、氢氧化钠溶液、稀盐酸溶液、硼酸溶液、乙醚溶液、硝酸溶液等原辅材料即买即用，基本不在厂区内堆存，且包装完好，基本不会发生泄漏现象，通过这些措施的实施、完善及加强现场管理，对周围地下水影响较小。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①总图布置和建筑安全防范措施 厂区工程平面布置符合防范事故的要求，设置了应急救援设施及救援通道。 建筑物、构筑物结构和防火墙的基础、结构、布置及耐火等级、层数、长度、占地面积、防火间距、防爆及安全疏散等均按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订）的规定进行了设计。 建筑结构的墙、柱、梁、楼板、吊顶的选材和结构均满足设计规范所要求的强度、耐火、防爆等性能，有助于防止火灾伤害及火势蔓延。 ②事故风险防范措施 企业配备有防护装置，并有专人管理。应急物资与装备主要包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器、护目镜、橡胶手套、急救箱、备用桶、消防锨、消防应急斧等。 ③消防及火灾报警系统 消防设施：厂区按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)要求在室内外配置了消火栓和灭火器；室外消防给水采用低压给水系统，发生火灾时由消防车加压供水灭火。 火灾报警系统：厂区设置了火灾自动报警系统，火灾报警控制器设在装置控制室，一旦发现火灾爆炸事故后，岗位人员立即报告当班调度，组织处理措施；及时报告应急领导小组，安排相关人员进行自救；同时拨打119报告电话和120急救电话，向消防大队、消防站、医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线(上风向进入现场)。 调度接警后，通知应急领导小组成员。各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。 公司应急领导小组向企业所在地政府、下风向居民、行政上级政府和生态环境局同步通报事故发生情况及相应处理结果，建立公共应急报警网络，严密临控各项事故污染物的污染情况，必要时采取适当措施截流引爆、人员撤离，坚决杜绝事故环境污染范围的扩大，程度的加深。 ④管理上采取的防范措施 企业定期对从业人员进行安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。企业建立相应的兼职处置队伍，购置了处置泄漏事故的相关设备、器材(如安全防护服、防毒面具、检测仪器、工具等)，经常组织应急处置人员熟悉本岗位、本工段、本车间、本单位生产工艺流程，使其掌握预防泄漏事故发生的知识和处置初期泄漏事故的技能。 （5）环境风险分析结论 通过以上现有风险防范措施和应急预案处理，可以做到防患于未然，真正达到预防事故发生的目的。突发事故多属人为造成的，发生几率与工作人员素质高低、管理措施严格与否有着直接的关系。只要建设方在运营的过程中认真落实报告中提出的各项环境风险防范措施和应急措施，本建设项目的危险、有害因素是可以控制和预防的，存在的风险是可控的。 七、生态环境影响 本项目位于围场满族蒙古族自治县哈里哈镇哈里哈村二组，地理坐标为：E 117°33′50.204″，N 42°10′4.845″，项目现状为荒地，占地类型为工业用地，不需要进行生态环境影响分析。 八、环境监测计划 为掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相关法律法规和技术规范，排污单位应自行组织开展环境监测活动。自行监测内容应包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）及噪声污染等。 建设单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测项目及频次根据《排污许可证申请与核发技术规范-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中要求，并参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），确定本次评价建议环境监测计划如表55。 表55 运营期污染源监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 依据 污染源监测 废气 DA001 颗粒物 每年一次 《排污许可证申请与核发技术规范-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017） DA002 颗粒物 每年一次 DA003 颗粒物 每年一次 DA004 颗粒物 每年一次 DA005 SO2 每季度一次 NOX 颗粒物 厂界无组织排放 颗粒物 每半年一次 废水 DW001 COD、BOD5、SS、氨氮 每年一次 噪声 四侧厂界外1m 等效A声级（昼、夜间） 每季度一次 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 初筛工序布袋除尘器排气筒（DA001） | 颗粒物 | 由集气罩收集后经布袋除尘器治理后由15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 |
|  | 粉碎、配料、混料、制粒工序布袋除尘器排气筒（DA002） | 颗粒物 | 由集气罩收集后经布袋除尘器治理后由15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 破碎、筛分工序布袋除尘器排气筒（DA003） | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 包装工序布袋除尘器排气筒（DA004） | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA004）排放 |  |
|  | 生物质锅炉布袋除尘器+水膜除尘器+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧排气筒（DA005） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 由经布袋除尘器+水膜除尘器+石灰石/石灰-石膏法+低氮燃烧处理后由35m高排气筒（DA005）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值要求 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 建设全封闭式厂房并配套建设水喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 纯水制备产生的浓水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 纯水制备产生的浓水、实验室质检废水、生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理由市政管网排入围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中三级标准及围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进水水质要求 |
|  | 实验室质检废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |
|  | 雨水 | SS | 本项目采取雨污分流，雨水经排水渠直接排出厂区。 | / |
| 声环境 | 营运期噪声主要为生产设备噪声和汽车运输产生的交通噪声等，生产设备噪声采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施，运输噪声采取合理控制装载时段、加强绿化、禁止鸣笛等措施后，东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a类标准，不会对周围环境造成明显不利影响。 |
| 固体废物 | 本项目运营期间产生的固体废物主要包括筛选出的杂质、包装工序产生的废包装材料、饲料加工工序布袋除尘灰、生物质锅炉产生的炉渣、生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰、水膜除尘器产生的污泥、脱硫石膏、反渗透膜、设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布、含油手套以及质检过程中产生的实验室废液、废试剂瓶和生活垃圾等。 （1）一般固体废物：筛选出的杂质、包装工序产生的废包装材料集中收集后外售；饲料加工工序布袋除尘灰集中收集回收利用；生物质锅炉产生的炉渣、生物质锅炉布袋除尘器产生的除尘灰和水膜除尘器产生的污泥集中收集送哈里哈村用作肥料；脱硫石膏外售建材公司；反渗透膜由厂家定期更换，不在厂区暂存； （2）危险废物：废油、废油桶、含油抹布、含油手套、实验室废液、废试剂瓶暂存于厂区的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位收集处置。 （3）生活垃圾：生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处理。 |
| 环境风险防范措施 | ①厂区工程平面布置符合防范事故的要求，设置了应急救援设施及救援通道。 ②应急物资与装备主要包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器、护目镜、橡胶手套、急救箱、备用桶、消防锨、消防应急斧等。 ③厂区按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)要求在室内外配置了消火栓和灭火器；室外消防给水采用低压给水系统，发生火灾时由消防车加压供水灭火，同时厂区设置了火灾自动报警系统。 ④企业定期对从业人员进行安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。 |
| 其他环境管理要求 | 项目建成后需编制《突发环境事件应急预案》。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和地方政策，项目选址符合围场县总体规划要求，厂址选择可行，平面布局合理；项目的实施具有良好的经济效益、社会效益，项目落实环评中提出的各项环境保护对策和措施，加强环境管理，污染物都能做到达标排放；污染物排放符合总量控制要求；项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目符合环保审批原则，在项目拟建地点实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.307 | / | 3.037 | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.524 | / | 0.524 | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.621 | / | 2.621 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.057 | / | 0.057 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
| 一般工业固体废物 | 杂质 | / | / | / | 2534 | / | 2534 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 饲料加工工序布袋除尘器除尘灰 | / | / | / | 10.37 | / | 10.37 | / |
|  | 生物质炉渣 | / | / | / | 200 | / | 200 | / |
|  | 生物质锅炉布袋除尘器除尘灰 | / | / | / | 2.33 | / | 2.33 | / |
|  | 脱硫石膏 | / | / | / | 3 | / | 3 | / |
|  | 水膜除尘器污泥 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 |  |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 |  |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 含油手套 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目

项目选址

北

项目位置

本项目

项目选址

生活用水

浸泡用水

新鲜水

17.106

0.14

0.14

4

12

0.6

10.936

0.63

锅炉用水

环保设备用水

0.4

0.13

化粪池

0.5

围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理

7

3.235

烘干用水

6

2.734

纯水制备

6.4

0.002

0.4

消毒用水

一次清洗废水作为危废暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处理

20

制粒用水

实验室质检用水

8.202

8.2

0.001

0.001

5

0.6

1.2

生活用水

浸泡用水

新鲜水

17.606

0.14

70

0.14

4

12

0.6

10.936

0.63

锅炉用水

环保设备用水

冬季办公取暖用水

0.4

0.13

化粪池

0.5

围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心进一步处理

7

3.235

烘干用水

6

2.734

纯水制备

6.4

0.002

0.4

消毒用水

一次清洗废水作为危废暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处理

0.5

0.5

20

制粒用水

实验室质检用水

8.202

8.2

0.001

0.001

5

0.6

1.2

噪声、污水、废气、扬尘、建筑垃圾

设备安装

工程验收

投入使用

土建施工

地基边坡治理

地基开挖

场地平整

图例：   已开工建设的厂房施工期工艺流程

原料

初筛

粉碎

筛分

制粒

粉料（浓缩料）

配料

冷却

破碎

粒料

生物质

锅炉

筛上物

筛下物

点燃

蒸汽

G1N1S1

G2N2

G3N3

混料

G4N4

G5N5

G9

G6N6

G7N7

包装

G8N8S2

包装

N8S2

图例：G—废气；N—噪声；S—固废

原料

初筛

浸润

生物质

锅炉

点燃

蒸汽

G1N1S1

压片

N9

G9

烘干

冷却

成品

包装

N8S2

图例：G—废气；N—噪声；S—固废