# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：瑷珲废弃资源综合利用建设项目

建设单位（盖章）：围场满族蒙古族自治县瑷珲公路工程有限公司

编制日期：         2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 瑷珲废弃资源综合利用建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-130828-89-05-384195 |
| 建设单位联系人 | 张晓海 | 联系方式 | 1330314**** |
| 建设地点 | 承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村十组44号 |
| 地理坐标 | （117度45分35.251秒，42度 24 分28.252秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业，非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 承德市围场满族蒙古族自治县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 围审批备字【2022】110号 |
| 总投资（万元） | 230 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 17.39 | 施工工期 | 2022.10-2023.7 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、选址合理性分析 项目选址位于承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村十组44号，不属于围场满族蒙古族自治县产业园区范围内。本项目占地总面积为12000m2，其中厂界内6538.67m2已完成工业用手续，剩余5461.33m2因审批政策要求需本次环评完成后进行土地手续办理。 本项目位于生态红线西南侧相距4300米处，不在生态红线范围内。本项目不涉及其他自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。因此，本项目选址、选线合理。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委令2019第29号)，本项目不属于淘汰、限制项目；本项目亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)（冀政办发［2015］57号）中新增限制和淘汰类产业项目。同时，项目未列入《市场准入负面清单(2022年版)》。围场县行政审批局出具了《瑷珲废弃资源综合利用建设项目》的批复（见附件三），批复文号：围审批备字[2022]110号。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 3、《承德市城市总体规划》（2016-2030年）符合性分析 承德市城市总体规划中生态功能区如下图所示： 图1 项目选址与承德市生态功能区位置关系示意图 《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。建设项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村十组44号，根据《承德市生态功能区划》中关于生态功能分区描述，该区域生态分区属于坝上高原东部森林草原生态亚区”。该功能区生态服务功能为：沙漠化控制、生物多样性保护、水源涵养。其建设方向及措施为：通过人工造林，提高森林覆盖率，保持水土，控制沙漠化，保护生物多样性。本项目运营期通过采取道路硬化，厂区绿化可有效保持土壤，营业期无明显废气、废水产生，与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 4、《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》符合性分析 根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》（2010年4月）（承德市环境保护局），承德市重点水源涵养生态功能保护区涉及滦平县、隆化县、丰宁县、围场县、兴隆县、平泉县、宽城县、承德县、双桥区、双滦区，包涵61个乡镇，保护区总面积8015.92km2。 项目占地不在承德市重点水源涵养生态功能保护区范围内，且项目无废水外排，不含有毒物质，不会对区域水环境造成污染，符合承德市重点水源涵养生态功能保护区规划要求。本项目实施水土流失防治，不仅将新增的水土流失进行防治，还结合水土和空间上形成一个完整的水土保持防治体系。本项目的建设不会对流失重点防治区的划分和治理规划的要求，对项目区原有的水土流失进行治理。项目建设过程中的水土流失防治按照水土流失防治分区，针对不同区域、不同工程部位，因地制宜布置水土流失防治措 施。采取工程措施、植物措施、临时措施和预防保护措施相结合的综合防治措施，在时间该生态功能区及重点水源涵养生态功能保护区产生明显的环境影响 承德市重点水源涵养生态功能保护区分布图如下图所示： 图2 承德市重点水源涵养生态功能保护区功能分区图 5、与《承德市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 规划目标：规划期末，生态文明建设显著进步，国土空间开发布局得到优化，“两区”建设取得重大进展，全域水源涵养能力不断提升，滦潮河流域环境整治取得明显成效，大气环境质量持续改善，探索实践“绿水青山就是金山银山”的路径模式取得重大进展，生态文明思想深入人心，“承德山水”生态品牌影响力和知名度持续提升，绿色发展的产业体系和体制机制基本形成。全市 PM2.5平均浓度稳定达到国家二级标准（其中市区 PM2.5 平均浓度和优良天数巩固改善），国、省考地表水断面达到或好于Ⅲ类水质比例达到省考核目标要求，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，重点建设用地安全利用得到有效保障， 主要污染物排放总量持续减少，全市生态环境安全得到有效维护。 展望二〇三五年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽承德建设目标基本实现。节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，绿色低碳发展水平和应对气候变化能力显著提高，环境空气质量根本改善，水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效，土壤环境安全有效保障，环境风险得到全面管控，山水林田湖草沙生态系统功能总体恢复，蓝天白云、 绿水青山成为常态，基本满足人民群众对优美生态环境的需要。 基本原则：生态优先，绿色发展。全面践行“绿水青山就是金山银山” 发展理念，坚定不移推动“两区”建设，切实扛起首都政治“护城河”重大政治责任和历史使命，统筹山水林田湖草沙系统治理，以生态环境改善促进经济高质量发展，以稳定发展增强生态建设和环境保护能力，建立生态优先决策机制，实行严格的环境保护制度。加快推动产业、能源、交通运输结构调整，强化国土空间规划和用途管控，全面提高资源利用效率，推动能源清洁低碳安全高效利用，着力推进减污降碳协同增效，构建生态文明新景观。 统筹协调，标本兼治。充分发挥承德生态环境京津冀领先优势，坚持立足当前与着眼长远相结合，统筹考虑承德市环境功能定位、“三区两城”和“1266”战略目标，坚持治理与保护并举，城市与乡村并重，整体推进与重点突破相结合，减污和降碳协同治理，系统推进环境治理和生态修复，促进人与自然和谐发展。目标导向，以人为本。坚持把增进城乡居民福祉、促进人的全面发展作为环境保护高质量发展的出发点和落脚点。发挥 本地资源、环境、区位优势，突出地方特色，通过生态文明建设，以改善生态环境质量为核心，关注民生，加快解决人民群众和社会各界高度关注的突出环境问题，全面提升生态环境质量，不断增强人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感。 强化法治，分类施策。加强环境立法、环境司法、环境执法，从硬从严，重拳出击，促进全社会遵纪守法。依靠法律和制度加强生态环境保护，实现源头严防、过程严管、后果严惩。 完善执法效能，建立系统完整、责权清晰、监管有效的管理格局，实施差异化管理，分区分类管控，分级分项施策，提升精 细化管理水平。 问题导向，社会共治。抓住承德资源、环境和生态领域存在的问题及差距，提高政治站位，强化项目支撑，补齐短板， 厘清职责，狠抓落实，突出靶向施策和精准施治，定期开展绩 效评估，提高资金使用效益，构筑各职能部门相互配合、共同发力的环保统一战线，建立公众参与制度，形成政府、企业、社会多元共治共享的环境治理模式。环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。 重点工作中包括：着力加强生态文明建设，践行绿色低碳发展 1、推进国家生态文明和“两山”实践创新基地建设2、推动京津冀协同绿色发展3、加快产业绿色转型升级4、推动能源清洁高效利用5、完善绿色综合交通体系6、全面践行绿色生产生活方式。 落实降碳减排行动，积极应对气候变化 1、全力落实碳排放达峰行动。2、多领域控制温室气体排放。3、主动适应气候变化。4、强化应对气候变化管理。 深入打好蓝天保卫战，强化协同共治 1、大力推进工业源污染治理。2、强化移动源污染治理。3、加强社会生活污染控制。4、协同处置臭氧及前体物排放。5、有效应对重污染天气。 强化生态空间管控，提升生态系统功能 1、严格生态红线管控，维护区域生态安全落实“三线一单”，严守生态红线。严格落实“三线一单”管控措施，加强禁止开发区域环境管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降 低、面积不减少、性质不改变。积极推进生态保护红线勘界定标工作，逐步对生态保护红线开展定期评价和保护成效考核， 健全生态保护红线管控制度，实现一条红线管控重要生态空间。严格环境准入，对涉及生态功能区的各类开发建设项目环评审批严格把关，严禁非法侵占自然保护区、风景名胜区、重要河流湖库管理范围、饮用水水源保护区和生态保护红线。到 2025 年，基本形成完善的生态保护红线制度体系。 本项目是将废弃资源进行破碎筛分后制造透水砖，主要运营期废水为生活污水，废气为破碎筛分粉尘，经过环保措施治理后，不对周围环境造成较大影响。本项目位于生态红线西南侧相距4300米处，不在生态红线范围内。项目不在饮用水水源地保护范围内，项目符合《承德市建设国家绿色矿业发展示范区攻坚行动（2019年）实施方案》相应措施，有利于生态环境恢复、减少污染物排放。因此，项目符合《承德市生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 6、三线一单符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环评【2016】150号），对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容如下表所示： 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析表 序号 分析内容 企业情况 评估结果 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治山湾子乡热水汤村十组44号，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目位于生态红线西南侧相距4300米处，符合生态红线要求。本项目与生态红线关系图见附图4。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 该评价区域环境质量底线分别为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准； 区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准；声环境质量目标为 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a标准要求。根据《2021年承德市环境状况公报》围场县环境空气常规数据可知，项目区属于达标区，本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，产生的污染物采取相应措施后，经预测满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目场区电源由市政引入电源作为正常电源，满足项目用电，年用水量4975.24m3，占地面积较小，不会达到资源利用上线。 符合 负面 清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，依据《康保县等坝上六县国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》中“河北省围场满族蒙古族自治县国家重点生态功能区产业准入负面清单”，围场满族蒙古族自治县位于浑善达克沙漠化防治生态功能区，其类型为防风固沙型。 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不在《康保县等坝上六县国家重点生态功 能区产业准入负面清单（试行）》内，符合国家重点生态功能区产业要求。 符合 由以上分析结果可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）中关于“三线一单”的要求。 根据《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的附件《承德市“三线一单”生态环境准入清单》文件可知，本项目所在区域编号为ZH1308281002， 管控类型为优先保护单元，环境要素类别为：山湾子乡生态保护红线部分区域为水环境优先保护区（见图3），维度为：空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率，项目环境管控单元准入清单符合性分析见表。 表1-4 承德市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 编号 省 市 县 涉及乡镇 管控类别 环境要素类别 纬度 管控措施 本项目情况 符合性 ZH13082810002 河北省 承德市 围场满蒙自治县县 山湾子乡 优先保护单元 生态保护红线 部分区域为水环境优先保护区 空间布局约束 执行承德市总体准入清单中生态保护红线准入要求 本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治山湾子乡热水汤村十组44号，评价范围内无自然保护区、饮用水水源地保护区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目位于生态红线西南侧相距4300米处，符合生态红线要求。本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，主要污染物为运营期生活污水及粉碎粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后通过高排气筒高空排放，生活污水洒水抑尘。项目运营期有一定量的水资源、电力等资源消耗，仅为生活用水和生产用电消耗，资源消耗量较小。 符合 污染物排放管控 环境风险防控 符合 资源利用效率 符合 图3 生态红线距离图 综上所述，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发［2015］7号）、河北省生态保护红线规划、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 本项目位于承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村十组44号，拟投资230万元，建设“瑷珲废弃资源综合利用建设项目”。本项目总建筑面积2100平方米，年产新型透水砖7500万块。其中封闭式生产车间1740平方米，其中新建840平方米，利旧900平方米（原料仓、生产区、成品库在一整体车间内），办公场所及工人宿舍360平方米（其中办公场所252平方米，宿舍108平方米），新建危废间10平方米。厂区地面硬化。购置安装新型环保制砖机一套（双仓配料机1台，全自动叠板机1台，全自动上板机1台，100吨水泥储存罐1个，10米搅拢1个），破碎机一套（传送带3条，洗砂机1台，颚破1台，锤式制砂机1台）。 1、本项目基本情况 （1）项目名称：瑷珲废弃资源综合利用建设项目 （2）建设地点：承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村十组44号，项目中心坐标：42.405924°N,117.753275°E。项目地理位置图见附图1 （3）项目占地：本项目占地12000m2。 （4）项目规模：项目年产新型透水砖7500万块。 （5）四邻关系：本项目北侧为荒山，西侧邻耕地，南侧邻克黄线，东侧邻石材厂。项目周边关系图见附图2； （4）建设性质：新建； （5）项目投资：项目总投资230万元，环保投资40万元，占总投资的17.39%； 2、建设工程基本情况见下表2-1。 表2-1 建设工程基本情况一览表 工程名称 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1座，总建筑面积1740m2。其中利用原有厂房900m2，在原有厂房北侧新建840m2。 -- 储运工程 水泥储罐 1座，最大储存量100t。 新建 沉淀池 1座，构筑体积360m3。 新建 辅助 办公区 建筑面积252m2 利旧 宿舍 建筑面积108m2 新建 危废间 1座，建筑面积10m2，地面进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 利旧 公用工程 给排水 自备水井。生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。生活污水用于厂区洒水抑尘。 供电系统 市政电网供给。 —— 供热系统 年生产200天，生产无需用热 —— 环保工程 废气 粉料贮存罐呼吸孔粉尘采用单点除尘器进行除尘，生产过程湿法作业，建设封闭车间，上料口需进行封闭，设置喷淋装置，地面进行水泥硬化处理。 破碎粉尘处理：布袋除尘器+15米高排气筒排放； —— 废水 自备水井。生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。生活污水用于厂区洒水抑尘。 —— 噪声 设备均置于密闭的房间，产噪设备加装基础减振垫。 —— 固体废料 一般固体废物：破碎除尘灰集中收集后与沉淀池中沉淀泥一同外售给围场县山湾子乡热水汤村10组造田复田使用；生活垃圾定期由环卫部门清运处理；水泥除尘灰回用生产。 —— 危险废物：废润滑油和废润滑油桶暂存于危险废物贮存间内，委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司定期拉运处置。 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料及能源使用情况一览表 项目 名称 单位 年用量 来源 原辅材料 玄武岩边角料 m³/a 54800 外购 玄武岩灰浆 m³/a 44800 水泥 m³/a 9900 能源 电 万kWh/a 20.16 由市政电网供给 新鲜水量 m³/a 4975.24 自备水井 4、生产设备 主要生产设备情况见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 鄂式破碎机 -- 1 台 外购 2 锤式制砂机 -- 1 台 外购 3 传送带 -- 3 条 外购 4 洗砂机 -- 1 台 外购 5 新型环保制砖机 -- 1 套 外购 5.1 全自动叠板机 -- 1 台 外购 5.2 全自动上板机 -- 1 台 外购 5.3 水泥储存罐 100t 1 个 外购 5.4 双仓配料机 -- 1 台 外购 5.5 搅笼 10米 1 个 外购 6 叉车 合力（3t） 2 台 外购 7 装载机 940型 1 辆 外购 5、劳动定员及工作制度 本项目工作人员合计12人，年有效工作时间200天，每天二班，每班工作6小时。 6、平面布置 大门位于厂区南侧，生产车间位于厂区中部，沉淀池位于生产车间北侧，危废间位于厂区西北侧，办公区位于厂区西南侧，宿舍位于厂区东南侧。平面布置图见附图 3。 7、公用工程 （1）给排水 项目新鲜水来自自来水。水质能够满足项目实施后正常生产需要。 给水：项目用水为厂区自备水井提供，主要为生产用水、洒水降尘用水及员工生活用水等，预计总用水量为4975.24t/a。其中生产用水为：1、制砖搅拌用水年用水量约为3000m3/a即15m3/d；2、洗砂车间年补充新鲜水量约为1753.6m3/a即8.768m3/d（洗砂用水总量为21920m3/a即109.6m3/d，其中回用水20166.4m3/a即100.832m3/d）；厂区及原料区洒水降尘年用水量为100 m3/a（0.5m3/d）；职工生活用水：结合《河北省用水定额：生活与服务业用水定额》（2021版）农村居民进行计算。项目运营后人员12人，日常用水定额按照18.5m3/人·a，本项目年生产时间为200天，则职工生活用水年用量为121.64m³/a（0.6082m3/d）。 排水：产品配料用水进入商品，不外排；洗砂产生的废水排至沉淀水池沉淀后循环使用。生活用水量为121.64m3/a，产污系数0.8，生活污水产生量97.312m3/a。生活污水水质简单，用于厂区道路洒水抑尘，不外排。厂区及原料区洒水降尘年用水量为100 m3/a。 （2）供电：项目用电由市政电网供给，年用电量为20.16万kwh。 （3）供热：厂区冬季不生产，生活采用电取暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节简述： 本项目主要原材料为玄武岩边角料、玄武岩浆等，项目无烘干工序。 破碎、制砂：由于玄武岩的形状和尺寸不同，需要先破碎，因此选用颚式破碎机进行破碎处理。破碎工艺在封闭车间内进行，破碎入料口三面围挡，设置喷淋装置，破碎机上方设置集气罩，通过管道进入布袋除尘器净化处理后经15米高排气筒排放。破碎后的玄武岩颗粒经锤式制砂机进一步进行粉碎，形成玄武岩砂。 洗砂：玄武岩砂经锤式制砂机筛选后筛上物直接进入配料系统进行制砖配料，筛下物经洗砂机清洗后，去除污泥等杂物后砂子通过皮带送至配料系统。此过程全封闭在车间输送，且为湿式作业。制砂机入料口设置集气罩，通过管道进入布袋除尘器净化处理后经15米高排气筒排放。洗砂机产生洗砂废水经沉淀池澄清后回用生产，不外排，沉淀池底泥外售。 配料：原料主要为玄武岩灰浆、水泥、玄武岩砂粒，原料经上料搅笼送入双仓配料机加水进行配料。本项目通过上料绞龙输送原料，原料通过环保制砖机经搅拌、震动、挤压制成成品，挤压过程为物理过程，不添加任何胶黏剂，不发生化学反应，除上料搅笼连接处及出料口外，设备均为密封，此工序主要产生噪声、输送投料扬尘、水泥贮存罐呼吸孔粉尘。其中水泥贮存罐呼吸孔粉采用单点除尘器进行除尘。 养护：制成环保透水砖运至厂区成品区进行自然养护28天后出厂外售。 辅助工程：设备养护、维修产生的废润滑油、废油桶暂存于危废间，定期唐山浩昌杰环保科技发展有限公司拉运处理。 项目使用期工艺过程及产排污节点见下图。 图5项目使用期工艺流程及主要产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本评价引用《承德市环境状况公报（2021年）》中围场县大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3现状监测统计资料，结果见表3-1。 表3-1 2021年围场县环境空气中常规污染物浓度 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准浓度 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 45 70 64.3 达标 PM2.5 19 35 54.3 达标 SO2 9 60 15 达标 NO2 19 40 47.5 达标 CO 第95百分位数24h平均浓度 1.2 4.0 30.0 达标 O3 第90百分位数8h平均浓度 118 160 73.8 达标 注：表中CO浓度单位是mg/m3，PM10、PM2.5、SO2、NO2、TSP、CO和O3浓度单位是μg/m3，TSP、CO为24小时平均值、O3为日最大8小时平均值，其余为年均值。 根据环境质量数据可知，2021年围场县PM10、PM2.5、SO2、NO2的年均质量浓度能够达到国家环境空气质量24小时平均二级标准值；CO 24小时日平均第95百分位数浓度达到国家环境空气质量24小时平均二级标准值；O3日最大8小时平均第90百分位数浓度能达到国家环境质量日最大8小时平均二级标准值。综上，项目区域环境空气属于达标区。 2、声环境质量现状 承德市围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村程十组44号，主要噪声来源为工业生产噪声及交通噪声选址50m范围内无噪声敏感目标，区域声环境质量一般。 3、地表水环境质量现状 项目南侧为山湾子河，属伊逊河流域。伊逊河发源于围场县哈里哈乡，流经围场县、隆化县、滦平县，至双滦区滦河镇汇入滦河，全厂195公里，伊逊河共布设地表水常规监测断面2个，2021年伊逊河流域水质状况为优，与2020年比较，伊逊河地表水环境质量有所下降，其中，唐三营、李台断面水质状况为为III类水质。 4、生态环境 项目区域主要为乡镇环境，区域周围为居民、工业厂区、河流区域植被覆盖率较好，生态环境质量较好。 5、地下水环境 本项目是将废弃资源进行破碎筛分后制造透水砖，对土壤及地下水环境不存在污染途径，因此本报告未对周边地下水及土壤进行环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区域等保护目标；厂界周边50m范围内无声环境敏感点；厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；不涉及生态环境保护目标。主要环境保护目标见下表。 环境要素 保护目标 与项目最近距离(m) 方位 标准要求 大气环境 程家营子村 330 东 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 地表水 山湾子河 300 南 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 声环境 东、西、北厂界 -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 南厂界 -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：施工期废气执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表 1 扬尘排放浓度限值要求；运营期大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段水泥制品生产大气污染物排放标准以及水泥企业大气污染物无组织排放限值。 破碎粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见下表。 具体见下表。 表3-2 大气污染物排放限值和控制要求 标准号 标准名称 污染物 数值 DB13/2934-2019 施工场地扬尘排放标准 PM10 80μg/m³ 表3-3-1 第II时段水泥制品生产大气污染物排放标准 污染物 有组织排放监控浓度限值 监控点 浓度限值 颗粒物 水泥仓及其他通风生产设备 10.0 mg/m3 表3-3-2水泥企业大气污染物无组织排放限值 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度限值 颗粒物 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5 mg/m3 表3-4 大气污染物排放限值 污染物 标准 排气筒高度m 浓度mg/m3 无组织排放厂界最高浓度限值 颗粒物（其他） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 15 120 1.0 （2）废水：营运期生产废水主要为洗砂废水，废水经沉淀池澄清后回用生产，不外排。 生活污水用于厂区洒水降尘，不外排。 （3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 运营期东、西、北边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类，南边界噪声执行4类标准。具体指标见下表。 表3-6 工业企业厂界噪声排放标准 类别 时 段 昼间 （dB(A)） 夜间 （dB(A)） 2类 60 50 4类 70 55 （4）固体废物：一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据拟建项目污染物排放的种类及区域环境特征，确定本项目总量控制因子为 COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目不设锅炉，因此无SO2、氮氧化物排放；项目运营期产生的污水为生活污水，用于厂区洒水抑尘不外排。 综上所述，本项目重点污染物总量控制指标为：废气：SO2：0t/a，NOx：0t/a；废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期大气环境影响和保护措施 项目建设阶段土方挖掘及运输、土地平整、建筑材料装卸及堆存、工程施工、车辆行驶等过程产生的扬尘，对周边环境空气产生一定的影响。 建设项目施工过程中由于土石方挖掘破坏了地表的原有结构，造成地面扬尘污染环境。 扬尘量的大小与建设施工现场条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。施工场界周边无组织排放浓度一般达到 4-6mg/m3左右；当风速为 2.5m/s时，工地内的Pm10浓度为上风向对照点的1.9倍。同时，施工场地定期洒水对扬尘的抑制作用明显，场地洒水后扬尘量将降低28%～75%，大大减少其对区域环境空气的影响。 据项目最近的敏感点为热水汤村程家营子，结合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省住房和城乡建设厅关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》(冀建办安[2013]33号)、河北省住建厅《关于贯彻落实(全省建筑施工扬尘治理实施意见)的通知》(冀建安[2013]11 号)、《河北省建筑施工扬尘防治新18条标准》、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）等有关文件要求，为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施 在工程四周设置稳固整齐的围挡，围挡高度不低于2米； 场地进出口道路等进行硬化处理； 项目建设产生的废弃土石方优先进行回用，多余的及时外运，不在施工场地内设置 大型废土石方堆存场，少量土方临时存放采用苫布遮盖，堆场远离周边居民区设置； 对于装运含尘物料的运输车辆加盖蓬布，控制和规范车辆运输量和运输方式，控制物料的洒落；建设场地设置车辆清洗设施，车辆冲洗干净后再驶出工地，从事运载建筑原料、 建筑垃圾、渣土的车辆符合相关规定，渣土运输车按批准的时间、线路行驶； 对于运输车辆和机械扬尘，采取洒水湿法抑尘，对建设现场和进出道路洒水，使空气中的扬尘降低75%左右，大风天气加大洒水次数，大大减少建设施工扬尘对周边环境的影响； 建筑材料用篷布遮挡，定期清运建筑垃圾，不长时间堆存，减少建筑材料在堆放时 由于风力作用产生的扬尘； 不在施工现场堆积大量物料，粉状材料如水泥、石灰等罐装或袋装，不散装运输； 文明施工。 在采取上述措施后，项目建设阶段场地周界外扬尘的排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求，项目的建设产生的大气污染物达标排放，对周围环境空气的影响较小。 施工期水环境影响及保护措施 项目建设过程中产生的污水主要为施工作业产生的泥浆水、受雨水冲刷造成地表径流而形成的泥浆水等施工污水及工人的生活污水。 项目建设过程中，不可避免的会受雨水的冲刷，雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、 垃圾等会形成泥浆水。通过在施工现场修建临时性集水池，将雨后地表径流形成的泥浆水和 施工废水引至集水池收集处理后，用于建筑场地的洒水降尘及周边植被的绿化使用，不外排。 建设过程中工人生活污水产生量较少，主要是工人的盥洗用水，水质较为清洁，泼洒至施工现场用于降尘或周边植被绿化使用，对区域地表水环境影响较小。 施工期声环境影响及保护措施 距离项目最近的敏感点为热水汤村程家营子，项目建设过程中，噪声主要来自建设施工机械和运输车辆的噪声，根据类比调查，其产生源强一般为：施工机械80-95dB（A）；车辆70-85dB（A）。 采取的措施为： 选用低噪声的设备和先进的工艺，保持设备处于良好的运转状态，闲置设备及时关 闭，定时检修； 夜间 22:00~次日早6:00不建设，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备，如 6:00~22:00期间使用噪声值大的设备分散使用； 在需连续建设施工的特殊工段，首先做好区域协调工作，然后经过有关部门批准， 办理相应手续后，公告，在征得同意后实施； 对于运输建筑材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、不鸣笛，场地内运输车辆不长时间行驶； 加强建设阶段的环境管理工作。 （6） 以上措施均在建筑施工单位的工程实际中广泛采用，应用实践表明以上措施切实可行，采用后能较好地减轻建筑施工噪声对周围环境的影响。在采取上述措施后，项目建设阶段施 工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，达标排放， 对周围声环境影响较小。 施工期固体废物处置措施 项目建设过程中产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾和工人日常生活产生的生活垃圾。建筑垃圾的特征是产生量不大、时间短、而且是局部的，本项目地面已进行硬化处理，建设过程中不产生的弃土石，建筑垃圾为简单建筑包装物、浮土等简单的建筑垃圾均在指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至区域指定建筑垃圾场堆存处置；建设过程中产生的生活垃圾集中收集，送至区域指定垃圾集中堆存点，由区域环卫部门统一负责处置，对周边环境影响较小。在采取上述措施后，项目建设过程中产生的固体废物得到妥善处置，对区域环境影响较小。 施工期生态环境影响及保护措施 项目选址位于围场满族蒙古族自治县山湾子乡热水汤村十组44号，现有已经开发平整的建设用地地块，不重新开拓地块，不新增生态环境影响。项目现有厂区已进行地面硬化，主要的工程建设内容是生产车间等，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 废气产排污节点、污染物及污染物治理信息见表4-1。 表4-1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 排放形式 有组织 无组织 无组织 有组织 产排污设施 破碎机 环保制砖机入料口 水泥罐 产排污环节 破碎工序 配料工序 水泥贮存 污染物种类 颗粒物 颗粒物 颗粒物 污染物产生量 104.12t/a 5.48t/a 0.837t/a 0.837t/a 污染物产生浓度 3615.28mg/m3 -- -- 87.19mg/m3 排放标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段水泥制品生产大气污染物排放标准以及水泥企业大气污染物无组织排放限值 治理设施 治理设施名称 布袋除尘器+排气筒 进料后关闭料口，减少粉尘逸出，同时物料入料口进行三面围挡，上端设置喷淋装置 车间封闭+洒水抑尘 粉尘贮存罐呼吸孔设置单点除尘 处理能力 12000 m3/h -- -- 2000m3/h 收集效率 95% -- -- 100% 治理工艺去除效率 99% 60% 80% 99% 是否为可行技术 是 是 是 是 污染物排放浓度（速率）、排放量 36.117mg/ m3 0.4334kg/h 1.0412t/a 0.9133kg/h 2.192t/a 0.07kg/h 0.335t/a 0.85mg/m3 0.0017kg/h 0.008t/a ①粉碎粉尘 项目原料需要破碎工序中破碎机进行破碎。项目破碎机仅设置进料口和出料口，进料后关闭料口，减少粉尘逸出，同时物料入料口进行三面围挡，上端设置喷淋装置。上料口、出料口连接集气装置，工序产生的粉尘通过集气装置收集后经布袋除尘器处理，布袋除尘器处理后引至15米以上高排气筒排放，收集的粉尘全部用于生产。选用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《废弃资源综合利用行业系数手册》中的矿渣破碎系数，粉尘工序产生的粉尘约为kg/t-产品为0.66，本项目原料玄武岩边角料为每年54800m3/a,（1t玄武岩矿石为0.33m3）约为166060.6吨，则产生粉尘量约为109.6t/a。 项目破碎工序产生的粉尘经集气罩装置收集后经布袋除尘器处理后引至15米以上高排气筒高空排放，收集的粉尘全部回用于生产，集气装置集气效率以95%以上，集气装置总风量不小于12000m3/h，布袋除尘器除尘效率以99%计，项目实行一天二班，一班6小时生产制，年工作200天，则项目粉尘有组织排放量为1.0412t/a，0.4334kg/h，排放浓度为36.117mg/m3。无组织排放量为5.48t/a，通过封闭车间，洒水抑尘，可有效降低粉尘排放60%，处理后无组织排放量为2.192t/a，0.9133kg/h。 ②输送、计量、投料扬尘 本项通过上料绞龙输送原料，传输带输送产品，上料绞龙是一个密闭管道，只有在进料口处有少量粉尘散逸。水泥则以压缩空气吹入散装水泥筒仓辅以螺旋输送机给水泥秤供料。本项目各生产工序均采用电脑集中控制各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，物料入料口进行三面围挡，上端设置喷淋装置，所有生产流程均在封闭车间内进行。生产过程采取湿法作业，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥粉尘，排放方式呈无组织形式。根据《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886-2018）中附录A水泥工业废气排污系数表中水泥工业粉尘产污系数为kg/t-产品为0.065，本项目水泥用量为9900m3/a，约为12870t/a，经过核算得出产尘量仅为0.837t/a，经过完全封闭运输，可降低扬尘量80%，则产生的该部分粉尘为0.335t/a，以无组织形式排放。 ③粉料贮存罐呼吸孔粉尘 本项目粉罐主要有1个水泥罐仓，粉料贮存罐呼吸孔粉尘采用单点除尘器进行除尘，该除尘器的除尘效率可达到99%，除尘器收集的粉尘可重新利用。产尘量可参照《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886-2018）中附录A水泥工业废气排污系数表中水泥工业粉尘产污系数为kg/t-产品为0.065，本项目水泥用量为9900m3/a，约为12870t/a，计算得出产尘量合计为0.837t/a，由于粉料贮存罐呼吸孔粉尘采用单点除尘器进行除尘，该除尘器的除尘效率可达到99%，排放粉尘经罐体顶端的排气口高空排放，排放的粉尘为0.008t/a。 大气污染物达标排放情况 项目破碎工序产生的粉尘经集气罩装置收集后经布袋除尘器处理后引至15米以上高排气筒高空排放，收集的粉尘全部回用于生产，集气装置集气效率以95以上，集气装置总风量不小于12000m3/h，布袋除尘器除尘效率以99%计，项目实行二班12小时生产制，年工作200天，则项目粉尘有组织排放量为1.0412t/a，0.4334kg/h，排放浓度为36.117mg/m3。无组织排放量为5.48t/a，通过封闭车间，洒水抑尘，可有效降低粉尘排放60%，处理后无组织排放量为2.192t/a，0.9133kg/h。粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 项目输送、计量、投料扬尘由于原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，物料入料口进行三面围挡，上端设置喷淋装置，所有生产流程均在封闭车间内进行。生产过程采取湿法作业，因此在该过程产生的粉尘量不大。经过完全封闭运输，可降低扬尘量80%，则产生的该部分粉尘为0.335t/a，以无组织形式排放。可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）无组织排放标准。 本项目粉料贮存罐呼吸孔粉尘，粉料贮存罐呼吸孔粉尘采用单点除尘器进行除尘，该除尘器的除尘效率可达到99%，除尘器收集的粉尘可重新利用。排放粉尘经罐体顶端的排气口高空排放，排放的粉尘为0.008t/a。粉尘可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）有组织排放标准。 （2）非正常工况分析 项目主要涉及非正常工况为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，虽然相关生产设备可立刻停止运行，但根据本项目生产特点，产污不会立刻停止，在此情况下可能会出现废气未经完全处理而排放至空气中，此时废气治理设施处理效率以0计。根据最大工况污染物产排放情况分析，结合根据建设单位提供的资料，在通讯正常的情况下，从发现废气设施故障到停止相关工位生产的时间间隔约30分钟，计算本项目主要废气处理装置非正常工况下污染物最大排放情况如下表所示。 表4-2 非正常工况污染物排放情况 非正常排放源 非正常排放原因 非正常排 放频率 非正常排放速率（kg/h） 持续时间 单次持续时间 （min） 措施 粉料贮存罐呼吸孔 环保设备故障 2次/年 0.174 0.5h/次 0.174kg/a 及时维修环保设备 破碎排气筒 43.38 43.38kg/a 因此，本项目营运过程中，建设单位设专人对各环保处理系统进行维护、检查，并通过对其加强日常监测来了解净化设施净化效率的变化情况， 及时对设备进行更换或维修，避免环保设备不正常运行。 （4）污染治理技术可行性 根据源强核算根据《污染源源强核算技术指南水泥工业》（HJ8861-2018），关于水泥工业废气污染防治可行技术要求可知，本项目粉料贮存罐呼吸孔粉尘经脉冲除尘器净化处理后，回收粉尘回用生产，措施可行。破碎工序产生粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器净化处理经15米高排气筒高空排放。 表4-3 废气治理措施可行性分析 污染物产生设施 污染物种类 排放 形式 可行技术 本项目处理工艺 是否为可行技术 粉料贮存罐呼吸孔粉尘 颗粒物 有组织 脉冲除尘器 粉料贮存罐呼吸孔粉尘采用单点除尘器进行除尘，该除尘器的除尘效率可达到99%，除尘器收集的粉尘可重新利用 是 破碎工序 颗粒物 有组织 布袋除尘器+15米高排气筒 粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器净化后通过15米高排气筒排放 是 （5）废气监测计划 通过对企业废气防治设施进行监督检查，掌握废气污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求： a、企业应定期对废气进行监测； b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测； C、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； d、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目大气污染源监测要求详见下表，监测方案见表 4-4。 表4-4 自行监测要求 污染源类型 监测点位 监测因子 监测频次 废气 除尘器排气筒 颗粒物 每年1次 综上所述，本项目采取了较为完善的污染防治措施，可确保运营期各工序污染源达标排放，项目的建设不会对区域大气环境产生明显的污染影响。 2、废水 项目新鲜水来自自来水。水质能够满足项目实施后正常生产需要。项目用水为厂区自备水井提供，主要为生产用水及员工生活用水等，预计总用水量为4975.24t/a。项目生产不排水，产品配料用水进入商品，不外排；洗砂产生的废水排至沉淀水池沉淀后循环使用。生活污水水质简单，用于厂区道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声 本项目运营期噪声为风机运转产生的机械噪声，噪声源较少，噪声源强为85~90dB（A）。项目产噪设备位于封闭厂房内，封闭车间噪声削减量可达15~20dB （A），且50m范围内无声环境保护目标，经距离衰减后东、西、北三厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，南厂界符合4类标准要求，噪声能够达标排放。 噪声预测 （1）设备噪声预测模式 采用点声源A声级衰减模式： 式中：——距声源r米处的A声级； ——参考位置r0米处的A声级； ——声波几何发散引起的A声级衰减量； ——声屏障引起的A声级衰减量； ——空气吸收引起的A声级衰减量； ——附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： 式中：——预测点声压级，dB（A）； ——噪声源声压级，dB（A）； r——预测点距噪声源的距离，m； 对于室内声源，先计算室内k个声源在靠近围护结构处的声级L1： 然后计算室外靠近围护结构处的声级L2： 式中：TL——围护结构的传声损失。 把围护结构当做等效室外声源处理。 ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在设备间围护结构的屏蔽效应，上式中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每100米空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 因此，计算结果仅代表逆温、静风条件下，除设备围护结构外无其他障碍物遮挡时，项目噪声在地面所造成的影响。 （2）预测步骤 ①建立一个坐标系，确定各噪声源及矿界预测点坐标。 ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。 ③将各声源对某预测点产生的A声级叠加，得到该预测点的声级值L1 （3）预测结果 对于生产设备噪声，采取以下措施，最大限度的降低噪声的影响： 厂房隔声、定期维护设备、基础减振；车辆采取降速行驶、禁止鸣笛。厂界噪声预测结果见表4-5。 表4-5 噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点 最大贡献值 标准值 达标情况 东厂界 50.81 60/50 达标 南厂界 46.23 70/55 达标 西厂界 48.15 60/50 达标 北厂界 48.73 60/50 达标 由上表可知，项目主要噪声源经过基础减振、厂房隔声等降噪措施，并经一定距离衰减后，噪声贡献值较小，项目厂界四周的噪声贡献值为46.23~50.81dB（A），东、西、北三侧厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），南厂界满足4类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。因此，本项目运行对区域声环境质量影响较小。 噪声监测方案见表4-6。 表4-6噪声监测方案 类别 监测点位 监测项目 监测 频次 执行排放标准 噪声 东、西、北厂界 等效 A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求 南厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的4类标准要求 4、固体废物 运营期产生的固体废物为生活垃圾、布袋除尘收集的除尘灰，以及沉淀池底泥均为一般固体废物，破碎除尘灰集中收集后与沉淀池中沉淀泥一同外售给围场县山湾子乡热水汤村10组造田复田使用，生活垃圾定期由环卫部门清运处理。废润滑油、废油桶属于危险废物，暂存于危废间内，定期由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司拉运处理。 生活垃圾 本项目员工12人，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，年工作200天，则员工生活垃圾产生量为1.2t/a。 （2）除尘灰 项目除尘灰为破碎工艺布袋除尘器以及水泥除尘灰。其中破碎工艺收集除尘量为103.0788t/a，集中收集后与沉淀泥一同外售。水泥仓除尘灰为0.008t/a，集中收集后回用于生产。 （3）沉淀泥 洗砂废水排入沉淀池澄清后废水回用生产，沉淀池中沉淀泥，年产约10t/a，集中收集定期外售给围场县山湾子乡热水汤村10组造田复田使用。 （4）废润滑油 废润滑油：项目机械设备在运行过程中会产生废润滑油、废油桶，根据建设单位提供资料，废润滑油、废油桶产生量约分别为0.08t/a，0.03t/a，按照《国家危险废物名录》(2021年版)，废润滑油属于危险废物(废物类别：HW08、废物代码：900-217-08)，废油桶属于危险废物(废物类别：HW49、废物代码：900-249-08).废润滑油、废油桶危废间暂存，委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司单位处置。 危险废物详细信息见表 4-7。 表4-7危险废物详细信息表 序号 危险废物名称 危险废物类别 废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染物防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.08t/a 设备 液态 多环芳烃、 烷烃 多环芳烃、 烷烃 1次/6个月 T,I 集中收集后危废间贮存，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处置 2 废润滑油桶 HW49 900-041-49 0.03t/a 设备 固态 多环芳烃、 烷烃 多环芳烃、 烷烃 1次/6个月 T,I 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中关于危险废物贮存设施的规定，本项目厂内新建“危废暂存间”，该暂存间应符合以下要求：a、应当使用符合标准的容器盛放危险物；b、选址应在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；c、选址应位于居民区常年主导风向下风向；d、不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔离；e、基础必须防渗，防渗层至少有1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 危废间建设方案 项目新建危废暂存间（1座10m2），位于厂区西北侧。危废间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚。门口设置不低于10cm防溢流围堰，2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。同时危废间需采用双人双锁管理，建立健全标志标识。防护措施可有效防腐防渗，防止泄露物料对地下水的污染。结合项目具体情况，确定本项目危废暂存间建设方案如下： a.危废暂存间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c.危废暂存间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； d.危废暂存间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； e.危废暂存间内外均需设置危险废物标识。 表4-8 危险废物标识要求 场合 样式 要求 室外（粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物标签尺寸颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 室外 （粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 粘贴于危险废物储存容器 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 ③危险废物包装、贮存管理要求 废润滑油在危废暂存间高密度聚乙烯桶内储存，加盖密封，废油桶放置于托盘上，在危废间进行分区存放。建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 ④“四防”措施 地面进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 ⑤危险废物外运管理要求 按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令1999年第5号）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。 表4-9建设项目危险废物贮存场所基本情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 废物代码 产生量 位置 占地面积 贮存方式 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.08t/a 危废间 10m2 废油桶中并设置托盘 2 废润滑油桶 HW49 900-041-49 0.03t/a 危废间 10m2 设置托盘 综上所述，项目产生的固体废物能够得到妥善处理与处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、生态影响分析 项目选址位于现有已经开发平整的建设用地地块，不重新开拓地块，不新增生态环境影响。项目现有厂区已进行地面硬化，主要的工程建设内容是在原有场地建设、利用原有建筑等，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 6、地下水、土壤分析 地下水环境影响分析 为防止项目生产对地下水造成污染，本评价要求建设单位做好分区防渗： 重点防渗：危废间、废油设备放置区，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：厂区地面、办公室等，10～15cm厚的水泥硬化处理。 采取以上措施后，项目废水不直接排入外环境，项目运营期对区域水环境影响较小。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A-表A.1 土壤环境影响评价项目类别表，本项目为环保透水砖制造项目，为IV 类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目生产工艺简单，生产废水回用生产。建设防渗、防腐危险废物贮存间，不存在地下水、土壤环境污染途径。因此，本项目建设不会对周围地下水环境、土壤环境造成较大影响。 7、环境风险分析 废润滑油泄漏 (1)分布情况 集中收集至危废间内。 (2)影响途径 ①泄漏事故 本项目废润滑油和废油桶贮存于危险废物暂存间内，可能因为容器损坏，防渗层破裂、管理疏忽等原因导致泄漏，可能造成地下水、河流及土壤污染。 ②火灾事故 泄漏的废润滑油遇明火、高热可能引起火灾燃烧，一旦发生火灾事故，产生的污染物主要为燃烧烟气和消防废水。烟雾是物质在燃烧反应过程中生成含有气态、液态和固态物质与空气的混合物。通常它由极小的黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分以及可燃物的燃烧分解产物所组成。一旦有事故发生，建设单位应及时按照事故应急预案中规定的应急响应程序疏散厂区内职工，负责救援的人员，也应及时佩戴呼吸器，以免浓烟损害健康。同时，应通知周围环境人群，对人员进行疏散，避免人群长时间在一氧化碳浓度较高的条件下活动，出现刺激症状。事故发生将造成区域大气环境污染。 (3)防范措施 废润滑油和废油桶贮存于危险废物暂存间内，配备规定数量、质量要求的灭火器材，并有专人负责监督：贴有危险废物标识，加强对危险废物暂存间的日常检查和定期检查。 提高工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄露事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄露事故，控制事故的蔓延和扩大。 项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(试行)的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 (4)环境风险影响评价结论 综上所述，本项目无重大风险源。在加强厂区风险管理、制定事故应急预案的基础上，事故发生概率较低。基于完善风险防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险水平是可以接受的。 本项目要求企业制定本项目风险防范措施和应急预案，如果发生火灾爆炸，应立即启动应急预案，及时采取措施，配合整体救援行动，控制影响污染程度，将环境影响及损失降至最小。因此，在切实采取相应风险防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险为可接受水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉料贮存罐呼吸孔粉尘 | 颗粒物 | 粉尘贮存罐呼吸孔设置单点除尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段水泥制品生产大气污染物排放标准以及水泥企业大气污染物无组织排放限值质锅炉排放限值 |
|  | 输送、投料、计量扬尘 | 颗粒物 | 进料后关闭料口，减少粉尘逸出，同时物料入料口进行三面围挡，上端设置喷淋装置 |  |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 经集气装置收集后通过布袋除尘器净化后经15米以上高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 厂房封闭、选用低噪声设备、基 础减震、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008 ） 2 类（东、西、北厂界）、4类（南厂界）标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物主要为除尘灰，其中水泥除尘灰回用于生产，破碎除尘灰集中收集后与沉淀池中沉淀泥一同外售给围场县山湾子乡热水汤村10组造田复田使用；生活垃圾定期由环卫部门清运处理。废润滑油、废润滑油桶暂时贮存于企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中关于危险废物贮存设施的规定建造危险废物贮存间内，并定期委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司单位运输处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物贮存间防腐防渗 |
| 生态保护措施 | 项目选址位于现有已经开发平整的建设用地地块，不重新开拓地块， 不新增生态环境影响。项目现有厂区已进行地面硬化，项目的建设本身产生的生态环境影响较小。 |
| 其他环境 管理要求 | ◆环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括建设和生产运行阶段）的环境保护工作。 ◆环境管理台账要求将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 ◆环保设施及措施运行及维护费用保障计划项目环境保护设施建设费用为40万元，占项目投资比例的为17.39%，环保设施投入处于企业可接受范围。项目生产运行阶段，主要环保设施有：封闭的厂房、布袋除尘器等等，主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等费用。项目生产运行阶段污染防治措施的运行维修，污染物的监测，及设备的管理费用，资金在建设单位的可承受范围内，项目生产运行阶段污染防治措施及设备能够正常运转，各项污染物达标排放。故项目所采用的污染防治措施经济合理，项目的环保设施运行费用在可接受范围内，环保措施在经济上可行。 ◆排污口规范化管理排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 （1）废水排放口规范化：应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。一般污水排放口可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置；列入重点整治的污水排放口应安装流量计。应按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 （2）噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物：项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 （4）管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，当地生态环境部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围内。 （5）排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由生态环境局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 ◆排污许可制度 项目建设完成后在运营之前应按照排污许可相关制度申领排污许可证，取得排污许可证后方可形成排污事实，项目污染物排放清单见附表 。 |

# 六、结论

综上所述，项目选址较为合理，符合国家及地方相关产业政策要求，采取相应的污染治理措施后，各项污染物排放均满足相关环保标准要求，对区域环境质量影响较小。从生态环境影响的角度分析，在落实好各项环保措施、环境管理和监测计划的前提下，项目的建设是可行的。

# 附表                         建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.5762t/a |  | 3.5762t/a | +3.5762t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.8t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 103.9078t/a |  | 103.9078t/a | +103.9078t/a |
|  | 沉淀泥 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废油 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件一：委托书

建设项目环境影响评价委托书

我单位拟投资230万元，建设瑷珲废弃资源综合利用建设项目。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规的规定，该项目应编制环境影响 报告表 ，经研究决定，委托石家庄戈蓝环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。

特此委托。

委托单位：                            （盖章）

2022年8月22日

附件二：建设单位营业执照

附件三：项目备案信息

#### 附件四：沉淀泥外售协议

#### 附件五：危废协议及补充协议

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

# Text boxes

项目位置

项目位置

项目所在地

新鲜水

厂区降尘

0.5

0.5

生活用水

0.48656

0.6082

厂区洒水抑尘

0.48656

配料用水

15

15

进入商品

洗砂用水

8.768

8.768

沉淀池沉淀

100.832

100.832

图4 水平衡图（单位m3/d）

24.8762

粉尘、噪声

粉尘、噪声

附图1  项目地理位置图

项目位置

项目位置

330m

程家营子

附图2、项目周边关系图

危废间

附图2、项目周边关系图

4300m

项目选址

附图4 项目选址与生态保护红线位置图